Ультразвуковые выключатели

постоянный ток

Тип D. Диффузный

корпуса специальной формы

80 мм х 80 мм (исполнение 34)

| Расстояние обнаружения объектов | 200 ... 2000 мм |
| --- | --- |
| PNP | Замыкающий | ВБ4П.34.хх.TR2000.1.1.К |
|  | Размыкающий | ВБ4П.34.хх.TR2000.3.1.К |
|  | Переключающий | -- |
| NPN | Замыкающий | ВБ4П.34.хх.TR2000.2.1.К |
|  | Размыкающий | ВБ4П.34.хх.TR2000.4.1.К |
|  | Переключающий | -- |
| Напряжение питания | 15 ... 30 В |
| Потребляемый ток | Не более 40 мА |
| Ток нагрузки максимальный | 300 мА |
| Частота переключения максимальная | 1 Гц |
| Индикатор срабатывания | Есть |
| Защита от короткого замыкания в нагрузке | Есть |
| Защита от напряжения обратной полярности | Есть |
| Частота излучения | 40 кГц |
| Гистерезис | Не более 10% |
| Степень защиты | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | от -20оС до +70оС |
| Категория применения коммутирующего элемента | DC13 |
| Емкость нагрузки | Не более 0,5 мкФ |
| Пульсации напряжения питания | Не более 10% |
| Класс изоляции |  |
| Способ подключения | Кабель 3х0,35 мм2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Масса | Не более 400 г |