ПРИЕМНИК

Типоразмер М18х1,  длина 75

| Расстояние срабатывания (Sn) | 0 ... 600 мм |
| --- | --- |
| PNP | Замыкающий | -- |
|  | Размыкающий | -- |
|  | Переключающий | -- |
| NPN | Замыкающий | ВБ4.18М.75.R600.2.1.К |
|  | Размыкающий | ВБ4.18М.75.R600.4.1.К |
|  | Переключающий | -- |
| Напряжение питания | 10 ... 30 В |
| Ток нагрузки максимальный | 300 мА |
| Частота переключения максимальная | 10 Гц |
| Потребляемый ток | Не более 10 мА |
| Индикатор срабатывания | Есть |
| Защита от короткого замыкания в нагрузке | Есть |
| Защита от напряжения обратной полярности | Есть |
| Частота излучения | 40кГц |
| Гистерезис | Не более 10% |
| Степень защиты | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | от -20оС до +70оС |
| Категория применения коммутирующего элемента | DC13 |
| Емкость нагрузки | Не более 0,5 мкФ |
| Пульсации напряжения питания | Не более 10% |
| Способ подключения | Кабель 3х0,35 мм2 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Масса | Не более 150 г |