GDS-820S, GDS-820C, GDS-840S, GDS-840C осциллографы цифровые запоминающие

- Полоса пропускания 150, 250 МГц - Максимальная частота дискретизации: 100 МГц, - Объем памяти на канал 125 Кбайт - Выбор длины записи в память - Автоматические и курсорные измерения (15 параметров) - Быстрое преобразование Фурье (БПФ) - Задержка запуска развертки (по времени, по событию, по уровню, по длительности импульса) - Режимы дискретизации: выборка, пиковый детектор (> 10 нс), усреднение (2 /…/ 256), накопление - Выделение ТВ строки (PAL/SECAM, NTSC) - Память: 2 осциллограммы, 15 профилей - Интерфейсы: + USB (820, 840), опция GPIB - Цветной ЖК-дисплей (820C, 840C) Технические характеристики Параметры Характеристики 820 серия 840 серия Канал вертикального отклонения Полоса пропускания 0…150 МГц 0…250 МГц Коэф. отклонения 2 мВ/дел…5 В/дел (шаг 1-2-5 Погрешность установки ±3% Время нарастания ≤ 2,3 нс ≤ 1,4 нс Входной импеданс 1 МОм (± 2 %) / 22 пФ Макс. входное напряжение 300 В (DC+AС пик, до 1 кГц) Режимы работы Канал 1, канал 2, канал 1 (2) инвертированный, канал 1 и 2 Математика Кан 1 + Кан 2; Кан 1 – Кан 2; БПФ Канал горизонтального отклонения Коэф. развертки 1 нс/дел…10 с/дел (шаг 1-2-5) Погрешность установки ± 0,01 % Режимы работы Основной, окно, ZOOM окна, самописец, X-Y Синхронизация Источники синхросигнала Канал 1, канал 2, сеть, внешний Режимы запуска развертки Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ (NTSC, PAL / SECAM), пред- (20 дел.) и послезапуск (1000 дел), по времени (100 нс…1,3 мс), по событию (2…65000), по уровню (ТТЛ, ЭСЛ, ± 20 В), по фронту, по длительности импульса (20 нс…10 с) Фильтры синхронизации ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума, связь АС, связь DC Внешняя синхронизация 50 мВ (0…30 МГц), 100 мВ (30…60 МГц) 50 мВ (0…30 МГц), 100 мВ (30…150 МГц) 150 мВ (150…250 МГц Вход внешней синхронизации 1 МОм (± 2 %) / 22 пФ Аналого-цифровое преобразование Разрешение по вертикали 8 бит Частота дискретизации До 100 МГц на канал Эквив. частота дискретиз. До 25 ГГц на канал Длина записи 125 Кбайт на канал Пиковый детектор 10 нс Режимы работы Выборка, пик. детектор (> 10 нс); усреднение (2 /…/ 256); накопление; выбор длины записи (0,5 К /…/ 125 К) Курсорные измерения Функции ∆U; ∆T; 1/∆T Автоматические измерения Функции по вертикали U пик-пик; U; U ср. кв.; U0; -U; +U; U макс.; U мин. Функции по горизонтали f; T; t нарастания; t среза; +τ; -τ; коэф. заполнения Частотомер Разрешение 6 разрядов Диапазон измерений 10 Гц…150 МГц 10 Гц…250 МГц Погрешность измерения ±2% Дополнительные возможности Интерфейс RS-232C LPT+ модуль «годен-негоден»+USB или GPIB Синхронизация Автовыбор синхросигнала (2-кан. режим) Автоустановка В/дел, с/дел, параметры синхросигнала Режим X-Y Х – кан 1; Y – кан 2; разность фаз < 3° до 100 кГц Глубокая память Запись/считывание: 2 осциллограммы; 15 профилей Функции Сравнение формы сигнала с шаблоном; автовоспроизведение профилей с авто- или курсорными измерениями Общие данные ЖК-дисплей 8 × 12 дел (разрешение 320 × 240), цветной ЖК (модели с индексом C) Напряжение питания 100…240 В, 48…63 Гц (автовыбор) Габаритные размеры; масса 254 × 142 × 310 мм; 4,1 кг Комплект поставки Шнур питания (1), делитель 1:1/1:10 (2)