Регистрирующий цифровой мультиметр истинных среднеквадратичных значений Fluke 280 с функцией TrendCapture

Основные характеристики: Большой дисплей с разрядностью 50 000 (¼ VGA) с белой подсветкой. На дисплее может одновременно отображаться информация о нескольких наборах результатов измерений. Функция регистрации данных с опцией TrendCapture - ключевой элемент для быстрого документирования характеристик исследуемого оборудования, процессов или систем путем автоматического мониторинга, пока вы работаете над другими проектами. Функция отображает результаты измерений в виде непрерывной линии и позволяет выявлять аномалии сигнала по времени с использованием до 10 000 сохраненных показаний. Встроенная функция TrendCapture позволяет просматривать регистрируемые показания без использования ПК (Программное обеспечение и кабель для подключения к компьютеру - опция). Регистрация отдельных сеансов измерений или непрерывная регистрация данных в течение более 200 часов Эта функция полезна для определения рабочих характеристик исследуемого оборудования или для автоматического мониторинга. Кнопка "i-info" для удобства вызова встроенной справки по функциям измерений. Появились сомнения относительно какой-либо функции? Перейдите к этой функции и нажмите кнопку “i”. Сохраненным результатам полевых измерений можно присваивать имена и вызывать из памяти Часы реального времени – для автоматического включения в сохраненные данные времени снятия показаний Возможность обновления и расширения функций прибора в полевых условиях позволяют добавлять новые функции без вывода приборов из эксплуатации Функция регистрации событий и трендов - Обеспечивает обнаружение нерегулярных сбоев оборудования и позволяет получить профили нагрузок. НОВИНКА - Многоязычный интерфейс Функциональные клавиши, кнопки прокрутки и простая навигация в меню для доступа к дополнительным функциям измерений. Создает также пользовательские отображения. Основная погрешность 0,025 % по постоянному току Частотный диапазон составляет 100 кГц Измерения истинного среднеквадратического значения переменного тока и напряжения для комплексных сигналов и нелинейных нагрузок Измерение до 10 A (20 A в течение 30 секунд; 10 A непрерывно) Диапазон измерения емкостей до 100 мФ Функция измерения температуры Режим относительных измерений дает возможность учета сопротивления измерительных проводов при измерении низкоомных или емкостных сопротивлений Фиксация пиковых значений обеспечивает регистрацию переходных процессов длительностью до 250 мкс Высококачественные тестовые провода и зажимы типа "крокодил" в комплекте Оптический интерфейс USB для связи с ПК позволяет с легкостью загружать записанные данные на ПК при помощи программы FVF (не входит в комплект поставки). Кнопки навигации позволяют пользователю быстро перемещаться по меню и прокручивать информационные тексты. Встроенная память позволяет сохранять результаты автономной регистрации данных в течение более 200 часов Мин/Макс/Среднее с отметкой времени для регистрации колебаний сигналов Модель Fluke 289 обладает дополнительными возможностями: Функция LoZ Volts. Вход с низким входным сопротивлением позволяет исключить ложные показания из-за наводок. Это также рекомендуемый режим для проверки наличия или отсутствия напряжения на проводниках. Фильтр низких частот (Low Pass) обеспечивает точные измерения напряжения и частоты в приводах с регулируемой скоростью и другом оборудовании с высоким уровнем электрических помех. Диапазон 50 Ом - полезен для измерения и сравнения сопротивлений обмоток электродвигателей, других малых сопротивлений, а также для определения сопротивлений перехода. Двухполюсный диапазон 50 Ом с разрешением 1 миллиом и током источника 10 мА. Сохраненным результатам полевых измерений можно присваивать имена и вызывать из памяти Оптический интерфейс USB для связи с ПК позволяет с легкостью загружать записанные данные на ПК при помощи программы FVF (не входит в комплект поставки).