Таблица 2

| Типы термопар | Диапазон температур, °С | Пределы погрешности, °С |
| --- | --- | --- |
|  |  | измерения | генерации |
| ТПП (S) | -50 ... +100 +101 ... +200 +201 ... +1400 + 1401 ... +1769 | * +1,5 +0,9 +1,0 | * +1,5 +1,2 +1,2 |
| ТПР (В) | +300 ... +600 +601 ... +1000 + 1001 ... +1820 | +1,5** +1,0 +0,9 | +3,5** +1,5 +1,3 |
| ТХА(К) | -130 ... 0 + 1 ... +400 +401 ... +1200 + 1201 ... +1372 | +1,0 +0,7 +0,7 +0,9 | +0,7 +0,5 +0,5 +0,6 |
| TXK(L) | -100 ... 0 0 ... +809 | +0,8 +0,6 | +0,6 +0,3 |
| ТВР (А-1) | 0... +1000 + 1001 ... +1800 + 1801 ... +2500 | +1,5 +0,9 +2,0 | +1,5 +0,9 +1,5 |
| ТНН (N) | -100 ... +300 | +0,5 | +0,3 |

*- погрешность не нормируется

**- погрешность не нормируется от +300 до + 499°С