# Типы корпусов. Габаритные и присоединительные размеры.

Приборы ОВЕН выпускаются в корпусах щитового, настенного или DIN-реечного крепления.

Корпуса выполнены из ударопрочного пластика ABS-пластика и соответствуют ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP), который распространяется на электрооборудование с напряжением не более 72,5 кВ». Код IP отражает степень защиты, обеспечиваемую корпусом прибора, т.е. возможность доступа к его опасным частям, а также попадания внешних твердых предметов и воды в прибор.

Клеммник у приборов щитового крепления находится на задней стенке.

Для доступа к клеммнику прибора настенного крепления необходимо снять верхнюю крышку. В отверстиях подвода внешних связей устанавливаются резиновые уплотнители (втулки).

Для установки прибора на стационарное место работы к нему прилагается комплект крепежных элементов, который может быть двух видов: Н для корпусов настенного крепления и Щ для корпусов щитового крепления. В комплект в зависимости от корпуса входят:

| Настенный Н | Щитовой Щ |
| --- | --- |
| кронштейн ЗУ8.090.20 | 1 шт. | фиксаторы | 2 шт. |
| винт М4-6gx32.58.026 | 1 шт. |  |  |

### Типы корпусов

| Н – корпус настенного крепления, габаритные размеры 130х105х65 мм, степень защиты IP44 |  |
| --- | --- |
| Н1 – корпус настенного крепления, габаритные размеры 145х105х65 мм, степень защиты IP20. |  |
| Щ – корпус щитового крепления, габаритные размеры 96х96х180 мм, степень защиты со стороны передней панели IP20 |  |
| Щ1 – корпус щитового крепления, габаритные размеры 96х96х70 мм, степень защиты со стороны передней панели IP54 |  |
| Щ1 – корпус щитового крепления, габаритные размеры 96х96х65 мм, степень защиты со стороны передней панели IP54 (данный тип корпуса Щ1 применяется в обновленной линейке 2ТРМ0...ТРМ12) |  |
| Щ2 – корпус щитового крепления, габаритные размеры 96х48х100 мм, степень защиты со стороны передней панели IP54 (Щ2N) |  |
| Щ2 – корпус щитового крепления, габаритные размеры 96х48х100 мм, степень защиты со стороны передней панели IP20 (старый вариант корпуса Щ2, планируется к снятию с производства) |  |
| Щ3 – корпус щитового крепления, габаритные размеры 74х32х70 мм, степень защиты со стороны передней панели IP54 |  |
| Щ4 – корпус щитового крепления, габаритные размеры 96х96х145 мм, степень защиты со стороны передней панели IP54 |  |
| Щ5 – корпус щитового крепления, габаритные размеры 48х48х102 мм, степень защиты со стороны передней панели IP54 2 варианта крепления: – с помощью зажима (верхний рисунок) – с помощью фиксаторов (нижний рисунок) |  |
| Д – корпус для крепления на DIN-рейку, габаритные размеры 72х88х54 мм, степень защиты со стороны передней панели IP20 |  |
| Д2 – корпус для крепления на DIN-рейку, габаритные размеры 36х90х58 мм, степень защиты со стороны передней панели IP20 |  |
| Д3 – корпус для крепления на DIN-рейку, габаритные размеры 54х90х58 мм, степень защиты со стороны передней панели IP20 |  |
| Д4 – корпус для крепления на DIN-рейку, габаритные размеры 72х90х58 мм, степень защиты со стороны передней панели IP20 |  |
| Д9 - корпус для крепления на DIN-рейку 35 мм, габаритные размеры 157x86x58 мм, степень защиты со стороны передней панели IP20. |  |