| Характеристики | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| ЧАСТОТА | Частотный диапазон | 9 кГц...3,0 ГГц |
|  | Разрешение | 1 Гц |
|  | Погрешность источника опорной частоты | ± 0,5х10-6 Дрейф ± 0,5х10-6 за 1 год |
|  | Полоса обзора | Нулевая; Полная (9 кГц... 3.0 ГГц ), настраиваемая от 100 Гц/дел до 300 МГц/дел (шаг 1-2-5) Точность установления ±3% |
|  | Плотность фазовых шумов | -90 дБн/Гц при отстройке на 10 кГц |
| ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ | Полоса пропускания ПЧ (RBW ) | фильтры ПЧ: от 300 Гц до 3 МГц (с шагом 1-3-10) дополнительные фильтры для ЭМС (Фильтры ПЭМИН): 9 кГц, 120 кГц (штатно); |
|  | Избирательность фильтров по уровням | 60дБ/3 дБ составляет <15:1 60дБ/6 дБ составляет <12:1 (9 кГц, 120 кГц) |
|  | Погрешность установки полосы пропускания ПЧ | ± 20 % |
|  | Полоса пропускания видео | 10 Гц...3 МГц (с кратностью шага 1-3-10) |
| АМПЛИТУДА | Диапазон измерений | От -105 дБмВт до +20 дБмВт (без предусилителя) От -130 дБмВт до +20 дБмВт (с предусилителем) |
|  | Средний уровень шумов (RWB 1 кГц, видеофильтр 10 Гц) | предусилитель штатно <= - 105 дБмВт: от 150 кГц до 2,7 ГГц <= - 127 дБмВт (с предусил.: от 20 МГц до 2,7 ГГц <= - 100 дБмВт: от 2,7 ГГц до 3,0 ГГц <= - 123 дБмВт (с предус.: от 2,7 ГГц до 3,0 ГГц <= - 130 дБмВт (с предусилителем); типичное |
|  | Единицы изм. амплитуды | dBm, dBmV, dBµV, V, mV, µV, W, mW, µW |
|  | Линейность шкалы дисплея | <=± 1,5 дБ/ при 70 дБ (10 дБ/дел) <=± 1,5 дБ/ при 40 дБ (5 дБ/дел) <=± 0,5 дБ/ при 8 дБ (1 дБ/дел) <=± 0,5 дБ/ при 16 дБ (2 дБ/дел) |
|  | Неравномерность АЧХ | От -3,5 дБ до 1,5 дБ (от 100 кГц до 10 МГц) ± 1,5 дБ (от 10 МГц до 3.0 ГГц) |
|  | Опорный уровень | -90...20 дБмВт, разрешение 0,1 дБ |
|  | Погрешность установки опорного уровня | ± 1,5 дБ |
|  | Гармонические искажения 2-го порядка | < -60 дБн, вход -40 дБм |
|  | Интермодуляционные искажения 3-го порядка | < -70 дБн возникают при подаче на вход двух равноамплитудных сигналов с уровнем -40дБм |
|  | Остаточные искажения | < -85 дБмВт (вх. канал – терминирован, аттенюация 0 дБ) |
|  | Др. искажения | < -60 дБн, вход -30 дБм |
| РАЗВЕРТКА | Диапазон | 100 мс...1000 с |
|  | Погрешность | ± 20 % |
|  | Источник запуска | Внешний, Видео, Свободный (Free Run), Line |
|  | Режим запуска | Одиночный, непрерывный |
|  | Уровень запуска | TTL |
| ВХОД | ВЧ вход | Соединитель N-типа; 50 Ом; КСВН < 1.5:1 при опорном уровне 0 дБм, в диапазоне частот 150 кГц – 3 ГГц Макс. входной уровень: +20 дБм, 0 VDC |
|  | Вход опорной частоты | Соединитель BNC-типа; 10 МГц , Входной уровень от -5 дБм до +15 дБм, Выходной уровень 10 МГц, 8 дБм |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | Интерфейсы | RS-232 LPT USB 2.0 (1.1) Ethernet 10-Base-T GPIB – IEEE 488 (опция) |
|  | Энергонезависимая память | Запись до 900 спектрограмм и 3000 профилей |
|  | Маркерные измерения | 8 маркеров (4 по 2) с функциями: Δ-измерения; установка на пиковое значение; центр |
|  | Измерение мощности | Соотношение мощностей в смежных каналах; пропускная способность канала связи; мощность радиосигнала |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Дисплей | Графический TFT ЖК индикатор с разрешением 640 х 480; цветной |
|  | Напряжение питания | 100...240 В, 50...60 Гц |
|  | Габаритные размеры | размеры 350х195х375 мм |
|  | Масса | 10 кг |
|  | Потребл. Мощность | 80 Вт |
|  | Рабочая температура | От 0 °С до 40 °С |
|  | ЭМС: | EN 55011, FCC PART15 Section 15.101 EN 61326 |
| Комплект поставки |  | Шнур питания (1), руководство по эксплуатации (1) |
| ОПЦИИ |
| ОПЦИЯ АКС-1301-TRK (Трекинг-генератор) | Назначение | Трекинг-генератор |
|  | Частотный диапазон | 100 кГц...3000 МГц |
|  | Выходной уровень | -50...0 дБмВт |
|  | Погрешность установки выходного уровня | Типично: ± 1,5 дБ, не хуже +-3 дБ |
|  | Неравномерность АЧХ | Типично ± 1,5 дБ Не хуже: ± 2 дБ |
|  | Уровень гармоник | Типично:< -30 дБн Не хуже: <-20 дБн, (от 10 МГц до 2,7 ГГц) |
|  | Защита выхода от внешнего источника | 30 дБмВт |
|  | Выход | Соединитель N-типа; 50 Ом; КСВН < 1,5 :1 |
| ОПЦИЯ (генератор CDMA) | Генератор сигналов CDMA | (CDMA2000 ; Pilot Channel, WCDMA ; 1 CPICH |
| ОПЦИЯ АКС-1301-GPB (GPIB) | GPIB | Интерфейс GPIB IEEE-488 |
| ОПЦИЯ АКС-1301-SCC (Сумка) | Назначение | Мягкая сумка для переноски |
| ОПЦИЯ АКС-1301-AKS (набор общий) | Назначение | Комплект измерительный общего назначения |
|  | Состав комплекта | Адаптер SMA–N - 2 шт Адаптер N-BNC - 1 шт Аттенюатор 10 дБ - 1 шт Аттенюатор 20 дБ - 1 шт. ВЧ-кабель (SMA-SMA, RD316, 1000 мм) – 1 шт ВЧ-кабель (SMA-SMA, RD316, 300 мм) – 1 шт Пластиковый кейс – 1 шт |
| ОПЦИЯ АКС-1301-CKS (CATV) | Назначение | Комплект измерительный для кабельного ТВ |
|  | Состав комплекта | Адаптер N-BNC - 2 шт Адаптер 50 Ом-75 Ом - 2шт ВЧ-кабель (N-N, RD223, 1000 мм) – 1 шт Мягкая сумка – 1 шт |
| ОПЦИЯ АКС-1301-RLB (КСВН) | Назначение | Комплект для измерения КСВН |
|  | Состав комплекта | Мост для измерения обратных потерь (5-3000МГц) – 1 шт Адаптер SMA-N - 2 шт Согласованная нагрузка 50 Ом, N-тип - 1шт ВЧ-кабель (N-N, RD223, 300 мм) – 2 шт Пластиковый кейс – 1 шт |