## Технические характеристики

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | 500 мВ | 0,01 мВ | ±(0,1%+5 е.м.р.) |
|  | 5 В | 0,0001 В | ±(0,05%+5 е.м.р.) |
|  | 50В | 0,001 В | ±(0,05%+5 е.м.р.) |
|  | 500 В | 0,01 В | ±(0,05%+5 е.м.р.) |
|  | 1000 В | 0,1 В | ±(0,1%+5 е.м.р.) |

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Переменное напряжение (TrueRMS, <1 кГц) | 500 мВ | 0,01 мВ | ±(1% +5 е.м.р.) |
|  | 5 В | 0,0001 В | ±(1% +5 е.м.р.) |
|  | 50 В | 0,001 В | ±(1% +5 е.м.р.) |
|  | 500 В | 0,01 В | ±(1,5% +5 е.м.р.) |
|  | 1000 В | 0,1 В | ±(1,5% +5 е.м.р.) |

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерение переменного напряжения с постоянной составляющей (AC+DC) (< 1 кГц) | 5 В | 0,0001 В | ±(1,2% +20 е.м.р.) |
|  | 50 В | 0,001 В | ±(1,2% +20 е.м.р.) |
|  | 500 В | 0,01 В | ±(1,2% +20 е.м.р.) |
|  | 1000 В | 0,1 В | ±(1,2% +20 е.м.р.) |

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянный ток | 500 мкА | 0,01 мкА | ±(0,2%+5 е.м.р.) |
|  | 5000 мкА | 0,1 мкА | ±(0,2%+5 е.м.р.) |
|  | 50 мА | 0,001 мА | ±(0,2%+5 е.м.р.) |
|  | 500 мА | 0,01 мА | ±(0,3%+8 е.м.р.) |
|  | 10 А | 0,001 А | ±(0,5%+8 е.м.р.) |

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Переменный ток (TrueRMS, <1 кГц) | 500 мкА | 0,01 мкА | ±(0,8%+5 е.м.р.) |
|  | 5000 мкА | 0,1 мкА | ±(0,8%+5 е.м.р.) |
|  | 50 мА | 0,001 мА | ±(0,8%+5 е.м.р.) |
|  | 500 мА | 0,01 мА | ±(0,8%+5 е.м.р.) |
|  | 10 А | 0,001 А | ±(0,8%+5 е.м.р.) |

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерение сопротивления | 500 Ом | 0,01 Ом | ±(0,2%+10 е.м.р.) |
|  | 5 кОм | 0,0001 кОм | ±(0,2%+5 е.м.р.) |
|  | 50 кОм | 0,001 кОм | ±(0,2%+5 е.м.р.) |
|  | 500 кОм | 0,01 кОм | ±(0,5%+5 е.м.р.) |
|  | 5 МОм | 0,0001 МОм | ±(0,5%+5 е.м.р.) |
|  | 50 МОм | 0,001 МОм | ±(2%+10 е.м.р.) |

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерение емкости | 5 нФ | 0,001 нФ | ±(1,5%+20 е.м.р.) |
|  | 50 нФ | 0,01 нФ | ±(1,5%+8 е.м.р.) |
|  | 500 нФ | 0,1 нФ | ±(1%+8 е.м.р.) |
|  | 5 мкФ | 0,001 мкФ | ±(1,5%+8 е.м.р.) |
|  | 50 мкФ | 0,01 мкФ | ±(1%+8 е.м.р.) |
|  | 500 мкФ | 0,1 мкФ | ±(1,5%+8 е.м.р.) |
|  | 10 мФ | 0,01 мФ | ±(2,5%+20 е.м.р.) |

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерение частоты (Импульсный сигнал) | 50 Гц | 0,001 Гц | ±(0,01%+5 е.м.р.) |
|  | 500 Гц | 0,01 Гц | ±(0,01%+5 е.м.р.) |
|  | 5 кГц | 0,0001 кГц | ±(0,01%+5 е.м.р.) |
|  | 50 кГц | 0,001 кГц | ±(0,01%+5 е.м.р.) |
|  | 500 кГц | 0,01 кГц | ±(0,01%+5 е.м.р.) |
|  | 5 МГц | 0,0001 МГц | ±(0,01%+5 е.м.р.) |
|  | 10 МГц | 0,001 МГц | ±(0,01%+5 е.м.р.) |

| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура (тип К) | -200° C…1350° C | 0,1°C | ±(1%+3° C ) |

| Функция | Тестовый ток | Напряжение |
| --- | --- | --- |
| Тест диодов | < 0,9 мА | 3,2 В |

| Функция | Звуковой сигнал | Ток |
| --- | --- | --- |
| Прозвонка неразрывности | < 25 Ом | < 0,35 мА |