Технические характеристики

Функции источника сигнала

| параметр | диапазон | разрешение | погрешность | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | 0,005…10 В | 0,001 В | ±(0,03%+5 е.м.р.) | Макс. ток нагрузки 1 мА Ток короткого замыкания <100 мА |
|  | 10 В…15 В |  |  |  |
| Постоянный ток | 0,005 мА…4 мА | 1 мкА | ±(0,03%+5 е.м.р.) | Vopen>24 В |
|  | 4 мА...20 мА |  | ±(0,03%+3 е.м.р.) |  |
|  | 20 мА...24 мА |  | ±(0,03%+5 е.м.р.) |  |
| Генерация сигнала | Синусоидальная форма | 0,1 В ...20 В | 0,001 В | ±(5%+0,3 В) | 0,3...20 кГц, 50%, смещение 0 В |
|  | Прямоугольная форма | 1 В ...20 В |  | ±(6%+0,4 В) | 0,3...20 кГц, 50%, смещение 0 В |
|  | Другие формы | 0,1 В ...20 В |  | ±(6%+0,4 В) | 0,3...20 кГц, смещение 0 В |
|  | Смещение | -5 В...5 В |  | ±(5%+0,5 В+5%Vп-п) | Максимальный размах < 20 Вп-п |
| Частота | 0,3 Гц ...99,999 Гц | 0,1 Гц | 0,002 Гц |  |
|  | 10,00 Гц ...999,99 Гц | 0,1 Гц | 0,02 Гц |  |
|  | 1000,0 Гц ...9999,9 Гц | 0,1 Гц | 0,2 Гц |  |
|  | 10000 Гц ...20000 Гц | 1 Гц | 2 Гц |  |
| Термопара | K | -200…-150 °С / -382...-238 °F | 0,1 °С /0,1 °F | 2,0 °С / 3,6 °F | Погрешность не включает ошибку внутреннего компенсационного преобразователя |
|  |  | -150…0 °С / -238...32 °F |  | 1,2 °С / 2,1 °F |  |
|  |  | 0…1000 °С / 32...1832 °F |  | 0,8 °С / 1,4 °F |  |
|  |  | 1000…1370 °С / 1832...2498 °F |  | 1,2 °С / 2,1 °F |  |
|  | J | -200…-150 °С / -382...-238 °F |  | 2,0 °С / 3,6 °F |  |
|  |  | -150…0 °С / -238...32 °F |  | 1,0 °С / 1,8 °F |  |
|  |  | 0…1050 °С / 32...1922 °F |  | 0,7 °С / 1,2 °F |  |
|  | E | -200…-150 °С / -382...-238 °F |  | 1,5 °С / 2,7 °F |  |
|  |  | -150…0 °С / -238...32 °F |  | 0,9 °С / 1,6 °F |  |
|  |  | 0…850 °С / 32...1562 °F |  | 0,7 °С / 1,2 °F |  |
|  | T | -200…-150 °С / -382...-238 °F |  | 1,5 °С / 2,7 °F |  |
|  |  | -150…0 °С / -238...32 °F |  | 1,2 °С / 2,1 °F |  |
|  |  | 0…400 °С / 32...752 °F |  | 0,8 °С / 1,4 °F |  |
|  | R | 0…500 °С / 32...932 °F |  | 1,8 °С / 3,2 °F |  |
|  |  | 500…1760 °С / 932...3200 °F |  | 1,5 °С / 2,7 °F |  |
|  | S | 0…500 °С / 32...932 °F |  | 1,8 °С / 3,2 °F |  |
|  |  | 500…1760 °С / 932...3200 °F |  | 1,5 °С / 2,7 °F |  |
|  | N | -200…0 °С / -328...32 °F |  | 1,5 °С / 2,7 °F |  |
|  |  | 0…1300 °С / 32...2372 °F |  | 0,9 °С / 1,6 °F |  |
|  | L | -200…0 °С / -328...32 °F |  | 0,9 °С / 1,6 °F |  |
|  |  | 0…900 °С / 32...2372 °F |  | 0,7 °С / 1,2 °F |  |
|  | U | -200…0 °С / -328...32 °F |  | 1,1 °С / 1,9 °F |  |
|  |  | 0…600 °С / 32...1112 °F |  | 0,7 °С / 1,2 °F |  |
|  | B | 600…800 °С / 1112...1472 °F |  | 2,2 °С / 3,9 °F |  |
|  |  | 800…1000 °С / 1472...1832 °F |  | 1,8 °С / 3,2 °F |  |
|  |  | 1000…1820 °С / 1832...3308 °F |  | 1,4 °С / 2,5 °F |  |
|  | C | 0…1800 °С / 32...3272 °F |  | 1,0 °С / 1,8 °F |  |
|  |  | 1800…2310 °С / 3272...4190 °F |  | 1,5 °С / 2,7 °F |  |
|  | mV | -10 мВ...70 мВ |  | 0,05 мВ |  |
| Формирование импульсов (прямоугольная форма, 10 Вп-п, смещение -5 В...+5 В) | 3,0 мкс...9999,9 мкс | 0,1 мкс |  | Время нарастания: макс. 10 мкс, тип. 5 мкс Время спада: макс. 15 мкс, тип. 7,5 мкс |
|  | 10,000 мс...99,999 мс | 0,001 мс |  |  |
|  | 100,00 мс...999,99 мс | 0,01 мс |  |  |
| Коэффициент заполнения (прямоугольная форма,10 Вп-п, 0,3...20 кГц) | 0%...100% | 1% |  | Время нарастания: макс. 10 мкс, тип. 5 мкс Время спада: макс. 15 мкс, тип. 7,5 мкс |
| DTMF сигнал | Частотный диапазон | 0,3 ...99,999 Гц | 0,1 Гц | 0,002 Гц |  |
|  |  | 10,00 ...999,99 Гц | 0,1 Гц | 0,02 Гц |  |
|  |  | 1000,0 ...9999,9 Гц | 0,1 Гц | 0,2 Гц |  |
|  |  | 10000...20000 Гц | 1 Гц | 2 Гц |  |
|  | % | 0%...100% | 1% | 5% |  |
|  | Фазовый угол | 0...360 ° | 1 ° | ±(100 мкс + 1°) |  |
|  | Амплитуда (Вп-п, F1=F2) | 5 В...20 В | 0,001 В | ±(10%+0,6 В) |  |
|  | Смещение (Вп-п, F1=F2) | -5 В...5 В | 0,001 В | ±(10%+0,6 В+5%Vп-п) |  |

Функции измерителя

| Параметр |  | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Примечение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | -3 В...-0,005 В | 0,001 В | ±(0,03%+10 е.м.р.) |  |
|  | 0,005…10 В |  | ±(0,03%+5 е.м.р.) |  |
|  | 10 В…15 В |  | ±(0,03%+5 е.м.р.) |  |
| Постоянный ток | -4 мА...-0,005 мА | 1 мкА | ±(0,03%+10 е.м.р.) |  |
|  | 0,005 мА…4 мА |  | ±(0,03%+5 е.м.р.) |  |
|  | 4 мА...20 мА |  | ±(0,03%+3 е.м.р.) |  |
|  | 20 мА...24 мА |  | ±(0,03%+5 е.м.р.) |  |
| Термопара | K | -200…-150 °С / -382...-238 °F | 0,1 °С /0,1 °F | 2,0 °С / 3,6 °F | Погрешность не включает ошибку внутреннего компенсационного преобразователя |
|  |  | -150…0 °С / -238...32 °F |  | 1,2 °С / 2,1 °F |  |
|  |  | 0…1000 °С / 32...1832 °F |  | 0,8 °С / 1,4 °F |  |
|  |  | 1000…1370 °С / 1832...2498 °F |  | 1,2 °С / 2,1 °F |  |
|  | J | -200…-150 °С / -382...-238 °F |  | 2,0 °С / 3,6 °F |  |
|  |  | -150…0 °С / -238...32 °F |  | 1,0 °С / 1,8 °F |  |
|  |  | 0…1050 °С / 32...1922 °F |  | 0,7 °С / 1,2 °F |  |
|  | E | -200…-150 °С / -382...-238 °F |  | 1,5 °С / 2,7 °F |  |
|  |  | -150…0 °С / -238...32 °F |  | 0,9 °С / 1,6 °F |  |
|  |  | 0…850 °С / 32...1562 °F |  | 0,7 °С / 1,2 °F |  |
|  | T | -200…-150 °С / -382...-238 °F |  | 1,5 °С / 2,7 °F |  |
|  |  | -150…0 °С / -238...32 °F |  | 1,2 °С / 2,1 °F |  |
|  |  | 0…400 °С / 32...752 °F |  | 0,8 °С / 1,4 °F |  |
|  | R | 0…500 °С / 32...932 °F |  | 1,8 °С / 3,2 °F |  |
|  |  | 500…1760 °С / 932...3200 °F |  | 1,5 °С / 2,7 °F |  |
|  | S | 0…500 °С / 32...932 °F |  | 1,8 °С / 3,2 °F |  |
|  |  | 500…1760 °С / 932...3200 °F |  | 1,5 °С / 2,7 °F |  |
|  | N | -200…0 °С / -328...32 °F |  | 1,5 °С / 2,7 °F |  |
|  |  | 0…1300 °С / 32...2372 °F |  | 0,9 °С / 1,6 °F |  |
|  | L | -200…0 °С / -328...32 °F |  | 0,9 °С / 1,6 °F |  |
|  |  | 0…900 °С / 32...2372 °F |  | 0,7 °С / 1,2 °F |  |
|  | U | -200…0 °С / -328...32 °F |  | 1,1 °С / 1,9 °F |  |
|  |  | 0…600 °С / 32...1112 °F |  | 0,7 °С / 1,2 °F |  |
|  | B | 600…800 °С / 1112...1472 °F |  | 2,2 °С / 3,9 °F |  |
|  |  | 800…1000 °С / 1472...1832 °F |  | 1,8 °С / 3,2 °F |  |
|  |  | 1000…1820 °С / 1832...3308 °F |  | 1,4 °С / 2,5 °F |  |
|  | C | 0…1800 °С / 32...3272 °F |  | 1,0 °С / 1,8 °F |  |
|  |  | 1800…2310 °С / 3272...4190 °F |  | 1,5 °С / 2,7 °F |  |
|  | mv | -10 мВ...70 мВ | mV | 0,05 мВ |  |

Питание сетевой адаптер 220 В/15В, 0,5А; аккумулятор 11,1 В/1600 мАч

Габаритные размеры 214х98,7х56 мм

Масса 650 г.