| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Полоса пропускания | 25 MГц |
| Количество каналов | 1 |
| Регистрация | Режим | Обычный, пиковый детектор, усреднение |
|  | Макс. дискретизация (реальное время) | 100 Mвыб/сек |
| Вход | Связь по входу | закрытый, открытый, земля |
|  | Входной импеданс | 1 MΩ±2% в параллель 20 пФ±5 пФ |
|  | Учет ослабления пробников | 1X, 10X |
|  | Максимальное входное напряжение | 50 Вп-п (DC + AC пик-пик) |
| Параметры горизонтальной системы | Интерполяция | (sin x)/x |
|  | Глубина записи | 5К точек |
|  | Коэффициент развертки | 5 нс/дел ~ 100 с/дел, с шагом 1~2~5 |
| Параметры вертикальной системы | АЦП | 8 бит |
|  | Вертикальное отклонение | 5 мВ/дел ~ 5 В/дел |
|  | Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | 25 МГц |
|  | Полоса пропускания для однократного сигнала | Полный диапазон |
|  | Низкочастотный предел | ≥5 Гц ( на входе, закрытый вход, -3dB) |
|  | Время нарастания | ≤14 нс (типичное) |
|  | Погрешность коэф.усиления | ±3% |
| Измерения | Курсорные | ΔV, ΔT и 1/ΔT между курсорами |
|  | Автоматические | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Width, -Width, +Duty, -Duty |
|  | Математические операции | FFT 4 окна (Hanning, Hamming, Blackman, Rectangle) |
| Система запуска | Режим запуска | Однократный, обычный, авто |
|  | Тип запуска | Запуск по фронту, запуск по длительности импульса, запуск по скорости нарастания |
|  | Диапазон установки уровня запуска | ±5 делений от центра экрана |
| Покадровый регистратор | Режимы | запись, воспроизведение |
|  | Количество кадров | 1 ~ 100 000 кадров |
|  | Интервал | 10 мс ~ 100 000 мс, с шагом 1~2~5 |
|  | Формат записи | *.cap |
| Режим растяжки | Ширина окна | 5 нс ~ 100 с, с шагом 1~2~5 |
|  | Задание окна | Курсорами, цифровая форма |
| Дополнительные функции | режим "Годен - Не годен" |
| Режим "Годен - Не годен" | Задание маски по горизонтали | ± 10 делений |
|  | Задание маски по вертикали | ± 5 делений |
|  | Статус прохода | однократный с остановкой, цикличный |
| Формат сохранения файлов | текстовый (*.txt), табличный (*.csv), Excel (*.xls), данные (*.bin), изображение (*.png), сохранение объектов (8 ячеек) |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Питание | от USB порта ( 5 В/300 мА) |
| Потребляемая мощность | менее 1,5 Вт |
| Габаритные размеры | 150 мм × 20 мм × 18 мм (Д*В*Г) |
| Вес | около 27 гр |