| параметр | Значение |
| --- | --- |
| Частотный диапазон (синус) |  |
| канал 1 | 100 мкГц…100 МГц ( 300 МГц – АНР-4305) |
| канал 2 | 100 мкГц…2 МГц |
| Разрешение по частоте |  |
| канал 1 | мкГц (< 80 МГц), 1 Гц (> 80 МГц) |
| канал 2 | 100 мкГц1 |
| Точность установки | ± 5 ppm (канал 1 и 2) |
| Амплитуда (50 Ом) |  |
| канал 1 | 127…+13 дБм |
| канал 2 | 50 мВпик…3 Впик |
| Минимальное разрешение |  |
| канал 1 | 0.1 дБм |
| канал 2 | 0.1 мВ |
| Точность |  |
| канал 1 | ± 2 дБ |
| канал 2 | ± 5% ± 5 мВ (<100 кГц) |
| Синусоидальный сигнал |  |
| Коэффициент гармоник канал 1 | -30 дБн (уровень <+4 дБм) |
| Амплитудная модуляция АМ (канал 1) |  |
| Глубина АМ | 0…120% (< 80 МГц), 0…80% (> 80 МГц) на уровне <+4 дБм |
| Частота модуляции | 100 мГц…10 кГц |
| Источник | внутренний/внешний |
| Частотная модуляция ЧМ (канал 1) |  |
| Девиация частоты | 100 мГц…10 кГц (< 80 МГц); 100 мГц…1 кГц (> 80 МГц) |
| Частота модуляции | fc/2 (< 80 МГц); 1 мкГц…100 кГц (> 80 МГц) |
| Источник | внутренний |
| Частотная манипуляция ЧМн (канал 1) |  |
|  | 100 мкГц…80 МГц (скорость FSK < 10 кГц) |
| Диапазон F1, F2 (4 диапазона) | 80 МГц…120 МГц (скорость FSK < 2 кГц |
|  | 120 МГц…200 МГц (скорость FSK < 2 кГц |
|  | 200 МГц…300 МГц (скорость FSK < 2 кГц) |
| Источник | внутренний/внешний |
| Фазовая манипуляция ФМн (канал 1) |  |
| Фазовый сдвиг | 0…360° |
| Временной сдвиг | 0.1 мс … 800 с |
| Источник | внутренний |
| Свипирование (канал 1) |  |
| Закон | линейное и логарифмическое, по амплитуде и частоте |
| Начальная частота | 100 мГц…300 МГц (4 диапазона) |
| Цикл свипирования | 1 мс…800 с (лин. < 80 МГц); 100 мс…800 с (лог. > 80 МГц) |
| Режим пачек (канал 1) |  |
| Количество циклов | 1…10000 |
| Временной сдвиг | 0.1 мс…800 с |
| Источник | внутренний/внешний |
| Общие характеристики |  |
| Питание сети | 110…127 В/ 220…240 В |
| Габаритные размеры / Масса | 255x170x370 мм / 4 кг |