| Параметр | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | 500 мВ | 0.01 мВ | ±(0.025%+5 е.м.р.) |
|  | 5 В | 0.1 мВ | ±(0.025%+5 е.м.р.) |
|  | 50 В | 0.001 В | ±(0.025%+5 е.м.р.) |
|  | 500 В | 0.01 В | ±(0.05%+5 е.м.р.) |
|  | 1000 В | 0.1 В | ±(0.1%+5 е.м.р.) |
| Переменное напряжение TrueRMS (50…60 Гц) | 50 мВ | 1 мкВ | ±(0.3%+25 е.м.р.) |
|  | 500 мВ | 0.01 мВ | ±(0.3%+25 е.м.р.) |
|  | 5 В | 0.1 мВ | ±(0.3%+25 е.м.р.) |
|  | 50 В | 1 мВ | ±(0.3%+25 е.м.р.) |
|  | 500 В | 0.01 В | ±(0.3%+25 е.м.р.) |
|  | 1000 В | 0.1 В | ±(0.3%+25 е.м.р.) |
| Постоянный ток | 500 мкА | 0.01 мкА | ±(0.1%+20 е.м.р.) |
|  | 5 мА | 0.1 мкА | ±(0.1%+20 е.м.р.) |
|  | 50 мА | 1 мкА | ±(0.1%+20 е.м.р.) |
|  | 500 мА | 0.01 мА | ±(0.15%+20 е.м.р.) |
|  | 10 A | 0.1 A | ±(0.3%+20 е.м.р.) |
|  | 20 А |  | не нормировано |
| Переменный ток TrueRMS (50…60 Гц) | 500 мкА | 0.01 мкА | ±(0.6%+25 е.м.р.) |
|  | 5 мА | 0.1 мкА | ±(0.6%+25 е.м.р.) |
|  | 50 мА | 1 мкА | ±(0.6%+25 е.м.р.) |
|  | 500 мА | 0.01 мА | ±(0.6%+25 е.м.р.) |
|  | 10 A | 0.1 мА | ±(0.6%+25 е.м.р.) |
|  | 20 А |  | не нормировано |
| Частота (DC) | 50 Гц | 0.001 Гц | ±(0.01%+10 е.м.р.) |
|  | 500 Гц | 0.01 Гц | ±(0.01%+10 е.м.р.) |
|  | 5 кГц | 0.1 Гц | ±(0.01%+10 е.м.р.) |
|  | 50 кГц | 1 Гц | ±(0.01%+10 е.м.р.) |
|  | 500 кГц | 0.01 кГц | ±(0.01%+10 е.м.р.) |
|  | 5 МГц | 0.1 кГц | ±(0.01%+10 е.м.р.) |
|  | 10 МГц | 1 кГц | ±(0.01%+10 е.м.р.) |
| Частота (AC) | 40 Гц - 10 кГц | 0.01 Гц - 1 Гц | ±0.5% |
| Сопротивление | 50 Ом | 0.001 Ом | ±(0.5%+20 е.м.р.) |
|  | 500 Ом | 0.01 Ом | ±(0.05%+10 е.м.р.) |
|  | 5 кОм | 0.1 Ом | ±(0.05%+10 е.м.р.) |
|  | 50 кОм | 1 Ом | ±(0.05%+10 е.м.р.) |
|  | 500 кОм | 0.01 кОм | ±(0.1%+10 е.м.р.) |
|  | 5 MОм | 0.1 кОм | ±(0.2%+20 е.м.р.) |
|  | 50 MОм | 1 кОм | ±(2%+20 е.м.р.) |
| Емкость | 5 нФ | 0.001 нФ | ±(2%+40 е.м.р.) |
|  | 50 нФ | 0.01 нФ | ±(2%+40 е.м.р.) |
|  | 500 нФ | 0.1 нФ | ±(2%+40 е.м.р.) |
|  | 5 мкФ | 0.001 мкФ | ±(2%+40 е.м.р.) |
|  | 50 мкФ | 0.01 мкФ | ±(2%+40 е.м.р.) |
|  | 500 мкФ | 0.1 мкФ | ±(5%+40 е.м.р.) |
|  | 10 мФ | 1 мкФ | ±(5%+40 е.м.р.) |
| Коэффициент заполнения | 0,1% - 99,9% | 0,01% | ±(1,2%+2 е.м.р.) |
| Температура | -50…1000 °С | 0,1 °С | ±(1,0%+2,5 °С) |
| Тест диодов | тестовый ток 0,9 мА, напряжение откр.контура 3,2 В |  |  |
| Прозвонка | Звуковой сигнал <25 Ом, тестовый ток 0,35 мА |  |  |