| Параметры | АРРА 80 | АРРА 82 | APPA 82R |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | Пределы измерений | 300 мВ; 3В; 30В; 300В; 1000 В | 400 мВ; 4В; 40В; 400В; 1000 В |
|  | Точность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) |
|  | Разрешение | 0,1 мВ |
|  | Вх. сопротивление | 10 МОм |
|  | Защита входа | 1000 В |
| Переменное напряжение | Пределы измерений | 3; 30; 300; 750 В | 400 мВ; 4; 40; 400; 750 В |
|  | Точность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ± (1,3 % + 5 ед. счета) |
|  | Разрешение | 1 мВ | 0,1 мВ |
|  | Полоса частот | 40…500 Гц |
|  | Вх. импеданс | 10 МОм/100 пФ |
|  | Измерение ср. кв. значения | Да | True-RMS | True-RMS |
|  | Защита входа | 1000 В |
| Постоянный ток | Пределы измерений | 300; 3000 мкА; 10 А | 400; 4000 мкА; 10 А |
|  | Точность | ± (1,7 % + 2 ед. счета) |
|  | Разрешение | 0,1 мкА |
|  | Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход <А>); 600 В (вход <мкА>) |
| Переменный ток | Пределы измерений | 300; 3000 мкА; 10 А | 400; 4000 мкА; 10 А |
|  | Точность | ± (2,2 % + 5 ед. счета) |
|  | Разрешение | 0,1 мкА |
|  | Полоса частот | 40…500 Гц |
|  | Защита входа | Предохранитель 16 А/500 В (вход <А>); 600 В (вход <мкА>) |
| Сопротивление | Пределы измерений | 300 Ом; 3; 30; 300 кОм; 3; 30 МОм | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм |
|  | Точность | ± (0,75 % + 3 ед. счета) | ± (0,75 % + 2 ед. счета) |
|  | Разрешение | 0,1 Ом |
|  | Тестовое напряжение | 1,3 В |
|  | Защита входа | 600 В |
| Прозвон цепи | Порог срабатывания | 30 Ом |
|  | Индикация | Тон 2 кГц |
|  | Защита входа | 600 В |
| Испытание p-n | Макс. ток теста | 1,5 мА |
|  | Напряжение теста | 3 В |
|  | Защита входа | 600 В |
| Частота | Пределы измерений | Нет | 4; 40; 400 кГц; 4; 40 МГц |
|  | Точность |  | ± (0,01 % + 1 ед. счета) |
|  | Разрешение |  | 1 Гц |
|  | Чувствительность |  | 100 мВ |
|  | Защита входа |  | 600 В |
| Емкость | Пределы измерений | Нет | 4; 40; 400 нФ; 4; 40; 400 мкФ; 4; 40 мФ |
|  | Точность |  | ± (2 % + 8 ед. счета) |
|  | Разрешение |  | 1 пФ |
|  | Защита входа |  | 600 В |
| Общие данные | Макс. индицируемое число | 3400 | 4000 |
|  | Линейная шкала | 70 сегментов | 82 сегмента |
|  | Скорость измерения | Цифровая шкала: 2 изм./с; линейная шкала: 12 изм./с |
|  | Автовыключение | 10 мин | 30 мин |
|  | Источник питания | 1,5 В х 2 (тип ААА) | 9 В (тип <Крона>) |
|  | Срок службы батареи | 500 ч | 300 ч |
|  | Габаритные размеры | 90 х 186 х 46 мм |
|  | Масса | 490 г |
|  | Комплект поставки | Измер. провода, зажим типа <крокодил>, батарея (устан.), защит. чехол, рук. по экспл. |