# Устройство, материалы и габаритные размеры

Краны шаровые EAGLE латунные, никелированные

Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой

| № | Деталь | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус крана | Латунь никелированна |
| 2 | Кольцевое уплотнение шара | Фторопласт (PTFE) |
| 3 | Запорный шар | Латунь хромированная |
| 4 | Патрубок присоединительный | Латунь никелированная |
| 5 | Верхнее уплотнение штока | Фторопласт (PTFE) |
| 6 | Уплотнительное кольцо | EPDM резина |
| 7 | Нижнее уплотнение штока | Фторопласт (PTFE) |
| 8 | Герметизирующая гайка | Латунь |
| 9 | Шток | Латунь |
| 10 | Гайка крепления рукоятки | Сталь |
| 11 | Рукоятка | Сталь |

| Условный проход Ду, мм | Размер присоединительной резьбы, дюймы | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | E |  |
| 15 | ½ | 14 | 46,5 | 43,5 | 85 | 0,17 |
| 20 | ¾ | 19 | 52,5 | 50,5 | 98 | 0,23 |
| 25 | 1 | 24 | 63 | 62,5 | 125 | 0,37 |
| 32 | 1¼ | 30,5 | 71 | 71 | 125 | 0,55 |
| 40 | 1½ | 37 | 82 | 78 | 142 | 0,72 |
| 50 | 2 | 47 | 96 | 88,5 | 165 | 1,17 |
| 65 | 2½ | 62 | 132 | 119 | 165 | 2,81 |
| 80 | 3 | 74 | 152,5 | 127,5 | 165 | 4,00 |
| 100 | 4 | 90 | 179 | 139 | 165 | 5,64 |

Кран шаровой полнопроходной с воздуховыпускным устройством и заглушкой

| № | Деталь | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус крана | Латунь никелированная |
| 2 | Кольцевое уплотнение шара | Фторопласт (PTFE) |
| 3 | Запорный шар | Латунь хромированная |
| 4 | Патрубок присоединительный | Латунь никелированная |
| 5 | Верхнее уплотнение штока | Фторопласт (PTFE) |
| 6 | Уплотнительное кольцо | EPDM резина |
| 7 | Нижнее уплотнение штока | Фторопласт (PTFE) |
| 8 | Герметизирующая гайка | Латунь |
| 9 | Шток | Латунь |
| 10 | Гайка крепления рукоятки | Сталь |
| 11 | Рукоятка | Сталь |
| 12 | Спускное устройство | Латунь |
| 13 | Уплотнение | Фибра |

| Условный проход Ду, мм | Размер присоединительной резьбы, дюймы | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | E | F |  |
| 15 | ½ | 14,8 | 55,5 | 47 | 98 | 103 | 0,25 |
| 20 | ¾ | 19 | 61 | 50,5 | 98 | 110 | 0,33 |
| 25 | 1 | 24 | 69,5 | 61,5 | 125 | 115 | 0,52 |
| 32 | 1¼ | 30,5 | 82 | 73 | 142 | 123 | 0,71 |
| 40 | 1½ | 37 | 92 | 78 | 142 | 128 | 1,03 |
| 50 | 2 | 47 | 104,5 | 88,5 | 165 | 140 | 1,54 |

Кран шаровой полнопроходной  с накидной гайкой и ниппелем

| № | Деталь | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корпус крана | Латунь никелированная |
| 2 | Кольцевое уплотнение шара | Фторопласт (PTFE) |
| 3 | Запорный шар | Латунь хромированная |
| 4 | Уплотнение штока | Фторопласт (PTFE) |
| 5 | Герметизирующая гайка | Латунь |
| 6 | Шток | Латунь |
| 7 | Гайка крепления рукоятки | Сталь |
| 8 | Рукоятка | Сталь |
| 9 | Корпус крана | Латунь никелированная |
| 10 | Накидная гайка | Латунь никелированная |
| 11 | Уплотнительное кольцо | Нитрил NBR |
| 12 | Ниппель-штуцер | Латунь никелированная |

| Условный проход Ду, мм | Размер присоединительной резьбы, дюймы | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C | E |  |
| 15 | ½ | 14,8 | 67,5 | 36 | 54 | 0,22 |
| 20 | ¾ | 19 | 75,5 | 39,5 | 54 | 0,31 |
| 25 | 1 | 24 | 90 | 46,5 | 70 | 0,55 |
| 32 | 1¼ | 30,5 | 103 | 52,5 | 70 | 0,71 |

Кран шаровой сливной с насадкой для шланга

| № | Деталь | Материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диффузор | Полипропилен |
| 2 | Штуцер — насадка для шланга | Латунь |
| 3 | Прокладка | Нитрил NBR |
| 4 | Накидная гайка | Латунь |
| 5 | Корпус крана | Латунь никелированная |
| 6 | Кольцевое уплотнение шара | Фторопласт (PTFE) |
| 7 | Запорный шар | Латунь хромированная |
| 8 | Уплотнительное кольцо | EPDM резина |
| 9 | Рукоятка | Сталь |
| 10 | Гайка крепления рукоятки | Сталь |
| 11 | Шток | Латунь |
| 12 | Герметизирующая гайка | Латунь |
| 13 | Уплотнение штока | Фторопласт (PTFE) |
| 14 | Патрубок присоединительный | Латунь никелированная |

| Условный проход Ду, мм | Размер присоединительной резьбы, дюймы | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN1 | DN2 | DN3 | A | B | C | E |  |
| 15 | ½ | ¾ | 15 | 10 | 95 | 47 | 98 | 0,19 |
| 20 | ¾ | 1 | 20 | 12 | 102 | 50,5 | 98 | 0,28 |
| 25 | 1 | 1¼ | 25 | 15 | 120 | 61,5 | 125 | 0,49 |