## Тхнические характеристики АКТАКОМ АВМ-4142

| Полная шкала и скорость измерения |
| --- |
| Скорость | Медленная | Средняя | Быстрая |
| Скорость считывания (значений/сек) | DCV, DCI | 5 | 10 | 25 |
|  | ACV, ACI | 5 | 10 | 25 |
|  | Ω | 5 | 10 | 25 |
|  | AC+DC | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
|  | Частота | 1 | 2 | 3.9 |
| Постоянное напряжение DCV |
| Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) | Входной импеданс |
| 500 мВ | 510.00 | 10 мкВ | ±(0.02%+0.016%) | 10 МОм |
| 5 В | 5.1000 | 100 мкВ | ±(0.02%+0.008%) | 11.1 МОм |
| 50 В | 51.000 | 1 мВ | ±(0.02%+0.008%) | 10.1 МОм |
| 500 В | 510.00 | 10 мВ | ±(0.02%+0.008%) | 10 МОм |
| 1000 В | 1200.00 | 100 мВ | ±(0.02%+0.008%) | 10 МОм |
| Постоянный ток DCI |
| Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) | Напряжение на нагрузке /сопротивление шунта |
| 5 мА | 5.1000 | 0.1 мкА | ±(0.05%+0.010%) | <0.6 В/100 Ом |
| 50 мА | 51.000 | 1 мкА | ±(0.05%+0.008%) | <0.06 В/1 Ом |
| 500 мА |  | 510.00 | 10 мкА | ±(0.05%+0.008%) | <0.6 В/1 Ом |
| 5 A | 5.1000 | 100 мкА | ±(0.25%+0.010%) | <0.1 В/10 мОм |
| 20 A | 20.000 | 1 мА | ±(0.25%+0.010%) | <0.6 В/10 мОм |
| Переменное напряжение ACV (True-rms) |
| Диапазон | 500 мВ | 5 В | 50 В | 500 В | 750 В |
| Разрешение | 10 мкВ | 100 мкВ | 1 мВ | 10 мВ | 100 мВ |
| Точность (1 год) | 20~50 Гц | ±(1.0%+0.08%) | --- |
|  | 50 Гц~20 кГц | ±(0.5%+0.06%) | ±(0.35%+0.02%) | ±(0.50%+0.03%) |
|  | 20 кГц~50 кГц | ±(1.5%+0.1%) | ±(1.00%+0.04%) |
|  | 50 кГц~100 кГц | ±(3.0%+0.3%) | ±(3.0%+0.1%) |
| Переменный ток ACV (True-rms) |
| Диапазон | 2 мА | 20 мА | 200 мА | 2 А | 20 А |
| Разрешение | 0.1 мкА | 1 мкА | 10 мкА | 100 мкА | 1 мА |
| Точность (1 год) | 20 Гц~50 Гц | ±(1.5%+0.5%) | ±(2.00%+0.5%) |
|  | 50 Гц~2 кГц | ±(0.5%+0.04%) |
|  | 2 кГц~20 кГц | ±(2%+0.5%) | ±(3.0%+0.1%) | --- |
| Сопротивление (2-х/4-х проводная схема) |
| Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Тестовый ток | Точность (1 год) |
| 500 Ом | 510.00 | 10 мОм | 0.5 мА | ±(0.10%+0.010%) |
| 5 кОм | 5.1000 | 100 мОм | 0.45 мА | ±(0.10%+0.008%) |
| 50 кОм | 51.000 | 1 Ом | 45 мкА | ±(0.10%+0.008%) |
| 500 кОм | 510.00 | 10 Ом | 4.5 мкА | ±(0.10%+0.008%) |
| 5 МОм | 5.1000 | 100 Ом | 450 нА | ±(0.15%+0.008%) |
| 50 МОм | 51.000 | 1 кОм | 45 нА | ±(0.30%+0.010%) |
| Частота |
| Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) | Чувствительность (синус) |
| 5~10 Гц | 9.9999 | 0.0001 Гц | ±(0.05%+0.02%) | 200 мВскз |
| 10~100 Гц | 99.999 | 0.001 Гц | ±(0.01%+0.02%) | 300 мВскз |
| 100~100 кГц | 999.99 | 0.1 Гц | ±(0.01%+0.008%) | 300 мВскз |
| 100 кГц~1 МГц | 9999.9 | 10 Гц | ±(0.01%+0.008%) | 500 мВскз |