| Подробные технические характеристики тестера Sonel BT-120 Сокращение «и.в.» при определении основной погрешности, означает измеренная величина. Сокращение «е.м.р.» означает - единица младшего разряда. Напряжение постоянного тока Диапазон показаний Разрешение Основная погрешность 5 В 0,001 В ± (0,5 % и.в. + 5 е.м.р.) 50 В 0,01 В 500 В 0,1 В Напряжение переменного тока Диапазон показаний Разрешение Основная погрешность 500 В (50/60 Гц) 0,1 В ± (0,75 % и.в. + 5 е.м.р.) Диапазон частоты: 40…100 Гц Напряжение пульсации Диапазон показаний Разрешение Основная погрешность 0…5 В 0,001 В ± (2,5 % и.в. + 10 е.м.р.) Диапазон частоты: 40 Гц…10 кГц. Постоянный ток Диапазон показаний Разрешение Основная погрешность 4 А 0,001 А ± (0,5 % и.в. + 5 е.м.р.) 40 А 0,01 А 400 А 0,1 А Дополнительно следует учитывать точность токовых клещей. Переменный ток Диапазон показаний Разрешение Основная погрешность 4 А 0,001 А ± (0,75 % и.в. + 10 е.м.р.) 40 А 0,01 А 400 А 0,1 А Дополнительно следует учитывать точность токовых клещей. Клещи измерительные C-130BE Диапазон показаний Основная погрешность 0…40 A DC ± (1,5 % и.в. + 6 е.м.р.) 0…40 A AC ± (1,5 % и.в. + 5 е.м.р.) Выходной сигнал: 10 мВ/А. Сопротивление Диапазон показаний Разрешение Основная погрешность 3 мОм 1 мкОм ± (0,8 % и.в. + 10 е.м.р.) 30 мОм 10 мкОм ± (0,5 % и.в. + 10 е.м.р.) 300 мОм 100 мкОм 3 Ом 1 мОм 30 Ом 10 мОм 300 Ом 100 мОм Температура Диапазон показаний Разрешение Основная погрешность -10…100 °C 0,1 °C ± (1,0 % и.в. + 2 е.м.р.) Дополнительные характеристики Питание Питание измерителя - Литий-ионный аккумулятор (Li-Ion) 7,4 В 5,4 Aч SONEL - Напряжение переменного тока 100…240 В 50/60 Гц Условия зарядки АКБ при температуре 10…40 °C Время заряда АКБ около 4 часов Категория электробезопасности CAT III / 500 В Условия окружающей среды и другие технические данные Диапазон рабочих температур 0…50 °C Диапазон температур при хранении -20…50 °C Влажность 10…85 % Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) IP54 Размеры 232 x 192 x 111 мм Масса около 1,4 кг Дисплей Графический ЖКИ 320х240 px Память: - Режим Сопротивление - Режим Напряжение/Ток макс.1000 макс.1000 Передача данных Bluetooth Высота над уровнем моря ≤ 2000 м Соответствие ГОСТ Р МЭК 61557-1-2005 ГОСТ IEC 61010-1-2014 Класс защиты Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 Электромагнитная совместимость ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (МЭК 61326-2-2:2005) |  |
| --- | --- |

Комплектация

## Стандартная комплектация:

| Название | Кол-во | Артикул |
| --- | --- | --- |
| Адаптер для передачи данных по Bluetooth | 1 | WAADABTUSB1 |
| Зарядное устройство для аккумуляторов Z34 | 1 | WAZASZ34 |
| Клещи измерительные C-130BE | 1 | WACEGC130BE |
| Комплект проводов для измерения напряжения АКБ | 1 | WAPRZBT120U |
| Комплект проводов для измерения сопротивления АКБ | 1 | WAPRZBT120ZS |
| Резистор калибровочный RK1 | 1 | WAADARK1 |
| Футляр для переноски L17 | 1 | WAFUTL17 |