| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Измеряемые (тестируемые) параметры | ¦Z¦, ¦Y¦, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR, Vdc-Idc |
| Базовая точность измерения LCR параметров | 0,05% |
| Частотные характеристики тестового сигнала | Тестовая частота | 20 Гц...300 кГц (АММ-3038); до 500кГц (АММ-3048); до 1 МГц (АММ-3058) |
|  | Наилучшее разрешение | 10 мГц Отображение 4 разряда |
|  | Точность установки | 0,01% |
| AC уровень | Напряжение тестового сигнала | 10 мВ...2 Вскз |
|  | Наилучшее разрешение | 100 мкВ Отображение 3 разряда |
|  | Точность установки | 10%Uуст + 2 мВ (ALC ON) 6%Uуст + 2 мВ (ALC OFF) |
|  | Ток тестового сигнала | 100 мкА...20 мА |
|  | Наилучшее разрешение | 1 мкА Отображение 3 разряда |
|  | Ток тестового сигнала | 10%Iуст + 20 мкА (ALC ON) 6%Iуст + 20 мкА (ALC OFF) |
| Источник смещения DC | Напряжение / ток | 0 В ...±5 В / 0 мА ...±50 мА |
|  | Разрешение | 0,5 мВ / 5 мкА |
|  | Точность установки | 1%Uуст + 5 мВ |
|  | ISO ON | используется при тестировании индуктивности и трансформаторов |
| Выходной импеданс АС | ISO ON | 100 Ом |
|  | ISO OFF | 30 Ом, 50 Ом, 100 Ом выбираемый |
| Выходной импеданс DCR | 30 Ом, 50 Ом, 100 Ом выбираемый |
| Тестируемые параметры трансформаторов | DCR1 (первичная обмотка), DCR 2 (вторичная обмотка), M (взаимная индуктивность), N, 1/N, фаза, Lk (индуктивность утечки), C (емкость первичной и вторичной обмоток), баланс |
| Время измерения (без учета времени изменения значения на дисплее) | Быстрое: 13 мс Среднее: 67 мс Медленное: 187 мс |
| Диапазон измерения LCR параметров | ¦Z¦, X, R, DCR | 0,00001 Ом...99,9999 МОм |
|  | ¦Y¦, B, G | 0,00001 мкСм..99,9999 См |
|  | C | 0,00001 пФ...9,99999 Ф |
|  | L | 0,00001 мкГн...99,9999 кГн |
|  | D | 0,00001...9,99999 |
|  | Q | 0,00001...99999,9 |
|  | θ (град) | -179,999°...179,999° |
|  | θ (рад) | -3,14159...3,14159 |
|  | Δ% | -999,999%...999,999% |
| Базовая точность измерения LCR параметров | 0,05% |
| Схема замещения | последовательная, параллельная |
| Выбор диапазона | Ручной, автоматический |
| Режим запуска | Внутренний, ручной, внешний, по шине |
| Усреднение | 1...255 |
| Калибровка | Открытая, закрытая, на нагрузке. Уровень сигнала 0,3 Вскз...1 Вскз |
| Математические операции | ΔABC, Δ% |
| Установка задержки | 0...999, наилучшее разрешение 100 мкс |
| Компаратор | 10 ячеек сортировки, BIN1...BIN9; доп.ячейки NG, AUX Счетчик ячеек Выход PASS/FAIL на передней панели LED индикатор |
| Список свипирования | 10 точек Параметры: частота, AC напряжение/ток, внутренний/внешний источник смещения |
| Внутренняя память | 100 ячеек для файлов установок LCRZ 201 результат измерения |
| Внешняя USB память | GIF файлы Файлы установок LCRZ |
| Интерфейсы | I/O (ввод/вывод) | HANDLER (сортировщик) на передней панели |
|  | ПК | USB, RS232C, GPIB (опция), LAN |
|  | Память | USB host на передней панели |
|  | Управление источником смещения | Внешний источник смещения управляется через DCI интерфейс. Максимальный ток смещения - 120 А Опция. Устанавливается либо DCI интерфейс либо GPIB |
| Дисплей | цветной ЖК 4,3" TFT |
| Рабочая температура/влажность | 0°С-40°С, ≤90%RH |
| Питание | 99 В...121 В, 198 В...242 В; 47 Гц...63 Гц |
| Макс. потребляемая мощность | 80 ВА |
| Габаритные размеры | 280 х 88 х 370 мм (без хольстера) 369 х 108 х 408 мм (без хольстера) |
| Вес | Около 5 кг |