| Максимальная выходная частота | 5 МГц |
| --- | --- |
| Количество каналов | 2 |
| Форма сигнала | Синусоидальный, прямоугольный, треугольный, импульсный, белый шум |
|  | 48 типов специальной формы |
| Частотные характеристики |
| Диапазон | синусоидальный | 1 мкГц ~ 5 МГц |
|  | сигнал |  |
|  | прямоугольный сигнал | 1 мкГц ~ 5 МГц |
|  | импульсный сигнал | 1 мкГц ~ 5 МГц |
|  | пилообразный и треугольный сигнал | 1 мкГц ~ 300 кГц |
|  | белый шум (Гаусс) | полоса 5 МГц (-3дБ) |
|  | специальной формы | 1 мкГц ~ 5 МГц |
| Разрешение по частоте | 1 мкГц |
| Точность установки (18°C ~ 28°C) | 50 ppm (90 дней), 100 ppm (1 год) |
| Синусоидальный сигнал |
| Коэффициент гармоник | CH1 | CH2 |
|  | < 1 Вп-п | > 1 Вп-п | < 1 Вп-п | > 1 Вп-п |
| DC-1 МГц | -55 дБн | -45 дБн | -55 дБн | -45 дБн |
| 1 МГц - 5 МГц | -55 дБн | -40 дБн | -55 дБн | -40 дБн |
| 5 МГц - 25 МГц | -50 дБн | -35 дБн | -50 дБн | -35 дБн |
| Общие гармонические искажения | <0.2% (DC ~ 20 кГц，1 Вп-п) |
| Негармонические искажения | < -70 дБн (DC ~ 1 МГц) |
| Фазовый шум | -108 дБн/Гц @ 10 кГц |
| Прямоугольный сигнал |
| Время нарастания/спада | < 12 нс (1 кГц, 1 Вп-п) |
| Выброс | < 5 % (1 кГц, 1 Вп-п) |
| Коэф.заполнения | 1 мГц ~ 10 MГц | 20% ~ 80% |
|  | 10 мГц ~ 20 MГц | 40% ~ 60% |
|  | 20 мГц ~ 25 MГц | 50% |
| Ассиметрия | 1% от периода + 20 нс (1 кГц, 1 Вп-п, 50% коэф.заполнения) |
| Джиттер | 6 нс +0,1% от периода (1 кГц, 1 Вп-п) |
| Треугольный сигнал |
| Нелинейность | < 0,1% (1 кГц, 1 Вп-п, 100% симметрия) |
| Симмметрия | 0 ~ 100% |
| Импульсный сигнал |
| Длительность импульса | 20 нс ~ 2000 с , разрешение 1 нс |
| Время нарастания/спада | < 12 нс (1 кГц, 1 Вп-п) |
| Выброс | < 5% |
| Джиттер | 6 нс +100 ppm от периода |
| Специальная форма |  |
| Максимальное количество точек участвующих в формировании сигнала | 16 К |
| Вертикальное разрешение | 14 бит |
| Частота дискретизации | 125 Мвыб/сек |
| Время нарастания/спада | < 20 нс |
| Джиттер (СКЗ) | 6 нс + 30 ppm |
| Сохранение в энергонезависимую память | 10форм |

Сравнение моделей:

| Параметры | АНР-4120 | AWG-4151 | AWG-4105 | AWG-4110 | AWG-4150 | АНР-1016 | АНР-1025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество каналов | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Канал 1 |
| Частотный диапазон (синус) | 10 мкГц | 1 мкГц | 1 мкГц | 1 мкГц | 1 мкГц |
|  | 120 МГц | 150 МГц | 5 МГц | 10 МГц | 50 МГц | 15 МГц | 25 МГц |
| Амплитуда (уровень), | 1 мВп-п | 10 мВп-п | 2 мВп-п | 0,1 мВп-п |
| 50 Ом | 10 Вп-п | 10 Вп-п | 10 Вп-п | 10 Вп-п |
| Форма вых. сигнала | 14 типов | 9 тип | 48 типов | 15 типов |
| Канал 2 |
| Частотный диапазон (синус) | — | — | 1 мкГц | — |
|  | — | — | 50 МГц | — |
| Амплитуда, | — | — | 2 мВп-п | — |
| 50 Ом | — | — | 3 Вп-п | — |
| Форма вых. сигнала | — | — | 48 типов | — |
| Произвольная форма | + | + | + | + |
| Свипирование | + | + | + | + |
| Пачки импульсов | + | + | + | + |
| Модуляция | АМ, ЧМ, ФМн, ЧМн | АМ, ЧМ, ФМ, ШИМ | АМ, ЧМ, ФМ, АМн, ЧМн, ШИМ | АМ, ЧМ, ФМ, ШИМ, ЧМн |
| Выход синхронизации | + | + | + | + |
| Внешний запуск | + | + | + | + |
| Внешнее тактирование | + | + | + | + |
| Частотомер | — | — | + | + |
| Дисплей | ЖК, 4 строки | ЖК, TFT 3,9" | ЖК, TFT 3,5" | ЖК, TFT 3,5 |
| Интерфейс | RS-232 | USB | USB | RS-232, USB |
| ГосРеестр | — | — | — | + |