Применение уровнемеров серии ДУЕ-1 (в зависимости от вида и параметров среды, объекта контроля)

| Отрасль / Объект контроля | Наименование / вид и параметры среды | Модификация уровнемера |
| --- | --- | --- |
| Водопроводно-коммунальное хозяйство: |
| Ёмкости хранения реагентов, щелочей, кислот | Реагенты, щёлочи, кислоты под избыточным давлением до 25МПа | ДУЕ-1В-1-111-ПОФ-1,6 Ру2,5МПа |
|  |  | ДУЕ-1В-1ИС-111-ПОФ-1,6 Ру2,5МПа |
| Котельные, Теплоэлектроцентрали: |
| Ёмкости хранения нефтепродуктов: рабочего или резервного топлива; Маслобаки турбин ТЭЦ | Масла, дизельное топливо, печное топливо, керосин, бензин | ДУЕ-1В-1-111-КНД-0,4 Ру2,5МПа |
|  |  | ДУЕ-1В-1ИС-111-КНД-0,4 Ру2,5МПа |
| Барабаны паровых котлов | Горячая вода с температурой до 100С° | ДУЕ-1-1-111-ПСФ-0,4 Ру2,5МПа |
| Расширительные ёмкости |  | ДУЕ-1-1-113-СФ-0,4 Ру2,5МПа |
| Баки запаса питательной воды в деаэраторах |  |  |
| Баки накопления конденсата в деаэраторах |  |  |
| Химическое производство: |
| Ёмкости, реакторы | Серная кислота с концентр. >90%; Щелочи; растворы солей | ДУЕ-1-1-113-СФ-0,4 Ру2,5МПа |
|  |  | ДУЕ-1В-1ИС-113-СФ-0,4 Ру2,5МПа |
|  |  | ДУЕ-1В-1-111-ПОФ-1,6 Ру2,5МПа |
|  |  | ДУЕ-1В-1ИС-111-ПОФ-1,6 Ру2,5МПа |
| Отрасль / Объект контроля | Наименование / вид и параметры среды | Модификация уровнемера |
| Транспортировка и хранение газа |
| Ёмкости хранения одоранта | Одорант газа (этилмеркаптан) | ДУЕ-1В-1-211-КНД-0,4 Ру10МПа |
|  |  | ДУЕ-1В-1ИС-211-КНД-0,4 |
| Ёмкости хранения газового конденсата | Газовый конденсат | ДУЕ-1В-1-211-ПСФ-0,4 Ру10МПа |
|  |  | ДУЕ-1В-1ИС-211-ПСФ-0,4 Ру10МПа |

Взрывобезопасность по ГОСТ Р 51330.0-99

- преобразователи первичные ПП-В  - 0[Ехiа]IIC;

- барьер искробезопасности имеет уровень «особовзрывобезопасный» Ехiа/ Ехib;

- преобразователи измерительные ПИ-1  - предназначены для установки вне взрывоопасных зон;

Класс защиты по ГОСТ 14254-96;

- преобразователи первичные ПП  - IР54; IР65;

- преобразователи измерительные ПИ  - IP54;

- барьер искробезопасности  - IP30.

Напряжение питания:

(220+22–33 )В, частота (50±1) Гц.

Потребляемая мощность:

Не более 18 ВА, для ДУЕ-1В – не более 1,ВА

.

Параметры первичных преобразователей:

| Модификация первичного преобразователя | Температура измеряемой среды, °С | Температура окружающего воздуха, °С | Избыточное давление, МПа | Верхние пределы измерения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПП-О-111-КНД | от минус 60 до плюс 100 | от минус 50 до плюс 60 | от 0 до 2,5 | 0,4 0,6 1,0 1,6 2,5 4,0 |
| ПП-О-111-КНД-К |  |  |  |  |
| ПП-О-112-КНД | 5-250 | от минус 50 до плюс 60 |  |  |
| ПП-О-112-КНД-К |  |  |  |  |
| ПП-О-122-КНД | 5-250 | от минус 10 до плюс 60 |  |  |
| ПП-О-122-КНД-К |  |  |  |  |
| ПП-О-211-КНД | от минус 60 до плюс 100 | от минус 50 до плюс 60 | от 2,5 до 10,0 |  |
| ПП-О-211-КНД-К |  |  |  |  |
| ПП-О-212-КНД | 5-250 | от минус 50 до плюс 60 |  |  |
| ПП-О-212-КНД-К |  |  |  |  |
| ПП-О-222-КНД | 5-250 | от минус 50 до плюс 60 |  |  |
| ПП-О-222-КНД-К |  |  |  |  |
| ПП-О-111-ТНТ | от минус 60 до плюс 100 | от минус 50 до плюс 60 | от 0 до 2,5 | 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 20,0 25,0 |
| ПП-О-111-ТНТ-К |  |  |  |  |
| ПП-О-112-ТНТ | 5-250 | от минус 50 до плюс 60 |  |  |
| ПП-О-112-ТНТ-К |  |  |  |  |
| ПП-О-122-ТНТ | 5-250 | от минус 10 до плюс 60 |  |  |
| ПП-О-122-ТНТ-К |  |  |  |  |
| ПП-О-211-ТНТ | от минус 60 до плюс 100 | от минус 50 до плюс 60 | от 2,5 до 10,0 | 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 20,0 25,0 |
| ПП-О-211-ТНТ-К |  |  |  |  |
| ПП-О-212-ТНТ | 5-250 | от минус 50 до плюс 60 |  |  |
| ПП-О-212-ТНТ-К |  |  |  |  |
| ПП-О-222-ТНТ | 5-250 | от минус 10 до плюс 60 |  |  |
| ПП-О-222-ТНТ-К |  |  |  |  |
| ПП-О-113-СФ | от минус 60 до плюс 140 | от минус 60 до плюс 50 | от 0 до 2,5 | 0,4 0,6 1,0 1,6 |
| ПП-О-111-ПСФ | от минус 60 до плюс 100 | от минус 50 до плюс 60 | от 0 до 2,5 | 0,4 0,6 1,0 1,6 2,5 |
| ПП-О-112-ПСФ | 5-250 | от минус 50 до плюс 60 |  |  |
| ПП-О-122-ПСФ |  | от минус 10 до плюс 60 |  |  |
| ПП-О-211-ПСФ | от минус 60 до плюс 100 | от минус 50 до плюс 60 | от 2,5 до 10,0 |  |
| ПП-О-212-ПСФ | 5-250 | от минус 50 до плюс 60 |  |  |
| ПП-О-222-ПСФ |  | от минус 10 до плюс 60 |  |  |
| ПП-О-111-ПТФ ПП-О-111-ПОФ | от минус 60 до плюс 100 | от минус 50 до плюс 60 | от 0 до 2,5 | 1,6 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 20,0 25,0 |
| ПП-О-112-ПТФ ПП-О-112-ПОФ | 5-250 | от минус 50 до плюс 60 |  |  |
| ПП-О-122-ПТФ ПП-О-122-ПОФ | 5-250 | от минус 10 до плюс 60 |  |  |
| ПП-О-211-ПТФ ПП-О-211-ПОФ | от минус 60 до плюс 100 | от минус 50 до плюс 60 | от 2,5 до 10,0 |  |
| ПП-О-212-ПТФ ПП-О-212-ПОФ | 5-250 | от минус 50 до плюс 60 |  |  |
| ПП-О-222-ПТФ ПП-О-222-ПОФ | 5-250 | от минус 10 до плюс 60 |  |  |
| ПП-О-416-ПОФС* | 0-80 | от минус 50 до плюс 60 | от 0 до 0,6 | 0,6 1,0 |
| ПП-О-417-ПОФТ* | 110-134 |  |  |  |
| ПП-О-415-КНД ПП-О-415-КНД-К | от минус 259 до плюс 60 | от минус 50 до плюс 60 | от 0 до 0,6 | 1,0 1,6 2,5 4,0 |
| ПП-О-415-КНД-К | от минус 259 до плюс 60 | от минус 50 до плюс 60 | 0 | 0,2 0,4 0,6 |
| ПП-О-415-ТНТ ПП-О-415-ТНТ-К | от минус 259 до плюс 60 | от минус 50 до плюс 60 | от 0 до 0,6 | 6,0 10,0 |
| ПП-О-414-ПСФ* | от минус 10 до плюс 40 | от минус 10 до плюс 60 | 0 | 1,0 |
| ПП-О-424-ПСФ* |  | от минуc 50 до плюс 60 |  |  |
| ПП-О-414-ПТФ* | 5-250 | от минус 50 до плюс 60 | 0 | 2,5 4,0 6,0 10,0 20,0 |
| ПП-О-424-ПТФ* |  | от минус 10 до плюс 60 |  |  |
| ПП-В-311-ПСФ(И)** | от минус 60 до плюс 80 | от минус 50 до плюс 60 | до 32,0 | 0,4 0,6 1,0 1,6 2,5 |
| ПП-В-311-ПСФ(И)-Л |  |  |  |  |
| ПП-В-311-КНД-К(И)-Л1 ПП-В-311-ПСФ(И)-Л1 | от минус 60 до плюс 100 | от минус 50 до плюс 60 | до 32,0 | 0,6 |

Примечания
* Датчики с ПП этих модификаций взрывозащищенного исполнения не имеют. 
** Датчики с ПП имеют только взрывозащищенное исполнение.

Нижний и верхний неизмеряемые уровни

| Тип ПП | Нижний неизмеряемый уровень, мм | Верхний неизмеряемый уровень, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | штуцерное исполнение | фланцевое исполнение |
| ПОФ | 20 | 90 | 90 |
| ПСФ | 80 | 90 | 110 |
| ПТФ | 80 | 90 | 110 |
| СФ | 15 | 50 | - |
| ПОФС | 20 | 85 | - |
| ПОФТ | 20 | 85 | - |
| КНД | 40 | 140 | 105 |
| КНД-К | от 150 до 800* | 140 | 105 |
| ТНТ | 120 | 115 | 110 |
| ТНТ-К | от 150 до 800* | 115 | 110 |

Масса первичных преобразователей

| Модификации | Масса кг, не более |
| --- | --- |
|  | со штуцером | с фланцем |
| ПОФ | 4,0 | 7,0 |
| ПСФ | 5,0 | 8,5 |
| ПТФ | 6,0 | 9,5 |
| ТНТ | 7,0 | 10,5 |
| ТНТ-К | 9,0 | 13,0 |
| КНД | 11,0 | 14,0 |
| КНД-К | 14,5 | 16,0 |
| СФ | 7,0 | - |
| ПОФС, ПОФТ | 5,0 | - |
| ПСФ(И) | - | 28,0 |
| ПСФ(И)-Л | - | 8,5 |
| КНД-К(И)-Л1 | - | 20,5 |
| ПСФ(И)-Л1 | - | 14,5 |

Масса преобразователя измерительного ПИ не более — 6,0 кг.

Приведенная погрешность датчика

| Верхний предел измерения, м | Предел погрешности, % |
| --- | --- |
|  | ± 0,5 | ±1,0 | ±1,5 | ±2,5 |
| 0,2 |  |  | + | + |
| 0,4 |  |  | + | + |
| 0,6 |  |  | + | + |
| 1,0 | + | + | + | + |
| 1,6 | + | + | + | + |
| 2,5 | + | + | + | + |
| 4,0 | + | + | + | + |
| 6,0 | + | + | + | + |
| 10,0 | + | + | + | + |
| 16,0 |  | + | + | + |
| 20,0 |  | + | + | + |
| 25,0 |  | + | + | + |

Примечания
Датчики изготавливаются:

с пределом d, равным ±0,5 % модификации КНД-К, ПСФ, ПТФ, их количество по согласованию с заводом-изготовителем;

с пределом d, равным ±1,0 % модификации ТНТ для диапазона измерения 4,0 м и более;

для измерения уровня криогенных жидкостей только с пределом d, равным ±1,5 %, ±2,5 %;

с пределом d, равным ±1,5 %, ±2,5 % модификации ПСФ(И), ПСФ(И)-Л, КНД-К(И)-Л1 и ПСФ(И)-Л1;

для измерения водных растворов суперпластификатора с пределом d, равным ±1,5 %, ±2,5 % только модификации ПСФ, ПТФ.