### ехнические характеристики:

| Функция | Диапазон измерения | Разрешение | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение | 50…1000 В(UL-N) | 10 мВ | ±0,1% |
|  | 50…1730 В (UL-L) | 100 мВ |  |
| Ток (клещи А1227) | 3…6000 А (клещи А1227) | 0,1 А | ±1,5% |
| Частота | 40…70 Гц | 2 мГц | ±10 мГц |
| Мощность, коэффициент мощности | По МЭК 61557-12 класс 1 |
| Энергия | По МЭК 62053-21 класс 1 |
| Гармоники напряжения (до 50) | 0…20% ном. напряжения | По ГОСТ Р 51317.4.7 класс 1 |
| Интергармоники напряжения | 0…20% ном. напряжения | По ГОСТ Р 51317.4.7 класс 1 |
| Коэффициенты несимметрии по нулевой и обратной последовательностям | 0,0…17,0% | 0,10% | ±1% |
| Величина провала и перенапряжения | 10…150%Uном | 10мВ | ±0,2%Uном |
| Величина остаточного напряжения при прерывании | 0…10% Uном | 10мВ | ±0,2%Uном |
| Дисплей | 4,3 дюйма, цветной TFT дисплей (480*272) |
| Передача данных | USB, RS232, Ithernet |
| Питание | 220В/50Гц или 6 аккумуляторов размера АА |
| Категория перенапряжения | CAT IV/600 В, CAT III/1000 В |
| Рабочие условия | от - 20 до 50 °C |
| Масса, размеры | 1 кг, 230х140х80 мм |