Расшифровка обозначений предохранителей серии ПКТ

Устройство и работа

Предохранители состоят из одного или двух патронов, вставляемых в контакты, которые укреплены на опорных изоляторах. Изоляторы устанавливаются на специальном цоколе или непосредственно на элементах конструкции распределительного устройства. 
   Предохранители ПКТ 101 категории размещения 1 отличаются от предохранителей этих же категории размещения 3 формой опорных изоляторов и наличием в патроне дополнительных деталей, герметизирующих внутреннюю полость патрона. 
    Предохранители с кварцевым наполнителем являются токоограничивающими. 
   Отключение тока короткого замыкания в предохранителях с кварцевым песком обеспечивается за счет интенсивной деионизации дуги, возникающей на месте пролегания плавкой вставки, в узких щелях между песчинками наполнителя. 
   Срабатывание патрона определяется в предохранителях ПКТ 101, ПКТ 102, ПКТ 103 и ПКТ 104 по указателю срабатывания, выдвигающемуся наружу под воздействием пружины после перегорания нихромовой проволоки.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры предохранителей
 ПКТ 101, ПКТ 102, ПКТ 103,  ПКТ 104
1 - патрон; 2 - контакт; 3 - изолятор; а - два болта

Номенклатура предохранителей ПКТ101-104

ПКТ101-6-3,2-40 УЗ

ПКТ101-6-2-40 УЗ .

ПКТ101-6-5-40 УЗ

ПКТ101-6-8-40 УЗ

ПКТ101-6-10-40 УЗ

ПКТ101-6-16-40 УЗ

ПКТ101-6-20-40 УЗ

ПКТ101-6-2-20 УЗ

ПКТ101-6-5-20 УЗ

ПКТ101-6-3,2-20 УЗ

ПКТ101-6- 8-20 УЗ

ПКТ101-6-10-20 УЗ

ПКТ101-6-16-20 УЗ

ПКТ101-6-20-20 УЗ

ПКТ101-6-31,5-20 УЗ

ПКТ101-6-2-40 У1

ПКТ101-6-3,2-40 У1

ПКТ101-6-5-40 У1

ПКТ101-6-8-40 У1

ПКТ101-6-10-40 У1

ПКТ101-6-16-40 У1

ПКТ101-6- 20-40 У1

ПКТ101-6-31,5-20 У1

ПКТ101-10-2-31,5 УЗ

ПКТ101-10-3,2-31,5 УЗ

ПКТ101-10-5-31,5 УЗ

ПКТ101-10-8-31,5 УЗ

ПКТ101-10-16-31,5 УЗ

ПКТ101-10-20-31,5 УЗ .

ПКТ101-10-2-12,5 УЗ

ПКТ101-10-3,2-12,5 УЗ

ПКТ101-10-5-12,5 УЗ

ПКТ101-10-8-12,5 УЗ

ПКТ101-10-10-12,5 УЗ

ПКТ101-10-16-12,5 УЗ

ПКТ101-10-20-12,5 УЗ

ПКТ101-10-31,5-12,5 УЗ

ПКТ101-10-2-20 У1

ПКТ101-10-3,2-20 У1

ПКТ101-10-5-20 У1

ПКТ101-10-8-20 У1

ПКТ101-10- 10 -20 У1

ПКТ101-10-16-20 У1

ПКТ101-10-20-20 У1

ПКТ101-10-31,5-12,5 У1

Предохранмиели ПКТ102-ПКТ103

ПКТ102-3-40-40 У3

ПКТ102-3-50-40 У3

ПКТ102-3-80-40 У3 .

ПКТ102-3-100-40 У3 .

ПКТ102-6-50-31,5 У3

ПКТ102-6-31,5-31,5 У3 .

ПКТ102-6-40-31,5 У3 .

ПКТ102-6-80-20 У3

ПКТ102-10-31,5-31,5 У3 .

ПКТ102-10-40-31,5 У3 .

ПКТ102-10-40-31,5 У3

ПКТ102-10-50-12,5 У3 .

ПКТ103-3-160-40 У3 .

ПКТ103-3-200-40 У3 .

ПКТ103-6-80-31,5 У3

ПКТ103-6-100-31,5 У3 .

ПКТ103-6-160-20 У3 .

ПКТ103-10-50-31,5 У3

ПКТ103-10-80-20 У3 .

ПКТ103-10-100-12,5 У3 .

ПКТ104-3-315-40 У3

ПКТ104-3-400-40 У3 .

ПКТ104-6-160-31,5 У3 .

ПКТ104-6-200-31,5 У3 .

ПКТ104-6-315-20 У3

ПКТ104-10-100-31,5 У3 .

ПКТ104-10-160-20 У3 .

ПКН 001-10 У3

ПКН 001-10У1

ПКН 001-35 У3 .

ПКН 001-35 У1 .