| Основные характеристики |
| --- |
| Габаритные размеры дефектоскопа без ручки с одним УЗ блоком и блоком питания | не более 320×210×130 |
| Масса дефектоскопа с одним УЗ блоком и блоком питания | не более 6 кг |
| Клавиатура | английский, русский |
| Языки | английский, китайский, русский |
| Количество УЗ блоков | максимально 4 |
| Количество ультразвуковых каналов в УЗ блоке | 8 каналов |
| Типы разъемов | Lemo-00, BNC |
| Сохранение данных | flash карта |
| Автономный источник питания | никель-металлгидридная аккумуляторная батарея номинальным напряжением 12 В и номинальной емкостью 9 А∙ч |
| Время работы | 8 часов |
| Питание | сеть переменного тока напряжением (220 В ± 10%) и частотой (50 ± 1)Гц; |
| Электрическая мощность дефектоскопа потребляемая от сети переменного тока | не более 30 В·А |
| Время установления рабочего режима дефектоскопа | не более 1 мин |
| Тип дисплея | NL8060BC21-03 (800×600 пикселей) |
| Размер экрана (ширина, высота, диагональ) | 170 мм × 130 мм, 214 мм |
| Гарантия | 1 год |
| Интерфейсы |
| USB Port | USB slave, USB host |
| RS – 232 | есть |
| PS/2 | два входа |
| LAN | Ethernet 100 Mbit |
| Синхровход, синхровыход | есть |
| Головные телефоны | есть |
| Выход датчика пути | однокоординатный датчик пути |
| Основные метрологические характеристики |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности дефектоскопа при измерении глубины dН и координат , залеганий дефектов | dН = ±(0,5+0,02НY) мм = ±(0,5+0,02Х) мм = ±(0,5+0,02Y) мм |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности при измерении отношения амплитуд сигналов ∆N на входе приемного тракта в диапазоне усиления от 20 дБ до 70 дБ | ∆N = ±(0,2+0,03N) ∆N - основная абсолютная погрешность при измерении отношения амплитуд сигналов, дБ; N - численное значение отношения амплитуды сигналов, дБ. |
| Временная нестабильность чувствительности приемного тракта дефектоскопа | ± 0,5 дБ за 8 часов непрерывной работы |
| Степень защиты в эксплуатации | IP 64 |
| Температура окружающего воздуха | от – 100 до +400 С |
| Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа |
| Относительная влажность | (93 ± 3) % при 25 ºС |
| Дефектоскоп в упаковке для транспортировки устойчив к воздействию | вибраций ударам со значением пикового ударного ускорения 98 м/с2, длительность ударного импульса 16 мс, число ударов 1 000±10 для каждого направления |
| Дефектоскоп сохраняет свои параметры при воздействии электромагнитных помех, не превышающих следующих норм | гармонической помехи магнитного поля в полосе частот от 30 Гц до 50 кГц с эффективным значением напряженности поля от 130 до 70 дБ; гармонической помехи электрического поля в полосе частот от 10 кГц до 30 МГц с эффективным значением напряженности поля 120 дБ |
| Полный средний срок службы дефектоскопа | не менее 10 лет |
| Вероятность безотказной работы | не менее 0,9 за 2 000 ч |
| Генератор |
| Тип ЗИ | короткий импульс отрицательной полярности |
| Частота ЗИ | от 10 Гц до 2000 Гц с шагом 1,10,100,1000 Гц |
| Амплитуда | 180 В |
| Длительность | 60±10 нс |
| Длительность переднего фронта | не более 20 нс |
| Тип синхронизации | от ЗИ, от датчика пути |
| Приемник |
| Усиление | от 0 до 100 дБ с шагом 0.1, 1, 10 дБ |
| Входной сигнал | не более 2 В от пика к пику |
| Входное сопротивление приемного тракта | не более 300 Ом |
| Полоса пропускания | от 0.2 до 15 МГц по уровню – 6 дБ |
| Цифровые фильтры | 6 стандартных цифровых фильтров с центральными частотами 0.4, 1.25, 1.8, 2.5, 5, 10 МГц |
| Детектор | радиочастотный, огибающий |
| Режимы настроек |
| Автоматические настройки | калибровка времени задержки в призме ПЭП измерение скорости УЗК в объекте контроля |
| Измерения | мм, мкс |
| Диапазон контроля | от 0 до 18000 мм, с шагом 0.1, 1, 10, 100 мм при скорости УЗК 6000 м/с |
| Скорость | от 1500 м/с до 8000 м/с, с шагом 1, 10, 100, 1000 м/с |
| Задержка в призме | от 0 до 100 мкс, с шагом 0.001, 0.01, 0.1, 1 мкс. |
| Задержка диапазона | от 0 до 6000 мкс, при скорости 6000 м/с, с шагом 0.1, 1, 10, 100 мкс |
| Угол ввода | от 0 до 900, с шагом 10, 100 |
| Такты/стробы |
| Количество тактов | максимальное количество тактов 32 |
| Длительность такта | минимальная длительность такта 0.5 мс |
| Количество стробов в такте | максимальное количество стробов 3 |
| Начало строба | от 0 до 6000 мкс, при скорости 6000 м/с, с шагом 0.1, 1, 10, 100 мкс |
| Ширина строба | от 0 до 18000 мм, с шагом 0.1, 1, 10, 100 мм при скорости УЗК 6000 м/с |
| Уровень фиксации строба | от 10 % до 95 % вертикальной шкалы экрана |
| АСД | по превышению сигнала уровня фиксации, по не превышению уровня фиксации |
| Измерения в режиме А-Скан |
| Отображаемые параметры | В информационной строке выводятся 4 измеряемых параметра |
| Строб 1 | А – амплитуда эхо-сигнала от дефекта от относительно середины экрана, дБ S – расстояние «по лучу» до дефекта X – координата залегания дефекта, мм Y – координата залегания дефекта, мм |
| Строб 2 | аналогично Строб 1 |
| Строб 3 | аналогично Строб 1 |
| ВРЧ кривая | максимальное количество точек 30 на такт, динамический диапазон 100 дБ, шаг установки по вертикали 1 дБ, по горизонтали 2 мм |
| Измерения в режиме Б-Скан |
| Сырой Б-Скан | А – максимальная амплитуда эхо-сигнала от дефекта относительно середины экрана, дБ H – расстояние «по лучу» до дефекта, эхо-сигнал от которого имеет максимальную амплитуду, мм dH – условная протяженность «по лучу», мм L – координата вдоль пути сканирования до дефекта, эхо-сигнал от которого имеет максимальную амплитуду, мм; dL – условная протяженность дефекта, мм. |
| Приведенный Б-Скан (вид сверху, вид спереди, вид сбоку) | А – максимальная амплитуда эхо-сигнала от дефекта относительно середины экрана, дБ X – координата залегания дефекта, эхо-сигнал от которого имеет максимальную амплитуду, мм; dX – условная ширина дефекта, мм; Y – координата залегания дефекта, эхо-сигнал от которого имеет максимальную амплитуду, мм; dY – условная высота дефекта, мм; L – координата вдоль пути сканирования дефекта, эхо-сигнал от которого имеет максимальную амплитуду, мм; dL – условная протяженность дефекта, мм. |
| Карта коррозии | L – координата вдоль пути сканирования, мм X – продольная координата, мм Y – поперечная координата, мм H – глубина, мм |