## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ UNI-T UTG4122A

| Характеристики генератора сигналов |
| --- |
| Количество каналов | 2 |
| Полоса пропускания | 120 МГц |
| Частота дискретизации | 500 МВыб/с |
| Диапазон частот | 1 мкГц - 120 МГц |
| Вертикальное разрешение | 16 бит |
| Глубина памяти | 8-32 Мб |
| Формы сигналов | синусоидальные, прямоугольные, пилообразные, гармонические, импульсные, шумовые, DC, произвольные |
| Частотные характеристики |
| Синусоидальный сигнал | 1 мкГц - 120 МГц |
| Прямоугольный сигнал | 1 мкГц - 40 МГц |
| Импульсный сигнал | 1 мкГц - 40 МГц |
| Пилообразный сигнал | 1 мкГц - 3 МГц |
| Гармонический сигнал | 1 мкГц - 60 МГц |
| Белый шум | 1 мкГц - 120 МГц |
| Разрешение | 1 мкГц |
| Минимальная ширина импульса | 20 нс |
| Точность | ± 50 ppm / ± 100 ppm |
| Температурный коэффициент | < 2 ppm / °C |
| Характеристики синусоидального сигнала |
| Гармоническое искажение | DC - 1 МГц: -60 дБ 1 МГц - 10 МГц: -55 дБ 10 МГц - 100 МГц: -50 дБ 100 МГц - 160 МГц: -40 дБ |
| Полное гармоническое искажение | < 0.2% (DC - 20 кГц) |
| Характеристики прямоугольного сигнала |
| Время нарастания/спада | ≤ 6 нс |
| Выброс | ≤ 2% |
| Характеристики пилообразного сигнала |
| Линейность | < 1% |
| Симметричность | 0 - 100% |
| Характеристики импульсного сигнала |
| Частотный диапазон | 1 мкГц - 30 МГц |
| Ширина импульса | минимальный период 10 нс - максимальный период 2000 с |
| Период фронта | 7 нс - 10 с |
| Выброс | < 2% |
| Характеристики произвольного сигнала |
| Частотный диапазон | 1 мкГц - 30 МГц |
| Глубина памяти | 8-32 Мб |
| Минимальное время нарастания/спада | 6 нс |
| Энергонезависимое хранилище | 7 Гб |
| Выходной сигнал |
| Амплитуда | ≤ 20 МГц: 1 мВ - 10 В ≤ 80 МГц: 1 мВ - 5 В |
| Импеданс | 50 Ом |
| Максимальная изоляция | 42 В к заземляющему проводу |
| Защита | от короткого замыкания и перегрузки |
| Характеристики смещения постоянного тока |
| Диапазон | ± 5 В (50 Ом) ± 10 В (> 50 Ом) |
| Характеристики развертки |
| Форма несущей волны | синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, произвольна |
| Тип | линейный или логарифмический |
| Время развертки | 1 мс - 500 с ± 0,1% |
| Источник триггера | внешний, внутренний, ручной |
| Характеристики BURST |
| Форма несущей волны | синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, импульсная, шумовая, произвольная |
| Начальная / конечная фаза | от -360°C до +360°C |
| Время цикла | 1 мс - 500 с ± 1% |
| Источник запуска | внутренний, внешний, ручной |
| Характеристики модуляции |
| Типы модуляции | AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, QPSK, OSK, PWM, SUM, QAM |
| Форма несущей волны | синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, произвольная |
| AM |
| Источник | внутренний / внешний |
| Модулирующая форма волны | синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, шумовая, произвольная (1 мкГц - 200 кГц) |
| Глубина | 0 - 120% |
| FM |
| Источник | внутренний / внешний |
| Модулирующая форма волны | синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, шумовая, произвольная (1 мкГц - 200 кГц) |
| Частота | DC - 80 МГц |
| PM |
| Источник | внутренний / внешний |
| Модулирующая форма волны | синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, шумовая, произвольная (1 мкГц - 200 кГц) |
| Отклонение фазы | 0° - 360° |
| ASK, FSK, PSK |
| Источник | внутренний / внешний |
| Модулирующая форма волны | прямоугольная волна с коэффициентом заполнения 50% (2 мГц - 1 МГц) |
| BPSK, QPSK |
| Источник | внутренний PN код |
| Модулирующая форма волны | прямоугольная волна с коэффициентом заполнения 50% (2 мГц - 1 МГц) |
| OSK |
| Форма несущей волны | синусоидальная волна |
| Источник | внутренний / внешний |
| Время колебаний | 8 нс - 200 с |
| Частота | 2 мГц - 1 МГц |
| PWM |
| Форма несущей волны | импульсная волна |
| Источник | внутренний / внешний |
| Модулирующая форма волны | синусоидальная, прямоугольная, пилообразная, шумовая, произвольная волна (2 мГц - 50 кГц) |
| SUM |
| Источник | внутренний / внешний |
| Модулирующая форма волны | синусоидальная, прямоугольная, линейная, импульсная, шумовая, произвольная, гармоническая волна |
| Модулирующая частота | 2 мГц - 100 кГц (внутренний) DC - 20 кГц (внешний) |
| Глубина | 0 - 100% |
| QAM |
| Режим | QAM4, QAM8, QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256 |
| Модулирующий источник | встроенный PN код, PN7, PN9, PN11, PN15, PN17, PN21, PN23, PN25 |
| Частота | 2 мГц - 100 кГц |
| Амплитуда | 10 мВ - 10 В (50 Ом) |
| Характеристики протоколов декодирования |
| Тип протокола | SPI, I2C, UART, DARB |
| SPI |
| Длина | 1 - 512 байт |
| Частота | 10 кГц - 40 МГц |
| Временной интервал | 1 мс - 10 с |
| Выходной уровень | TTL |
| I2C |
| Длина | 1 - 512 байт |
| Частота | 10 кГц - 1 МГц |
| Временной интервал | 1 мс - 10 с |
| Адрес | 7/10 бит |
| Выходной уровень | TTL |
| UART |
| Длина | 1 - 1 Кбайт |
| Скорость передачи | 1110, 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56700, 115200, 230400, 460800, 921600 |
| Бит данных | 4, 5, 6, 7, 8 биты |
| Временной интервал | 1 мс - 10 с |
| Стоп бит | 1 бит, 2 бита |
| Выходной уровень | TTL |
| DARB |
| Длина | 1 - 1 Кбайт |
| Скорость выборки | 1 Выб/с - 40 МВыб/с |
| Разрешение | 16 бит |
| Выходной уровень | TTL |
| Тактовый вход/выход |
| Диапазон входной/выходной частоты | 10 МГц ± 500 Гц |
| Входное/выходное сопротивление | 10 кОм / 50 Ом |
| Время блокировки | TTL |
| Выходной уровень | ＜ 1 с |
| Триггерный вход |
| Уровень сигнала | TTL |
| Ширина импульса | > 100 нс |
| Входное сопротивление | > 10 кОм |
| Время отклика | развертка по частоте: < 500 мкс импульсная последовательность: < 500 нс |
| Триггерный выход |
| Уровень сигнала | TTL |
| Ширина импульса | > 400 нс |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная частота | > 1 МГц |
| Частотомер |
| Входной уровень | TTL (200 мВ - 9 В) |
| Диапазон входной частоты | 100 МГц - 800 МГц |
| Точность | ± 51 ppm |
| Разрешение по частоте | 7 бит/с |
| Общие характеристики |
| Дисплей | 8 дюймов TFT LCD, 800 х 480 |
| Интерфейс | USB, LAN |
| Питание | 100 - 240 В AC, 45 - 440 Гц, CAT II 300 В |
| Потребляемая мощность | < 50 Вт |
| Температура хранения | 10℃ - 40℃ |
| Влажность | < 80% |
| Габариты | 336 х 164 х 108 мм |
| Вес нетто | 3500 г |
| Комплектация | генератор сигналов UNI-T UTG4122A - 1 шт |
|  | кабель питания - 1 шт USB кабель - 1 шт BNC-BNC кабель - 2 шт диск с ПО - 1 шт |