| ехнические характеристики, 1-годичная точность Датчик низкого давления Диапазон Разрешение Погрешность от -14 до +16 фунтов/кв. дюйм, от -0,97 до 1,1 бар 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар 0,025 % от полной шкалы Датчик высокого давления от -12 до +100 фунтов/кв. дюйм, от -0,83 до 6,9 бар 0,01 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар 0,025 % от полной шкалы Общие характеристики Вызов настроек прибора Последняя использованная при включении питания Условия эксплуатации Рабочая температура от -10 °C до +50 °C Температура хранения (без батарей) от -20 °C до +60 °C Высота над уровнем моря 2 000 метров Защита от проникновения пыли и влаги IP-40 Параметры питания 6,0 В пост. тока Ресурс батареи обычно >35 часов Необходимые аккумуляторы (4) стандартных элемента типа AA Размеры (ВxШxД) 7,9 дюймов X 4,3 дюйма X 2,3 дюйма (20 см X 11 см X 5,8 см) Вес 03539 кг (1 фунт 3 унции) Давление, разъемы/патрубки Два гнезда 1/8 NPT, модуль давления серии 700P; щуп термометра сопротивления Измерение напряжения и температуры, 1-годичная погрешность Функция Диапазон Разрешение Погрешность mA Measure (Измерение тока) 0 - 24 мА 0,001 мA ±0,015% от показаний ±0,002 мA Измерение пост. тока 0 до 30 В пост. тока 0,001 В ±0,015% от показаний ±0,002В Измерение температуры (термометр сопротивления/Ом) от -40 °C до 150 °C (от -40 °F до 302 °F) 0,01 °C / 0,01 °F ±0.015% от показаний ±0,02 ом ±0,1°C (±0.2°F) ±0,25 C (±0.45 F) общая погрешность при использовании дополнительного щупа термометра сопротивления 720 Источник питания петли тока 24 В Нет 24 mA при 24V Для измерения температуры необходим опциональный, доступный по дополнительному заказу щуп термометра сопротивления Fluke-720RTD Pt-100 Температурный эффект Нет погрешности для всех функций в диапазоне от 15 °C до 35 °C Добавить ± 0,002 % от предела измерения/°C для температур вне диапазона от 15 °C до 35 °C Доступные единицы измерения давления фунты на кв.дюйм, бар, мбар, кПа, кгсм2, смH 2O@4°C, смH 2O@20°C, мH 2O@4°C, мH 2O@20°C, дюйм H2O@4°C, дюйм H 2O@20°C, дюйм H 2O@60°F, дюймов рт.столба@0°C, дюймов рт.столба@0°C, футов H2O@4°C, футов H 2O@20°C, футов H 2O@60°F |  |
| --- | --- |

| Модель Название | Описание |
| --- | --- |
| Fluke-721-1601 | В комплект входят: Калибратор давления с двойным датчиком, 16 фунтов/кв. дюйм, 100 фунтов/кв. дюйм Мягкий футляр Четыре (4) батареи типа АА Ручная регулировка Сертификат калибровки Измерительные провода |

Модель Название Описание Fluke-721-1601 Калибратор давления с двойным датчиком, 16 фунтов/кв. дюйм, 100 фунтов/кв. дюйм Fluke-721-1603 Калибратор давления с двойным датчиком, 16 фунтов/кв. дюйм, 300 фунтов/кв. дюйм Fluke-721-1605 Калибратор давления с двойным датчиком, 16 фунтов/кв. дюйм, 500 фунтов/кв. дюйм Fluke-721-1610 Калибратор давления с двойным датчиком, 16 фунтов/кв. дюйм, 1000 фунтов/кв. дюйм Fluke-721-1615 Калибратор давления с двойным датчиком, 16 фунтов/кв. дюйм, 1500 фунтов/кв. дюйм Fluke-721-1630 Калибратор давления с двойным датчиком, 16 фунтов/кв. дюйм, 3000 фунтов/кв. дюйм Fluke-721-1650 Калибратор давления с двойным датчиком, 16 фунтов/кв. дюйм, 5000 фунтов/кв. дюйм Fluke-721-3601 Калибратор давления с двойным датчиком, 36 фунтов/кв. дюйм, 100 фунтов/кв. дюйм Fluke-721-3603 Калибратор давления с двойным датчиком, 36 фунтов/кв. дюйм, 300 фунтов/кв. дюйм Fluke-721-3605 Калибратор давления с двойным датчиком, 36 фунтов/кв. дюйм, 500 фунтов/кв. дюйм Fluke-721-3610 Калибратор давления с двойным датчиком, 36 фунтов/кв. дюйм, 1000 фунтов/кв. дюйм Fluke-721-3615 Калибратор давления с двойным датчиком, 36 фунтов/кв. дюйм, 1500 фунтов/кв. дюйм Fluke-721-3630 Калибратор давления с двойным датчиком, 36 фунтов/кв. дюйм, 3000 фунтов/кв. дюйм Fluke-721-3650 Калибратор давления с двойным датчиком, 36 фунтов/кв. дюйм, 5000 фунтов/кв. дюйм

| Test Probes |
| --- |
| Fluke 720RTD | Щуп термометра сопротивления для моделей 721 и 719Pro |

| Элементы питания и сетевые адаптеры |
| --- |
| Fluke-720URTDA | Универсальный адаптер термометра сопротивления для моделей Fluke-721 и 719Pro |