| Технические характеристики, 1-годичная точность Fluke-721Ex-1601 Диапазон Разрешение Погрешность Датчик низкого давления от –14 до +16 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 1,1 бар 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар 0,025 % от полной шкалы Датчик высокого давления от -12 до +100 фунтов/кв. дюйм, от -0,83 до 6,9 бар 0,01 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар 0,025 % от полной шкалы Fluke-721Ex-1603 Датчик низкого давления от –14 до +16 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 1,1 бар 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар 0,025 % от полной шкалы Датчик высокого давления от -12 до +300 фунтов/кв. дюйм, от -0,83 до 20 бар 0,01 фунтов/кв. д., 0,001 бар 0,025 % от полной шкалы Fluke-721Ex-1605 Датчик низкого давления от –14 до +16 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 1,1 бар 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар 0,025 % от полной шкалы Датчик высокого давления от -12 до +500 фунтов/кв. дюйм, от -0,83 до 34,5 бар 0,01 фунтов/кв. д., 0,001 бар 0,025 % от полной шкалы Fluke-721Ex-1610 Датчик низкого давления от 0 до +1000 фунтов/кв. дюйм, от 0,00 до 69 бар 0,1 фунтов/кв. д., 0,001 бар 0,025 % от полной шкалы Датчик высокого давления от -12 до +500 фунтов/кв. дюйм, от -0,83 до 34,5 бар 0,01 фунтов/кв. д., 0,001 бар 0,025 % от полной шкалы Fluke-721Ex-1615 Диапазон Разрешение Погрешность Датчик низкого давления от –14 до +16 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 1,1 бар 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар 0,025 % от полной шкалы Датчик высокого давления от 0 до +1500 фунтов/кв. дюйм, от 0,00 до 103,4 бар 0,1 фунтов/кв. д., 0,001 бар 0,025 % от полной шкалы Fluke-721Ex-1630 Датчик низкого давления от –14 до +16 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 1,1 бар 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар 0,025 % от полной шкалы Датчик высокого давления от 0 до +3000 фунтов/кв. дюйм, от 0,00 до 200 бар 0,1 фунтов/кв. д., 0,01 бар 0,025 % от полной шкалы Fluke-721Ex-1650 Датчик низкого давления от –14 до +16 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 1,1 бар 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар 0,025 % от полной шкалы Датчик высокого давления от 0 до +5000 фунтов/кв. дюйм, от 0,00 до 345 бар 0,1 фунтов/кв. д., 0,01 бар 0,035% от полной шкалы Fluke-721Ex-3601 Диапазон Разрешение Погрешность Датчик низкого давления от –14 до +36 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 2,48 бар 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар 0,025 % от полной шкалы Датчик высокого давления от –12 до +100 фунтов/кв. дюйм, от –0,83 до 6,9 бар 0,01 фунтов/кв. д., 0,0001 бар 0,025 % от полной шкалы Fluke-721Ex-3603 Датчик низкого давления от –14 до +36 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 2,48 бар 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар 0,025 % от полной шкалы Датчик высокого давления от -12 до +300 фунтов/кв. дюйм, от -0,83 до 20 бар 0,01 фунтов/кв. д., 0,001 бар 0,025 % от полной шкалы Fluke-721Ex-3605 Датчик низкого давления от –14 до +36 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 2,48 бар 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар 0,025 % от полной шкалы Датчик высокого давления от -12 до +500 фунтов/кв. дюйм, от -0,83 до 34,5 бар 0,01 фунтов/кв. д., 0,001 бар 0,025 % от полной шкалы Fluke-721Ex-3610 Диапазон Разрешение Погрешность Датчик низкого давления от –14 до +36 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 2,48 бар 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар 0,025 % от полной шкалы Датчик высокого давления от 0 до +1000 фунтов/кв. дюйм, от 0,00 до 69 бар 0,1 фунтов/кв. д., 0,001 бар 0,025 % от полной шкалы Fluke-721Ex-3615 Датчик низкого давления от –14 до +36 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 2,48 бар 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар 0,025 % от полной шкалы Датчик высокого давления от 0 до +1500 фунтов/кв. дюйм, от 0,00 до 103,4 бар 0,1 фунтов/кв. д., 0,01 бар 0,025 % от полной шкалы Fluke-721Ex-3630 Датчик низкого давления от –14 до +36 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 2,48 бар 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар 0,025 % от полной шкалы Датчик высокого давления от 0 до +3000 фунтов/кв. дюйм, от 0,00 до 200 бар 0,1 фунтов/кв. д., 0,01 бар 0,025 % от полной шкалы Fluke-721Ex-3630 Датчик низкого давления от –14 до +36 фунтов/кв. дюйм, от –0,97 до 2,48 бар 0,001 фунтов/кв. дюйм, 0,0001 бар 0,025 % от полной шкалы Датчик высокого давления от 0 до +5000 фунтов/кв. дюйм, от 0,00 до 345 бар 0,1 фунтов/кв. д., 0,01 бар 0,035% от полной шкалы Общие характеристики Вызов настроек прибора Последняя использованная при включении питания Условия эксплуатации Рабочая температура от –10 °C до +45 °C Температура хранения (без батарей) от –20 °C до +60 °C Высота над уровнем моря 2000 м Защита от проникновения пыли и влаги IP-40 Параметры питания 6,0 В постоянного тока Ресурс батареи обычно > 35 часов Необходимые аккумуляторы (4) стандартных элемента типа AA Габариты (В x Ш x Г) 20 х 11 х 5,8 см (7,9 х 4,3 х 2,3 д.) Вес 03539 кг (1 фунт 3 унции) Давление, разъемы/патрубки Два гнезда 1/8 NPT, модуль давления серии 700P; щуп термометра сопротивления Измерение напряжения и температуры, 1-годичная погрешность Функция Диапазон Разрешение Погрешность Измерение тока, мА 0–24 мА 0,001 мA ±0,015 % от показаний ±0,002 мA Температурный эффект Нет погрешности для всех функций в диапазоне от 15 °C до 35 °C Добавить ±0,002 % от предела измерения/°C для температур вне диапазона от 15 °C до 35 °C Доступные единицы измерения давления фунты/кв. дюйм, бар, мбар, кПа, кгсм2, смH 2O при 4 °C, смH 2O при 20 °C, мH 2O при 4 °C, мH 2O при 20 °C, дюймов H 2O при 4 °C, дюймов H 2O при 20 °C, дюймов H 2O при 60 °F, мм рт. ст. при 0 °C, дюймов рт. ст. при 0 °C, футов H 2O при 4 °C, футов H 2O при 20 °C, футов H 2O при 60 °F Информация о сертификации 721Ex ATEX (взрывобезопасность) Ex ia IIB T3 Gb (Ta= –10… +45 °C) KEMA 10 ATEX 0168X IECEx Ex ia IIB T3 Gb (Ta= –10…+45 °C) II 2 G IECEx CSA 10.0013X |  |
| --- | --- |