### Технические характеристики Fluke 279 FC:

| Напряжение переменного тока |
| --- |
| Диапазон / разрешение | 600.0 мВ / 0,1 мВ 6.000 В / 0,001 В 60.00 В / 0,01 В 600.0 В / 0,1 В 1000 В / 1 В |
| Точность | 45 – 65 Гц: 1.0% +3 65 – 200 Гц: 4.0% +3 200 – 500 Гц: 15% +3 |
| Напряжение переменного тока мВ |
| Диапазон / разрешение | 600.0 мВ / 0,1 мВ |
| Точность | 45 – 500 ГЦ: 1.0% +3 |
| Напряжение постоянного тока |
| Диапазон / разрешение | 6.000 В / 0,001 В 60.00 В / 0,01 В 600.0 В / 0,1 В 1000 В / 1 В |
| Точность | 6 В, 60 В, 600 В: 0.09% + 2 1000 В: 0.15% + 2 |
| Напряжение постоянного тока мВ |
| Диапазон / разрешение | 600.0 мВ / 0.1 мВ |
| Точность | 0.09% + 2 |
| Сопротивление |
| Диапазон / разрешение | 600 Ом / 0,1 Ом 6.000 кОм / 0,001 кОм 60.00 кОм / 0.01 кОм 600.0 кОм / 0.1 кОм 6.000 Мом / 0.001 Мом 50.00 Мом / 0.01 Мом |
| Точность | 600 Ом: 0.5% +2 6 кОм – 600 кОм: 0.5% + 1 50 Мом: 1.5% + 3 |
| Диодный тест |
| Диапазон / разрешение | 2.000 В / 0.001 В |
| Точность | 1% + 2 |
| Емкость |
| Диапазон / разрешение | 1000 нФ / 1 нФ 10.00 мкФ / 0.01 мкФ 100.0 мкФ / 0.1 мкФ 9999 мкФ / 1 мкФ |
| Точность | 1000нФ – 100 мкФ : 1,2% +2 9999 мкФ : 10% |
| Сила тока |
| Диапазон / разрешение | 999.9 А / 0.1 А 2500 А / 1 А (при использовании iFlex) |
| Точность | 45 Гц – 500 Гц : 3.0% + 5 |
| Частота |
| Диапазон / разрешение | 99.99 Гц / 0.01 Гц 999.9 Гц / 0.1 Гц |
| Точность | 0.1% + 1 |
| Входные характеристики |
| Напряжение переменного тока | Входной импеданс (номинальный) | > 10 Мом < 100 пФ |
|  | Коэффициент подавления синфазного сигнала (дисбаланс 1 кОм) | > 60 дБ, при пост. напр. до 60 Гц |
|  | Защита от перегрузок | 1100 В СКЗ |
| Напряжение переменного ток | Входной импеданс (номинальный) | > 10 Мом < 100 пФ |
|  | Коэффициент подавления синфазного сигнала (дисбаланс 1 кОм) | > 120 дБ, при пост. напр. 50 или 60 Гц |
|  | Подавление синфазного сигнала | > 60 дБ, при 50 или 60 Гц |
|  | Защита от перегрузок | 1100 В СКЗ |
| Постоянное / переменное напряжение мВ | Входной импеданс (номинальный) | > 10 Мом < 100 пФ |
|  | Коэффициент подавления синфазного сигнала (дисбаланс 1 кОм) | > 120 дБ, при пост. напр. 50 или 60 Гц |
|  | Подавление синфазного сигнала | > 60 дБ, при 50 или 60 Гц |
|  | Защита от перегрузок | 1100 В СКЗ |
| Тест на обрыв цепи | Тестовое напряжение | < 2.7 В |
|  | Полный диапазон до 6 Мом Полный диапазон до 50 МОм | < 0.7 В < 0.9 В |
|  | Ток короткого замыкания | < 350 мА |
|  | Защита от перегрузок | 1100 В СКЗ |
| Диодный тест | Тестовое напряжение | < 2.7 В |
|  | Полный диапазон | 2.000 В |
|  | Ток короткого замыкания | < 1.1 мА |
| Инфракрасная камера |
| Диапазон измерения | от -10 до 200 °С |
| Разрешение | 0.1 °С |
| Точность | +/- 5 °С |
| Коэффициент излучения | 0.95 (фиксированный) |
| Разрешение детектора | 80 х 60 |
| Частота | 8 Гц |
| Температурная чувствительность (NETD) | менее 200 мК |
| Оптическое соотношение | 162:1 |
| Поле зрения | 36° (В) х 27°(Г) |
| Механизм фокусировки | Фиксированный |
| Палитра | Нагретое железо |
| Регулировка уровня и диапазона | Автоматическая |
| Память | Встроенная, до 100 изображений |
| Формат файлов | Полностью радиометрические is2 |
| Дисплей | ЖК, 3.5” |
| Общие характеристики |
| Максимальное напряжение между любым контактом и заземлением | 1000 В |
| Источник питания | Li-Ion аккумулятор со временем непрерывной работы до 10 часов |
| Температура эксплуатации | - 10°С до 50°С |
| Температура хранения | -20 °С до 60 °С |
| Размеры | 5.7 см х 9.4 см х 21.6 см |
| Вес | 0.8 кг |