| Функция измерения Мультиметра Fluke 787B | Диапазон и разрешение | Наивысшая точность (% от показаний + ед. младшего разряда) |
| --- | --- | --- |
| В постоянного тока | 400,0 мВ, 4,000 В, 40,00 В, 400,0 В, 1000 В | 0,1% + 1 |
| В перем. тока (истинные среднеквадратичные значения) | 400,0 мВ, 4,000 В, 40,00 В, 400,0 В, 1000 В | 0,7% + 2 |
| мА постоянного тока | 30,000 мА | 0,05 % + 2 |
| А постоянного тока | 1,000 А (0,440 А непрерывно) | 0,2% + 2 |
| A переменного тока | 1,000 А (0,440 А непрерывно) | 1% + 2 |
| Сопротивление | 400,0 Ом, 4,000 к, 40,00 к, 400,0 к, 4,0 М, 40 М | 0,2% + 1 |
| Частота (от 0,5 Гц до 20 кГц) | 199,99 Гц, 1999,9 Гц, 19,999 кГц | 0,005% + 1 |
| Проверка диодов | 2,000 В (отображается падение напряжения на диодах) | 2% + 1 |
| Проверка целостности | Звуковой сигнал при сопротивлении < приблизительно 100 Ом |
| Функция генерации | Диапазон и разрешение | Характеристика интерфейса | Погрешность (% от диапазона) |
| Выход постоянного тока (работа от внутренней батареи) | От 0,000 до 20,000 мА или от 4,000 до 20,000 мА (выбирается при включении) Перегрузка до 24,000 мА | Соответствие 24 В или 1200 Ом при 20 мА | 0,05% |
| Имитация постоянного тока (внешн. питание токовой петли от 15 до 48 В) | От 0,000 до 20,000 мА или от 4,000 до 20,000 мА (выбирается при включении) Перегрузка до 24,000 мА | 1000 Ом при 20 мА | 0,05% |
| Режимы регулировки тока | Ручной: грубая, точная, с шагом 25% и 100% |
|  | Автоматический: медленный пилообразный сигнал, быстрый пилообразный сигнал, с шагом 25% |
| Диапазон температур от 18 °C до 28 °C в течение одного года после калибровки |
| Общие характеристики |
| Максимальное напряжение между любым гнездом и заземлением | 1000 В (среднеквадратичное значение) |
| Температура хранения | от -40 до 60 °C |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до 55 °C |
| Температурный коэффициент | 0,05 x (указанная погрешность)/1 °C (для температур <18 °C или >28 °C |
| Относительная влажность | 95% до 30 °C; 75% до 40 °C; 45% до 50 °C; 35% до 55 °C |
| Вибростойкость | Случайная, 2g, 5–500 Гц |
| Ударопрочность | Падение с высоты 1 метр |
| Безопасность | по ГОСТ IEC 61010-1-2014, степень загрязнения 2/ГОСТ IEC 61010-2-033-2013, кат. IV 600 В/кат. III 1000 В |
| Размеры (В × Ш × Д) | 50 x 100 x 203 мм (1,97 x 3,94 x 8,00 дюймов) |
| Масса | 600 г (1,3 фунта) |
| Батарея | Четыре щелочных батареи типа AA |
| Ресурс батареи | Обычно 140 часов (измерение), обычно 10 часов (в режиме источника 12 мА) |
| Гарантийный срок | Три года |