Технич. характеристики: Анализатор приводов эЭД FLUKE MDA-550 III

| Комбинации измерений и анализа |
| --- |
| Контрольная точка | Подгруппа | Чтение 1 | Чтение 2 | Чтение 3 | Чтение 4 |
| Вход привода двигателя |
| Напряжение и ток |
| Фаза-фаза | ВА-Гц | В переменного + постоянного тока | AC + DC | Гц |  |
|  | V пик | V пик макс. | V пик мин. | V pk-to-pk | Крест-фактор |
|  | Пик | Пик макс. | Пиковая мин. | ПК-к-ПК | Крест-фактор |
| Фаза-земля | ВА-Гц | В переменного + постоянного тока | AC + DC | Гц |  |
|  | V пик | V пик макс. | V пик мин. | V pk-to-pk | Крест-фактор |
|  | Пик | Пик макс. | Пиковая мин. | ПК-к-ПК | Крест-фактор |
| Несимметрия напряжения | Дисбаланс | В переменного + постоянного тока | В переменного + постоянного тока | В переменного + постоянного тока | Дисбаланс |
|  | Пик | V pk-to-pk | V pk-to-pk | V pk-to-pk |  |
| Текущий дисбаланс | Дисбаланс | AC + DC | AC + DC | AC + DC | Дисбаланс |
|  | Пик | ПК-к-ПК | ПК-к-ПК | ПК-к-ПК |  |
| Привод двигателя по шине постоянного тока |
| ОКРУГ КОЛУМБИЯ |  | В постоянного тока | V pk-to-pk | V пик макс. |  |
| Рябь |  | В переменного тока | V pk-to-pk | Гц |  |
| Выход моторного привода |
| Напряжение и ток (с фильтром) | ВА-Гц | V ШИМ | AC + DC | Гц | В / Гц |
|  | V пик | V пик макс. | V пик мин. | V pk-to-pk | Крест-фактор |
|  | Пик | Пик макс. | Пиковая мин. | ПК-к-ПК | Крест-фактор |
| Несимметрия напряжения | Дисбаланс | V ШИМ | V ШИМ | V ШИМ | Дисбаланс |
|  | Пик | V pk-to-pk | V pk-to-pk | V pk-to-pk |  |
| Текущий дисбаланс | Дисбаланс | AC + DC | AC + DC | AC + DC | Дисбаланс |
|  | Пик | ПК-к-ПК | ПК-к-ПК | ПК-к-ПК |  |
| Модуляция напряжения |
| Фаза-фаза | Масштаб 1 | V ШИМ | V pk-to-pk | Гц | В / Гц |
|  | Увеличить 2 | V пик макс. | V пик мин. | Дельта V |  |
|  | Zoom 3 пик | V пик макс. | Дельта В / с | Пик нарастания | Перескок |
|  | Масштаб 3 уровня | Дельта V | Дельта В / с | Уровень нарастания | Перескок |
| Фаза-земля | Масштаб 1 | V ШИМ | V pk-to-pk | V пик макс. | V пик мин. |
|  | Увеличить 2 | V Пик макс. | V пик мин. | Дельта V | Гц |
|  | Zoom 3 пик | V Пик макс. | Дельта В / с | Пик нарастания | Перескок |
|  | Масштаб 3 уровня | Дельта V | Дельта В / с | Уровень нарастания | Перескок |
| Фаза-DC + | Масштаб 1 | V ШИМ | V pk-to-pk | V Пик макс. | V пик мин. |
|  | Увеличить 2 | V пик макс. | V пик мин. | Дельта V | Гц |
|  | Zoom 3 пик | V пик макс. | Дельта В / с | Пик нарастания | Перескок |
|  | Масштаб 3 уровня | Дельта V | Дельта В / с | Уровень нарастания | Перескок |
| Фаза-DC - | Масштаб 1 | V ШИМ | V pk-to-pk | V пик макс. | V пик мин. |
|  | Увеличить 2 | V пик макс. | V пик мин. | Дельта V | Гц |
|  | Zoom 3 пик | V пик макс. | Дельта В / с | Пик нарастания | Перескок |
|  | Масштаб 3 уровня | Дельта V | Дельта В / с | Уровень нарастания | Перескок |
| Вход двигателя |
| Напряжение и ток (с фильтром) | ВА-Гц | V ШИМ | AC + DC | Гц | В / Гц |
|  | V пик | V пик макс. | V пик мин. | V pk-to-pk | Крест-фактор |
|  | Пик | Пик макс. | Пиковая мин. | ПК-к-ПК | Крест-фактор |
| Несимметрия напряжения | Дисбаланс | V ШИМ | V ШИМ | V ШИМ | Дисбаланс |
|  | Пик | V pk-to-pk | V pk-to-pk | V pk-to-pk |  |
| Текущий дисбаланс | Дисбаланс | AC + DC | AC + DC | AC + DC | Дисбаланс |
|  | Пик | ПК-к-ПК | ПК-к-ПК | ПК-к-ПК |  |
| Модуляция напряжения |
| Фаза-фаза | Масштаб 1 | V ШИМ | V pk-to-pk | Гц | В / Гц |
|  | Увеличить 2 | V пик макс. | V пик мин. | Дельта V |  |
|  | Zoom 3 пик | V пик макс. | Дельта В / с | Пик нарастания | Перескок |
|  | Масштаб 3 уровня | Дельта V | Дельта В / с | Уровень нарастания | Перескок |
| Фаза-земля | Масштаб 1 | V ШИМ | V pk-to-pk | V пик макс. | V пик мин. |
|  | Увеличить 2 | V пик макс. | V пик мин. | Дельта V | Гц |
|  | Zoom 3 пик | V пик макс. | Дельта В / с | Пик нарастания | Перескок |
|  | Масштаб 3 уровня | Дельта V | Дельта В / с | Уровень нарастания | Перескок |
| Вал двигателя |
| Напряжение на валу | События отключены | V pk-to-pk |  |  |  |
|  | События на | Дельта V | Время подъема / спада | Дельта В / с | События / с |
| Вход двигателя, выход и вход двигателя |
| Гармоники | Напряжение | В переменного тока | V фундаментальный | Гц основной | % THD |
|  | Текущий | АС | Фундаментальный | Гц основной | % THD / TDD |

| Функция измерения | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Напряжение постоянного тока (В постоянного тока) |
| Максимальное напряжение с датчиком 10: 1 или 100: 1 | 1000 В |
| Максимальное разрешение с датчиком 10: 1 или 100: 1 (напряжение относительно земли) | 1 мВ / 10 мВ |
| Полномасштабное чтение | 999 отсчетов |
| Точность от 4 с до 10 мкс / дел. | ± (1,5% + 6 единиц) |
| Истинное среднеквадратичное значение напряжения (В переменного тока или В переменного тока + постоянного тока) (с выбранной связью по постоянному току) |
| Максимальное напряжение с датчиком 10: 1 или 100: 1 (напряжение относительно земли) | 1000 В |
| Максимальное разрешение с датчиком 10: 1 или 100: 1 | 1 мВ / 10 мВ |
| Полномасштабное чтение | 999 отсчетов |
| От постоянного тока до 60 Гц | ± (1,5% + 10 единиц) |
| От 60 Гц до 20 кГц | ± (2,5% + 15 единиц) |
| От 20 кГц до 1 МГц | ± (5% + 20 единиц) |
| От 1 МГц до 25 МГц | ± (10% + 20 единиц) |
| Напряжение ШИМ (В шим) |
| Цель | Для измерения сигналов с широтно-импульсной модуляцией, таких как выходы инвертора привода двигателя. |
| Принцип | Показания показывают эффективное напряжение, основанное на среднем значении выборок за целое количество периодов основной частоты. |
| Точность | Как Vac + dc для синусоидальных сигналов |
| Пиковое напряжение (V пиковое) |
| Режимы | Максимальный пик, минимальный пик или размах от пика до пика |
| Максимальное напряжение с датчиком 10: 1 или 100: 1 (напряжение относительно земли) | 1000 В |
| Максимальное разрешение с датчиком 10: 1 или 100: 1 | 10 мВ |
| Точность |
| Максимальный пик, минимальный пик | ± 0,2 деления |
| ПК-к-ПК | ± 0,4 деления |
| Полномасштабное чтение | 800 отсчетов |
| Ток (AMP) с токовыми клещами |
| Диапазоны | То же, что и V ac, Vac + dc или V пиковое |
| Коэффициенты масштабирования | 0,1 мВ / А, 1 мВ / А, 10 мВ / А, 20 мВ / А, 50 мВ / А, 100 мВ / А, 200 мВ / А, 400 мВ / А |
| Точность | То же, что и Vac, Vac + dc или V peak (добавить точность токовых клещей) |
| Частота (Гц) |
| Диапазон | От 1000 Гц до 500 МГц |
| Полномасштабное чтение | 9999 отсчетов |
| Точность | ± (0,5% + 2 единицы счета) |
| Соотношение напряжение / частота (В / Гц) |
| Цель | Для отображения измеренного значения V PWM (см. V PWM), деленного на основную частоту на приводах с переменной скоростью вращения двигателя переменного тока. |
| Точность | % Vrms +% Гц |
| Вход привода дисбаланса напряжения |
| Цель | Чтобы показать наибольшую разницу в процентах одной из фаз по сравнению со средним значением трех истинных среднеквадратичных напряжений. |
| Точность | Ориентировочный процент основан на значениях Vac + dc |
| Выходной сигнал дисбаланса напряжения привода и вход двигателя |
| Цель | Чтобы показать самую высокую процентную разницу одной из фаз по сравнению со средним значением трех напряжений ШИМ |
| Точность | Ориентировочный процент основан на значениях V PWM |
| Вход привода дисбаланса тока |
| Цель | Чтобы показать наибольшую процентную разницу одной из фаз по сравнению со средним значением трех значений переменного тока |
| Точность | Ориентировочный процент основан на значениях Aac + dc |
| Выходной сигнал дисбаланса тока привода и вход двигателя |
| Цель | Чтобы показать наибольшую процентную разницу одной из фаз по сравнению со средним значением трех значений переменного тока |
| Точность | Ориентировочный процент, основанный на значениях A ac |
| Время подъема и падения |
| Чтения | Разница напряжения (dV), разница во времени (dt), разница напряжения во времени (dV / dt), выброс |
| Точность | Как точность осциллографа |
| Гармоники и спектр |
| Гармоники | От постоянного тока до 51-го |
| Спектральные диапазоны | 1… 9 кГц, 9-150 кГц (фильтр 20 МГц включен), до 500 МГц (модуляция напряжения) |
| Напряжение на валу |
| Событий в секунду | Ориентировочный процент основан на измерениях времени нарастания и спада (импульсные разряды) |
| Сбор данных отчета |
| Количество экранов | Типичные 50 экранов могут быть сохранены в отчетах (зависит от степени сжатия) |
| Перенести на ПК | Использование USB-накопителя емкостью 32 ГБ или менее или менее 2 ГБ, кабеля mini-USB на USB или соединения Wi-Fi и FlukeView ™ 2 для ScopeMeter® |
| Настройки датчика |
| Датчик напряжения | 1: 1, 10: 1, 100: 1, 1000: 1, 20: 1, 200: 1 |
| Текущий зажим | 0,1 мВ / А, 1 мВ / А, 10 мВ / А, 20 мВ / А, 50 мВ / А, 100 мВ / А, 200 мВ / А, 400 мВ / А |
| Датчик напряжения на валу | 1: 1, 10: 1, 100: 1 |
| Безопасность |
| Общий | IEC 61010-1: степень загрязнения 2 |
| Измерение | Измерение IEC 61010-2-030: CAT IV 600 В / CAT III 1000 В |
| Максимальное напряжение между любой клеммой и землей | 1000 В |
| Максимум. входные напряжения | Через VPS410-II или VPS421 1000 В CAT III / 600 В CAT IV |
| Вход BNC | A, B, C, D напрямую 300 В CAT IV |
| Максимум. Плавающее напряжение, испытательный инструмент или испытательный инструмент с пробником напряжения VPS410-II / VPS421 | От любой клеммы к заземлению 1000 В CAT III / 600 В CAT IV Между любой клеммой 1000 В CAT III / 600 В CAT IV |
| Рабочее напряжение между наконечником пробника и опорным проводом пробника | VPS410-II: 1000 В VPS421: 2000 В |