| Технические характеристики профессионального тепловизора Fluke Ti300 |
| --- |
| Температура |
| Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) | от -20 °C до +650 °C (от -4 °F до +1202 °F) |
| Погрешность измерения температуры | ±2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25 °C, выбирается большее значение) |
| Экранная подстройка коэффициента излучения | Да (задается числом или из таблицы) |
| Экранная компенсация фоновой температуры | Да |
| Экранная подстройка пропускания | Да |
| Качество изображений |
| Частота обновления изображения | Частота обновления 9 Гц или 60 Гц, в зависимости от модели |
| Тип приемника излучения | Матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр, 240 X 180 пикселей |
| Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0,05 °C при температуре объекта 30 °C (50 мK) |
| Всего пикселей, тыс. | 43,200 |
| Спектральный диапазон ИК | от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый) |
| Фотокамера видимого диапазона | Для промышленного применения, 5,0 мегапиксела |
| Стандартный тип инфракрасных объективов |
| Поле зрения | 24 ° x 17 ° |
| Пространственная разрешающая способность (IFOV) | 1,75 мрад |
| Минимальное расстояние фокусировки | 15 см 6 дюймов) |
| Дополнительный инфракрасный телеобъектив, скоро в продаже |
| Поле зрения | 12 ° x 9 ° |
| Пространственная разрешающая способность (IFOV) | 0,87 мрад |
| Минимальное расстояние фокусировки | 45 см (приблизительно 18 дюймов) |
| Дополнительный широкоугольный инфракрасный объектив, скоро в продаже |
| Поле зрения | 46 ° x 34 ° |
| Пространственная разрешающая способность (IFOV) | 3,49 мрад |
| Минимальное расстояние фокусировки | 15 см 6 дюймов) |
| Механизм фокусировки |
| Система автоматической фокусировки LaserSharp™ | Да |
| Расширенная ручная фокусировка | Да |
| Представление изображений |
| Цветовые палитры |
| Стандартная | "Горячий металл", сине-красная, высококонтрастная, желтая, желтая инвертированная, цвета металла, градации серого, градации серого инвертированная |
| Ultra Contrast™ (сверхвысококонтрастная) | "Горячий металл" Ultra, сине-красная Ultra, высокого контраста Ultra, желтая Ultra, желтая инвертированная Ultra, цвета нагрева метала Ultra, градации серого Ultra, градации серого инвертированная Ultra |
| Уровень и диапазон | Плавное масштабирование уровня и диапазона в автоматическом и ручном режимах |
| Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да |
| Быстрая автоматическая смена масштаба в ручном режиме | Да |
| Минимальный диапазон (в ручном режиме) | 2,0 °C (3,6 °F) |
| Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) | 3,0 C (5,4 F) |
| Сведения о технологии IR-Fusion® |
| Picture-In-Picture (PIP - Кадр в кадре) | Да |
| Полноэкранное инфракрасное изображение | Да |
| Режим AutoBlend™ | Да |
| Цветовая сигнализация (сигнализация температуры) | Верхний предел, нижний предел, изотермы (выбирает пользователь) |
| Получение изображений и сохранение данных |
| Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой |
| Носитель данных | Карта памяти Micro SD, встроенная флеш-память, возможность сохранения на USB, непосредственная загрузка через подключение USB к ПК |
| Форматы файлов | Нерадиометрические (.bmp) или (.jpeg), или полностью радиометрические (.is2) |
|  | Для файлов без радиометрических данных (.bmp и .jpg) не требуется программное обеспечение для анализа |
| Форматы файлов, в которые можно экспортировать изображение с помощью ПО SmartView® | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF и TIFF |
| Просмотр содержимого памяти | Полноразмерный просмотр и просмотр в виде миниатюр |
| Другие функции для экономии времени и повышения производительности |
| Голосовая аннотация | Максимальное время записи одного изображения - 60 секунд, возможен просмотр записи на тепловизоре |
| IR-PhotoNotes™ | Да |
| Подключение по Wi-Fi | Да, к ПК, iPhone®, iPad® и WiFi к LAN* |
| Видеозапись* | Стандартная и радиометрическая |
| Потоковое видео | Через USB на ПК и на HDMI-совместимый экран |
| Беспроводная система CNX* | Да |
| Электронный компас* | Да |
| Автозахват (температура и интервал)* | Да |
| Удаленное управление и работа (для нестандартных и особо сложных способов применения) | Нет |
| Общие характеристики |
| Рабочая температура | от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) |
| Температура хранения | от -20 °C до +50 °C без батарей |
| Относительная влажность | от 10 % до 95 % без конденсации |
| Ударопрочный сенсорный экран (емкостный) | Цветной ландшафтный ЖК-дисплей VGA (640x480) размером 8,9 см (3,5 дюйма) с подсветкой |
| Органы управления и настройки | Температурная шкала (°C/°F), выбираемая пользователем |
|  | Выбор языка |
|  | Установка даты/времени |
|  | Выбор коэффициента излучения |
|  | Компенсация отраженной температуры фона |
|  | Коррекция пропускания |
|  | Выбираемые пользователем температура горячий, холодной и центральной точек изображения |
|  | Область изменяемого размера для измерений МИН-СРЕД-МАКС темп. |
|  | Цветовая индикация |
|  | Графический информационный дисплей с настраиваемой пользователем подсветкой |
|  | Возможность настройки графического информационного дисплея |
| Программное обеспечение | SmartView® и SmartView для мобильных устройств — полноценное программное обеспечение для анализа и создания отчетов входит в комплект |
| Элементы питания | Два литиево-ионных аккумулятора с пятисегментным светодиодным индикатором, отображающим уровень заряда, все модели |
| Время автономной работы | Время непрерывной работы одного блока аккумуляторов составляет более 4 часов (при 50% яркости ЖК-дисплея и средней интенсивности эксплуатации) |
| Время зарядки аккумуляторов | Полная зарядка - 2,5 часа |
| Зарядка аккумуляторов выполняется от сети переменного тока | Двухсекционное зарядное устройство для батарей (от 110 до 220 В перем. тока, 50/60 Гц) (входит в комплект поставки), или зарядка батарей непосредственно в тепловизоре. В комплект входит набор сетевых переходников. Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В). Все модели |
| Питание от сети | Прибор может получать питание от сети через сетевой адаптер (от 110 до 220 В перем. тока, 50/60 Гц), который входит в комплект поставки. В комплект входит набор сетевых переходников. |
| Функции энергосбережения | Настраиваемые пользователем режимы сниженного энергопотребления и отключения питания |
| Стандарты безопасности | UL 61010-1:2012 CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12 IEC 61010-1 3я редакция (2010) |
| Электромагнитная совместимость | EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005 |
| Маркировка C Tick | IEC/EN 61326-1 |
| US FCC | CFR 47, часть 15, подраздел В, класс B |
| Вибрация. | 0,03 g2/Гц (3,8 единиц среднекв. ускорения), 2.5g IEC 68-2-6 |
| Ударопрочность: | 25 G, IEC 68-2-29 |
| Тест на падение | 2 метра (6,5 футов) со стандартным объективом |
| Размеры (В x Ш x Д) | 27,7 см x 12,2 см x 16,7 см (10,9 дюймов x 4,8 дюймов x 6,5 дюймов) |
| Масса (с аккумулятором) | 1,04 кг (2,3 фунтов) |
| Класс защиты корпуса | Класс защиты IP54 (ограниченная защита от проникновения пыли и защита от водяных брызг с любого направления) |
| Гарантия | Двухлетняя (стандартная), доступны расширенные гарантийные соглашения. |
| Рекомендуемый интервал калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальном износе) |
| Поддерживаемые языки | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |

Информация для Заказа

| LK-Ti300 9 Гц Включает: Тепловизор со стандартным инфракрасным объективом Сетевой адаптер и зарядное устройство для аккумуляторных батарей (включая сетевые переходники) Две прочные литий-ионные быстросменные батареи Карта памяти Micro SD c SD-адаптером USB-кабель длиной 3 м. Видеокабель HDMI длиной 3 м. Программное обеспечение SmartView® с бесплатными обновлениями в течение всего срока службы изделия .Прочный жесткий футляр для переноски Мягкий футляр для транспортировки. Регулируемый наручный ремешок Отпечатанное руководство пользователя (на пяти языках) Руководство пользователя на компакт-диске. Гарантийный документ FLK-Ti300 60 Гц Включает: Тепловизор со стандартным инфракрасным объективом Сетевой адаптер и зарядное устройство для аккумуляторных батарей (включая сетевые переходники). Две прочные литий-ионные быстросменные батареи. Карта памяти Micro SD c SD-адаптеромUSB-кабель длиной 3 м. Видеокабель HDMI длиной 3 м. Программное обеспечение SmartView® с бесплатными обновлениями в течение всего срока службы изделия. Прочный жесткий футляр для переноски. Мягкий футляр для транспортировки. Регулируемый наручный ремешок. Отпечатанное руководство пользователя (на пяти языках. Руководство пользователя на компакт-диске. Гарантийный документ Thermal Imaging Accessories FLK-LENS/TELE2 Телеобъектив инфракрасного диапазона с 2-кратным увеличением FLK-LENS/4XTELE2 Телеобъектив инфракрасного диапазона с 4-кратным увеличением FLK-LENS/WIDE2 Широкоугольный объектив инфракрасного диапазона BOOK-ITP Введение в принципы термографии Элементы питания и сетевые адаптеры АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО TI АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО TI FLK-TI-SBP3 Дополнительный блок аккумуляторов для инфракрасных камер TiS65, TiS60, TiS55, TiS50, TiS40, TiS45, TiS20, TiS10, Ti400, Ti300, Ti200, Ti125, Ti110, Ti105, Ti100, TiR125, TiR110, TiR105, Ti32, Ti29 и Ti27. FLK-TI-SBP4 Дополнительный блок аккумуляторов для инфракрасных камер TiX520 и TiX560. |  |
| --- | --- |