| Технические характеристики Fluke 1529 |
| --- |
|  | ПТС/термометр 1ермистор сопротивления | Термопара |
| Входы | 2 канала ПТС/термистора и 2 канала термопары, или 4 канала ПТС/термисторв, или 4 канала термопары, укажите нужный вариант при оформлении заказа; Каналы ПТС/термистора принимают 2, 3 или 4 провода. Входы термопары принимают термопары типов B, E, J, K, N, R, S, T и Au-Pt. (Возможна поддержка термопар типов C и U). |
| Температурный диапазон | от -189 до 960 °C от -50 до 150 °C | от -270 до 1 800 °C |
| Диапазон измерения | от 0 до 400 Ом | от 0 до 500 кОм | от -10 до 100 мВ |
| Характеристики | МТШ-90, IEC-751 | Steinhart-Hart, YSI- | NIST Monograph 175, функция |
|  | (DIN "385"), | 400 | отклонения по трем точкам для |
|  | Callendar-Van Dusen |  | NIST 175, полином шестого порядка |
|  | ± 0,004 °C | ± 0,0025 °C | Внешн. RJC Внутр. RJC |
|  | при -100 °C | при 0 °C | B при 1 000 °C ± 0,6 °C ± 0,6 °C E при 600 °C ± 0,07 °C ± 0,25°C |
|  | ± 0,006 °C | ± 0,0025 °C | J при 600 °C ± 0,1 °C ± 0,35°C |
|  | при 0 °C | при 25 °C | K при 600 °C ± 0,15 °C ± 0,4°C N при 600 °C ± 0,15 °C ± 0,3°C |
|  | ± 0,009 °C | ± 0,004 °C | R при 1 000 °C ± 0,4 °C ± 0,5°C |
| Точность | при 100 °C | при 50 °C | S при 1 000 °C ± 0,5 °C ± 0,6°C |
| температуры |  |  | T при 200 °C ± 0,1 °C ± 0,3°C |
| (только датчик) | ± 0,012 °C при 200 °C ± 0,018 °C при 400 °C ± 0,024 °C при 600 °C | ± 0,010 °C при 75 °C ±0,025 °C при 100 °C |  |
| Разрешение температуры | 0,001 ° | 0,0001 ° | от 0,01 до 0,001 ° |
|  | от 0 до 20 Ом: | от 0 Ом до 5 кОм : | от -10 до 50 мВ: ± 0,005 мВ |
|  | ± 0,0005 Ом | ± 0,5 Ом | от 50 до 100 мВ: ± 100 миллионных |
| Точность сопротивления/ | от 20 до 400 Ом: | от 5 до 200 кОм: | долей от показания. |
|  | ± 25 миллионных долей от показания. | ±100 миллионных долей от показания. от 200 до 500 кОм: ±300 миллионных долей от показания. | Внутренний RJC: ± 0,25 °C) |
| напряжения |  |  |  |
| Рабочий диапазон | от 16 до 30 °C |
| Интервал | от 0,1 с до 1 ч; входные значения могут считываться одновременно или |
| измерений | последовательно с интервалом 1 с или больше |
|  | 1 мА, в обратном | 2 и 10 мА, |  |
| Ток возбуждения | направлении | выбирается автоматически | н/д |
| Дисплей | 33 x 127 мм, графический ЖК-дисплей с подсветкой |
| Единицы |  |  |  |
| измерения на |  | °C, °F, K, Ом, кОм, мВ |
| дисплее |  |  |  |
| Регистрация данных | Может быть зарегистрировано до 8 000 записей с отметкой о дате и времени |
| Интервалы |  |  |  |
| регистрации | 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 30 или 60 с; 2, 5, 10, 30 или 60 мин. |
| данных |  |  |  |
| Усреднение | Усреднение последних 2 - 10 показаний, задается пользователем |
| Подсоединение пробника | Запатентованные разъемы DWF подходят для соединения через неизолированный провод, разъемы типа плоская клемма и «минибанан» | Также можно использовать универсальные миниатюрные и стандартные разъемы термопары |
| Соединения | RS-232 по умолчанию, IEEE-488 (GPIB) дополнительно |
| Источник мощности переменного тока | от 100 до 240 В перем. тока, 50 - 60 Гц, 0,4 А |
| Источник мощности постоянного тока | от 12 до 16 В пост. тока, 0,5 А (зарядка батареи во время работы: от 14,5 до 16 В пост. тока, 1,0 А) |
| Аккумуляторная батарея | NiMH, 8 часов работы, 3 часа для зарядки, 500 циклов |
| Размер (В x Ш x Г) | 102 x 191 x 208 мм |
| Масса | 2 кг |
| Калибровка | Предлагаются аккредитованная калибровка сопротивления, отслеживаемая NIST, и калибровка напряжения, отслеживаемая NIST |