| Окружающая среда |
| --- |
| Рабочая температура | от –10 °C до +50 °C |
| Диапазон температур при хранении | от –20 °C до +60 °C |
| Требования к электропитанию | 12 В пост. тока (в комплект поставки входит универсальный сетевой адаптер / зарядное устройство) |
| Батарея | Внутренний улучшенный комплект NiMH 3800 мА-ч |
| Срок службы |
| При полном заряде | Прибл. 50 часов (только измерения или внешний воздух, без насоса) |
| При использовании внутреннего насоса | Прибл. 100 циклов калибровки до 2 МПа |
| Физические |
| габариты | 387 х 305 х 178 мм (Д х Ш х Г) |
| Масса | ~7 кг (15 фунтов) |
| Соответствие EMI/RFI | EN61326:2006, прил. A |
| Разъемы и порты | 1/8 дюйма NPT (порт внешнего источника и испытательный порт) |
| Включенные принадлежности | Руководство, прослеживаемый сертификат NIST, испытательные кабели, универсальный сетевой адаптер / зарядное устройство |
| Диапазоны |
| Давление (с внутренним насосом) | от –80 кПа до 2 МПа (от –12 до 300 фунтов/кв. дюйм, от –0,8 до 20 бар) |
| Давление (с внешним насосом) | от 0 до 2 МПа (от 0 до 300 фунтов/кв. дюйм, от 0 до 20 бар) |
| мА | от 0 до 24,000 мА |
| Вольты | от 0 до 30,000 В пост. тока |
| Инженерные единицы | фунтов/кв. дюйм, бар, мбар, кПа, МПа, кгс/см2, мм вод. ст. при 4 °С, мм вод. ст. при 20 °С, см. вод. ст. при 4 °С, см. вод. ст. при 20 °С, дюймов вод. ст. при 4 °С, дюймов вод. ст. при 20 °С, дюймов вод. ст. при 60 °F, мм рт. ст. при 0 °С, дюймов рт. ст. при 0 °С |
| Инструментальная погрешность измерений |
| Давление | 0,025 % от показаний ± 0,01 % всей шкалы |
| мА | 0,015 % от показаний ± 0,002 мА |
| Вольты | 0,015 % от показаний ± 0,002 В |
| Влияние температуры (на все функции) |
| Нет влияния на погрешность всех измерительных функций в диапазоне от 15 °С до 35 °С |
| Для температур вне диапазона от 15 °С до 35 °С добавьте ± 0,002 % всей шкалы на °C |

| Model Name | Описание |
| --- | --- |
| 3130-G2M | Портативный калибратор давления (стандартная калибровка) |
| 3130-G2M/C | Портативный калибратор давления (калибровка в соответствии с ISO 17025) |

### Accessories common to all models:

| Аксессуар | Описание |
| --- | --- |
| 750Pxx | Pressure Module Series |
| Priority Gold Instrument CarePlan | Fluke Calibration Priority Gold Instrument CarePlans are available for most calibration products. Please contact your local Fluke Calibration sales representative for details or to request a quote.. |
| Silver CarePlan | Fluke Calibration Silver CarePlans are available for most calibration products. Please contact your local Fluke Calibration sales representative for details or to request a quote. |