| Иброметр Fluke 805 |
| --- |
| Диапазон низких частот (итоговые измерения) | 10 Гц – 1000 Гц |
| Диапазон высоких частот (измерение CF+) | 4 000 Гц – 20 000 Гц |
| Уровни критичности | Хорошее, Удовлетворительное, Неудовлетворительное, Недопустимое |
| Предел по вибрации | Пик (максимальная амплитуда) 50 g (Пик-пик (размах) 100 g) |
| Аналого-цифровой преобразователь | 16-разрядный |
| Отношение сигнал/шум | 80 дБ |
| Частота дискретизации Низкая частота Высокая частота | 20 000 Гц 80 000 Гц |
| Резервное питание часов реального времени | Миниатюрный элемент питания |

| Датчик |
| --- |
| Чувствительность | 100 мВ/g ± 10 % |
| Диапазон измерений | 0,01–50 g |
| Диапазон низких частот (итоговые измерения) | 10 Гц – 1000 Гц |
| Диапазон высоких частот | 4 000 Гц – 20 000 Гц |
| Разрешение | 0,01 г |
| Точность | При 100 Гц ± 5 % измеренного значения |

| Единицы измерения амплитуд |
| --- |
| Ускорение | g, м/с² |
| Скорость потока воздуха | дюймов/с, мм/с |
| Смещение | миллидюймы, миллиметры |

| Инфракрасный термометр (измерение температуры) |
| --- |
| Диапазон | от -20 °C до 200 °C (от -4 °F до 392 °F) |
| Точность | ±2 °C (4 °F) |
| Фокусное расстояние | ~3,8 см (1,5"), фиксированное |

| Внешний датчик Примечание. Компания Fluke поддерживает использование внешних датчиков, но не предоставляет их |
| --- |
| Диапазон частот | 10 Гц – 1000 Гц |
| Напряжение смещения (относительно источника питания) | 20 - 22 В постоянного тока |
| Ток смещения (относительно источника питания) | не более 5 мА |

| Прошивка |
| --- |
| Калибровка | Требуется заводская калибровка |
| Внешние интерфейсы | связь по USB 2.0 (полная скорость) |
| Объем хранилища данных | База данных на встроенной флэш-памяти |
| Обновление | через USB |
| Память | До 3500 измерений |

| Излучение |
| --- |
| Электростатический разряд: импульс | Стандарт EN 61000-4-2 |
| Электромагнитные помехи | Стандарт EN 61000-4-3 |
| RE | Стандарт CISPR 11, Класс A |

| Условия эксплуатации |
| --- |
| Рабочая температура | от -20 °C до 50 °C (от -4 °F до 122 °F) |
| Температура хранения | от -30 °C до 80 °C (от -22 °F до 176 °F) |
| Допустимая влажность при работе | от 10 % до 95 % (относительная), без конденсации |
| Высота работы/хранения | до 3 048 м над уровнем моря |
| Степень защиты | IP54 |
| Предел по вибрации | Пиковое значение 500 g |
| Ударопрочность | 1 м |

| Общие характеристики |
| --- |
| Тип батареи | Щелочная или литий-ионная 2 В пост.тока AA (2) |
| Время автономной работы | Восемь часов |
| Размер (Д x Ш x В) | 24,1 x 7,1 x 5,8 см |
| Вес | 0,40 кг |
| Разъемы | USB Mini-B 7-pin, гнездо стерео аудиовыхода (штепсель аудио 3,5¬мм), гнездо для внешнего датчика (разъем SMB) |