- Категория ETIM: Силовой автоматический выключатель для защиты трансформаторов и генераторных уст (EC000228)

- Тип элемента управления: рычажковый (перекидной рычаг)

### Технические характеристики

- Частота тока (Гц): 50

- Род тока: AC

- Количество полюсов: 3

- Номинальный ток In (А): 100 (250)

- Уставка расцепителей токов короткого замыкания: 1,5-10In

- Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 690

- Предельная комутационная способность переменного тока Icu (кА): 8 (индекс H), 10(Индекс N)

- Предельная комутационная способность переменного тока Icu (кА)2: 40 (индекс H) 65(Индекс N)

- Регулировка максимальных расцепителей тока: да

- Вид расцепителей: электронный

- Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 800

- Номинальное импульсное напряжение Uimp (кВ): 8

- Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics (% Icu): 100

- Номинальный продолжительный ток Iu (А): 100

- Диапазон уставки тока расцепления (А): 0,4-1In

- Номинальная отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц: 65

- Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания (с): 0-0,4

### Конструкция Показать все

- Способ крепления (монтажа): винт

- Макс. сечение присоединяемых проводов (кв.мм): 70

- Наличие привода: ручной

- Способ установки дополнительных устройств: возможность самостоятельной установки потребителем

- Способ установки: стационарный с креплением на панели

- Макс. сечение присоединяемых медных шин (мм): 6 х 25

- Вид присоединяемых проводников: шина/провод

- Наличие вспомогательных контактов сигнализации: да

- Количество вспомогательных переключающих контактов: 4

- Вид подключения главной электрической цепи: подключение спереди

- Тип подключения силовой электрической цепи: болтовое соединение

- Возможность установки индикатора отключения: да

- Подходит для монтажа на DIN-рейку: нет

- Комплексная защита от замыканий на землю: нет

- С расцеплением под напряжением: да

- Моторный привод встроенный: нет

- Моторный привод (дополнительно): да

### Безопасность Показать все

- Степень защиты (IP): IP20

### Габариты и материалы Показать все

- Габариты изделия: Ширина (мм): 105

- Габариты изделия: Высота (мм): 162.5

- Габариты изделия: Глубина (мм): 94

- Масса изделия нетто (кг): 2.2

### Эксплуатационные характеристики Показать все

- Диапазон рабочих температур (˚С): от -25°С до +50°С

- Климатическое исполнение и категория размещения: У3

- Категория применения по селективности: селективный

- Рабочая высота, (м): 2000

- Вибро-сейсмо стойкость: 9