Технические характеристики поплавковых датчиков уровня серии ОВЕН ПДУ

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
|  | ПДУ-1.Х | ПДУ-2.Х | ПДУ-3.Х |
| Электрические параметры |
| Количество сигнализируемых уровней | 1 или 2 | 1; 2; 3 |
| Максимальная коммутируемая мощность, Вт | 10 | 30 |
| Максимальный коммутируемый ток, А | 0,5 | 2 |
| Максимальное коммутируемое напряжение, В | 180 | 300 |
| Количество срабатываний при напряжении коммутации постоянного тока 24 В и токе 0,25 А | 1х106 |
| Конструктивные параметры |
| Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | Горизонтальное | Вертикальное |
| Максимальная длина штока до нижнего уровня, мм | 2500 | 3000 |
| Cостояние контактов датчика в нижнем положении поплавка | Нормально-разомкнутое Нормально-замкнутое |
| Плотность измеряемой среды, г/см3 | 0,70 | 0,66 |
| Температура контролируемой среды, °С | -40...+105 |
| Давление контролируемой среды, МПа | 1,6 | 4 |
| Материал рабочей части датчика | Сталь 12Х18Н10Т или AISI 316L |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP68 |
| Длина провода, м (не указывается при заказе) | 0,5 |
| Длина кабельного вывода, м | Значение кратное 1, минимальная длина 3 |

Обозначение при заказе

.