Основные технические характеристики СПК207, СПК210

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| Диапазон напряжений питания постоянного тока, В | 110..245 В от 19 до 28 |
| Максимальная потребляемая мощность, не более, Вт | 30 |
| Степень защиты корпуса | IP65 (со стороны лицевой панели) |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм | 295х190 х60 |
| Масса прибора, кг, не более | 1,0 |
| Средний срок службы лет, не менее | 8 |

Характеристики программно-аппаратной платформы

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| Процессор | ARM9 Atmel ARM926EJ 7 |
| Память |
| Объем SDRAM, Мбайт | 64 |
| Объем Flash, Мбайт | 64 |
| Объем SRAM, Кбит | 512 |
| Интерфейсы |
| Поддерживаемые интерфейсы | 1 x Ethernet 10/100 Мб/с 1 х USB-device 2 x USB-Host 1 х RS-232 2 x RS-232/RS-485* 1 x CAN* |
| Аудио драйвер | Есть, опционально |
| Часы реального времени | Есть |
| SD кард-ридер | Есть |
| Программная платформа |  |
| Операционная система | Linux ядро 2.6.х |
| Библиотека С | CLIB 2.10 |
| Файловая система | UBIFS |
| Графическая библиотека | Qt Embedded 4.5.2 |

Характеристики дисплея

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| Модель | СПК207, СПК210 |
| Размер Экрана, дюйм | 7 и 10,2 |
| Разрешение экрана, пиксель | 800 х 480 |
| Количество отображаемых цветов | 65535 |
| Рабочая область дисплея (Ш х В), мм | 222 х 132 |

Характеристики элементов индикации и управления

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| Сенсорное управление экраном | Есть, резистивное |
| Количество кнопок управления на лицевой панели | 5 Функциональных + 1 системная |
| Переключатель RUN/Stop | Есть |
| Кнопка Reset | Есть |
| Индикация |
|  | 1 х светодиодный индикатор питания, 1 х светодиодный индикатор работа 3 х Светодиодных индикатора для отображения обмена по последовательным портам 6 х светодиодных индикаторов для кнопок управления кнопок |

Характеристики последовательных интерфейсов связи прибора

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| Порт 1 | Тип: RS-232 Разъем: DB9M Сигналы: RxD, TxD, GND, RTS, CTS, DSR, DTR, DCD |
| Порт 2 | Тип: RS-232/RS-485 Разъем: RJ45/Винтовые разъемные клеммы Сигналы: RS-232(RxD, TxD, GND, RTS, CTS) RS-485 (A(Data+), B(Data-), GND) |
| Порт 3 | Тип: RS-232/RS-485* Разъем: RJ45/Винтовые разъемные клеммы Сигналы: RS-232(RxD, TxD, GND, RTS, CTS) RS-485(A(Data+), B(Data-), GND) |
| Порт 4 | Тип: CAN* Разъем: RJ45/Винтовые разъемные клеммы Сигналы: CAN (CANH, CANL) |
| Максимальная скорость обмена данными, бит/с, не менее | 115200 |
| Тип четности | Нет (None), Чет (Even), Нечет (Odd), Всегда 1 (Mark), Всегда 0 (Spase) |
| Количество бит данных | 5, 6, 7, 8 |
| Количество стоп-бит | 1; 1,5; 2 |
| Тип контроля потока | RTS/CTS, DTR/DSR, XON/XOFF, Нет |

* - Интерфейс CAN может быть использован только в случае отсутствия интерфейса RS-485 на 3-м порту.

Комплект поставки

Панель оператора  ОВЕН СП207 , ОВЕН СП210 – 1 шт.

Комплект крепежных элементов – 1 шт.

CD-диск с программным обеспечением и документацией – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.

Кабель для программировании – 1 шт