| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
|  | Питание от сети | Питание от АКБ* |
| Выходные параметры |
| Номинальное напряжение | 24 ± 0,48 В |
| Номинальный ток | 2 А |
| Номинальная мощность | 60 Вт (включая 12 Вт на заряд АКБ) | 48 Вт |
| Размах напряжения шума ипульсаций (межпиковое) при номинальном токе нагрузки и заряда, не более | 120 мВ |
| Время пуска, не более | 1 с | 2 с |
| Входные параметры |
| Номинальное напряжение питания переменного тока | 120/230 В | 24 В |
| Рабочее напряжение питания переменного тока | 90...264 В | – |
| Частота переменного тока | 45...65 Гц | – |
| Рабочее напряжение питания постоянного тока | 110...370 В | 20,1…27,6 В (свинцово-кислотные АКБ); 18…25,5 В (Li-ion АКБ) |
| Максимальный ток потребления | 1,1 А | 3,9 А |
| Пусковой ток, не более | 36 А | – |
| КПД, не менее** | 80 % |
| Максимальная потребляемая мощность | 75 Вт | – |
| Дискретный вход |
| Количество | 1 |
| Тип входа согласно ГОСТР 51841 | 1 |
| Минимальная длительность импульса | 1,6 мс |
| Напряжение / максимальный ток: |
| «логического нуля» | −5…+5 В / 2 мА |
| «логической единицы» | −30…−15 В /15…30 В / 9 мА (при 30 В) |
| Дискретный выход |
| Количество | 4 |
| Тип выходов | Оптопара транзисторная n-p-n типа |
| Максимальный коммутируемый ток | 0,4 А |
| Максимальное коммутируемое напряжение | ⎓30 В |
| Защиты |
| Защита от повышенного/пониженного входного напряжения | Переход на питание от АКБ при Uвх< 85 В АС; возврат на питание от сети при Uвх=" 90… "264 В АС | Отключение нагрузки при UАКБmin < 20,5 В (свинцово-кислотные АКБ) и < 18 В (Li-ion АКБ) |
| Тип защиты от перегрузки – ограничение выходного тока: порог ограничения выходного тока | 2,1…2,4 А |
| Безопасность и ЭМС |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТР 52931 | N2 |
| Устойчивость к электромагнитным воздействиям по ГОСТ 51317.4 | Критерий качества А |
| Уровень электромагнитной эмиссии по порту питания по ГОСТ 32132.3 | Класс Б | – |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC6 1140 | II |
| Изоляция по ГОСТ 12.2.091 | Усиленная |
| Категория перенапряжения по ГОСТР 50571.19 | II | – |
| Степень загрязнения по ГОСТР 50030.1 | 2 |
| Электрическая прочность изоляции | См. схему гальванической развязки |
| Сопротивление изоляции (вход–выход 24 В – выход АКБ – DI/DO – корпус) при 500 В, не менее | 20 МОм |
| Условия эксплуатации |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды | -20…+50 °С |
| Температура хранения и транспортирования | -40…+80 °С |
| Влажность воздуха при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги, не более | 80 % |
| Атмосферное давление | 84…106,7 кПа |
| Взаимодействие с АКБ |
| Емкость АКБ | – | 2…10 А·ч |
| Напряжение отключения заряда АКБ: свинцово-кислотные Li-ion | – | 26,2…28,9 В Согласно ограничениям встроенного контроллера АКБ |
| Ток ограничения зарядного устройства | – | 0,45…0,55 А |
| Время переключения с/на АКБ, не более | 8 мс |
| Напряжение защитного отключения нагрузки от АКБ | – | 20,4…21,0 В |
| Прочее |
| Срок эксплуатации | 10 лет |
| Срок гарантийного обслуживания, не менее | 2 года |
| Средняя наработка на отказ | 50 000 ч |
| Масса, не более | 0,5 кг |