Технические характеристики промышленных неуправляемых 5-ти портовых сетевых коммутаторов линейки ОВЕН КСН210-5

| Наименование | КСН210-5 | КСН210-5.КП |
| --- | --- | --- |
| Общее количество портов | 5 | 5 |
| Уровень коммутатора | L2 | L2 |
| Витая пара (разъем RJ45) | 5 | 4 |
| Комб. раз-мы (витая пара + SFP) | нет | 1 |
| Питание | 10…48 (24) В постоянного тока |
| Напряжение питания (номинальное) | 4 Вт |
| Максимальная мощность потребления, не более | 4 Вт |
| Ethernet | 5 × 10/100Base-T/TX; | 4 × 10/100Base-T/TX; 1 × 10/100Base-T/Te, 1000Base-T |
| Порты и поддерживаемые интерфейсы | 8P8C (RJ45) |  |
| Тип разъема | IEEE 802.3i/802.3u | IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab |
| Стандарт | 1000 В |  |
| Электрическая прочность изоляции интерфейсов Ethernet, не менее | 1000 В |
| SFP | - | 1 |
| Количество портов | - | 100Base-FX; 1000Base-X (1000BASE-CX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX) |
| Поддерживаемые интерфейсы | - | IEEE 802.3/IEEE 802.3u/802.3z |
| Стандарт | - | IEEE 802.3/IEEE 802.3u/802.3z |
| Корпус | для крепления на DIN-рейку и к вертикальной поверхности |
| Тип корпуса | 28,0×124,0×83,5 мм |
| Габаритные размеры | IP20 |
| Степень защиты корпуса согласно ГОСТ IEC 61131-2 | IP20 |
| Общие характеристики | 0,15 кг |
| Масса, не более | 8 лет |
| Средний срок службы | 60 000 ч |
| Средняя наработка на отказ, не менее |  |