| Подробные технические характеристики CMM-30 Сокращение «и.в.» при определении основной погрешности, означает измеренная величина. Сокращение «е.м.р.» означает - единица младшего разряда. Напряжение постоянного тока (DC) Диапазон Разрешение Погрешность 600,0 мВ 0,1 мВ ± (0,5% и.в. + 8 е.м.р.) 6,000 В 0,001 В ± (0,8% и.в. + 5 е.м.р.) 60,00 В 0,01 В 600,0 В 0,1 В 1000 В 1 В ± (1,0% и.в. + 3 е.м.р.) Входное сопротивление 10 МОм. Напряжение переменного тока True RMS (AC) Диапазон Разрешение Погрешность 6,000 В 0,001 В ± (1,0% и.в. + 50 е.м.р.) 60,00 В 0,01 В ± (1,0% и.в. + 5 е.м.р.) 600,0 В 0,1 В 1000 В 1 В ± (1,2% и.в. + 5 е.м.р.) Диапазон частоты от 45…1000 Гц; Входное сопротивление 10 МОм Постоянный ток (DC) Диапазон Разрешение Погрешность 600,0 мкA 0,1 мкA ± (1,0% и.в. + 3 е.м.р.) 6000 мкA 1 мкA 60,00 мA 0,01 мA 600,0 мA 0,1 мA 10,00 A 0,01 A ± (1,5% и.в. + 3 е.м.р.) Переменный ток True RMS (AC) Диапазон Разрешение Погрешность 600,0 мкA 0,1 мкA ± (1,0% и.в. + 3 е.м.р.) 6000 мкA 1 мкA 60,00 мA 0,01 мA 600,0 мA 0,1 мA 10,00 A 0,01 A ± (2,0% и.в. + 8 е.м.р.) Диапазон частоты от 45…400 Гц Сопротивление Диапазон Разрешение Погрешность 600,0 Ом 0,1 Ом ± (1,5% и.в. + 5 е.м.р.) 6,000 кОм 0,001 кОм 60,00 кОм 0,01 кОм 600,0 кОм 0,1 кОм 6,000 MОм 0,001 MОм 60,00 MОм 0,01 MОм ± (2,0% и.в. + 20 е.м.р.) Ёмкость Диапазон Разрешение Погрешность 60,00 нФ 0,01 нФ ± (5,0% и.в. + 35 е.м.р.) 600,0 нФ 0,1 нФ ± (3,0% и.в. + 5 е.м.р.) 6,000 мкФ 0,001 мкФ 60,00 мкФ 0,01 мкФ 600,0 мкФ 0,1 мкФ ± (5,0% и.в. + 40 е.м.р.) 6000 мкФ 1 мкФ ± (5,0% и.в. + 400 е.м.р.) Частота Диапазон Разрешение Погрешность 6,000 Гц 0,001 Гц ± (1,0% и.в. + 5 е.м.р.) 60,00 Гц 0,01 Гц 600,0 Гц 0,1 Гц 6,000 кГц 0,001 кГц 100,0 кГц 0,1 кГц Чувствительность: минимальное значение эффективного напряжения 8 В Измерение температуры Диапазон Разрешение Погрешность -20,0…599,9 oC 0,1 oC ± (1,0% и.в. + 5 oC) 600…760 oC 1 oC Точность температурного датчика не учитывается Дополнительные характеристики Питание Питание измерителя - Элемент питания LR03 (ААА) – 4 шт. - Элемент питания HR03 (ААА) – 4 шт. Категория электробезопасности CAT IV/600В Условия окружающей среды и другие технические данные Диапазон рабочих температур 0…40 oC при относительной влажности менее 75 % Диапазон температур при хранении -20…60 oC при относительной влажности менее 80 % Класс защиты Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) IP67 Нормальные условия для поверки Температура окружающей среды: 23 ± 2 °C Влажность: 40…60 % Размеры 170 x 75 x 48 мм Масса (без элементов питания) не более 418 гр. Дисплей ЖКИ с подсветкой, 4-х цифровой с индикацией функции. Высота над уровнем моря ˂ 2000 м Тестирование диодов I = 1 мA, U0 ˂ 3 В DC Целостность цепи Звуковая индикация R < 30 Ом Индикация превышения диапазона OL символ Сигнализация разряда батареи символ Время отклика для функции MIN/MAX 100 мс Время отклика для функции PEAK 1 мкс Входное сопротивление 10 MОм (AC/DC) Входное сопротивление для Low Z около 3 кОм Полоса частот переменного сигнала 45…1000 Гц Частота измерений 3 измерения в секунду Предохранитель режим mA, µA: 0,8A/1000V режим A: 10A/1000V Время до автомат. выключения 15 мин. Соответствие требованиям ГОСТ ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 |  |
| --- | --- |