| Основные технические характеристики CMP-600 Измерение переменного тока AC True RMS (50...500Гц) Диапазон Разрешение Основная погрешность 400 A 0,1 A ± (1.8% и.в. + 10 е.м.р.) 600 A 1 A ± (1% и.в. + 5 е.м.р.) Измерение постоянного тока DC Диапазон Разрешение Основная погрешность 400 A 0,1 A ± (1.8% и.в. + 10 е.м.р.) 600 A 1 A ± (1% и.в. + 5 е.м.р.) Измерение напряжения переменного тока AC True RMS (50...500Гц) Диапазон Разрешение Основная погрешность Входное сопротивление 4 В 0.001 В ± (1.5% и.в. + 10 е.м.р.) 11 МОм 40 В 0.01 В 10 МОм 400 В 0.1 В ± (1.5% и.в. + 5 е.м.р. 600 В 1 В Измерение постоянного напряжения Диапазон Разрешение Основная погрешность Входное сопротивление 400 мВ 0.1 В ± (0.75% и.в. + 3 е.м.р.) ≥ 100 МОм 4 В 0.001 В ± (1% и.в. + 3 е.м.р.) 11 МОм 40 В 0.01 В 10 МОм 400 В 0.1 В 600 В 1 В Измерение электрического сопротивления Диапазон Разрешение Основная погрешность 400 Ом 0.1 Ом ±(1% и.в. + 5 е.м.р.) 4 кОм 0,001 кОм 40 кОм 0.01 кОм 400 кОм 0.1 кОм 4 MОм 0.001 МОм ±(3% и.в. + 5 е.м.р.) 40 MОм 0.01 МОм ± (5% и.в. + 5 е.м.р.) Измерение целостности Диапазон Разрешение Основная погрешность 400 Ом 0.1 Ом Не нормируется звуковой сигнал для сопротивлений ниже 100 Ом Тестирование диодов Диапазон Разрешение Основная погрешность 1.000 В 0.001 В ± (10% и.в. + 5 е.м.р.) Измерение частоты переменного тока Диапазон Разрешение Основная погрешность 5.000 Гц 0.001 Гц ± (0.7% и.в. + 5 е.м.р.) 50.00 Гц 0.01 Гц 500.0 Гц 0.1 Гц 5.000 кГц 0.001 кГц 50.00 кГц 0.01 кГц 100.0 кГц 0.1 кГц Погрешность приведена для синусоидального сигнала Чувствительность: 5 В RMS для f = 5 Гц...100 кГц Дополнительные технические характеристики Категория безопасности III 600 В Класс защиты в соответствии с PN-EN 60529 IP40 Питание передатчика и приемника два элемента типа LR6 (AA) 1,5 В Время непрерывной работы 300 ч без передачи, 100 ч с передачей (t=2 с) Максимальный диаметр обхвата Ø30 мм или профиль 35x10 мм Габариты передатчика 220 x 64 x 35 мм Габариты приемника 179 x 72 x 32 мм Масса передатчика без элементов питания примерно. 251 г Масса приемника без элементов питания примерно. 177 г Рабочая температура -10..+50°C, отн. влажность < 80 % Температура хранения –20..+60°C, отн. влажность < 70 % Частота дискретизации 3x/с без передачи данных и 1x/с передачей данных Частота передатчика 433.62MГц Полярность автоматическая, индикация отрицательной полярности (-) Дисплей LCD, 4 е.м.р. Стандарт качества ISO 9001 |  |
| --- | --- |