## Ремонтный комплект для модернизации регуляторов серии РД-64,80

Ремонтный комплект предназначен для модернизации регуляторов давления типа РД с номинальным диаметром DN=50, 80, 100 мм, и номинальным давлением PN=64, 80 кгс/см2. В результате монтажа ремкомплекта увеличивается пропускная способность регулятора более чем на 40%. Установка нового задатчика (входит в ремкомплект) существенно увеличивает диапазон выходного давления, исключает выбросы газа в атмосферу, делает работу регулятора более плавной.

Установка ремкомплекта включает в себя: замену всех основных деталей, в том числе и уплотнителей (прокладки, резиновые кольца).

Все детали и сборочные единицы изготовлены из высококачественных материалов и прошли проверку на заводе-изготовителе.

Комплект монтажных частей разбит на исполнения, каждое исполнение соответствует определенному типоразмеру регулятора.

Комплектность

Комплект поставки ремкомплекта соответствует указанному в таблице.

| Обозначение и наименование | Са4.075.060 (РД-50) | Са4.075.060-01 (РД-80) | Са4.075.060-02 (РД-100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Са4.075.045ИМ Инструкция по монтажу | 1 | 1 | 1 |
| Са2.573.022РЭ Руководство по монтажу, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию | 1 | 1 | 1 |
| Са2.573.022 Регулятор перепада односедельный РПО | 1 | 1 | 1 |
| Са6.115.020 Корпус указателя | 1 | 1 | 1 |
| Са6.133.053 Кронштейн | 1 | 1 | - |
| -01 Кронштейн | - | - | 1 |
| Са6.452.099 Трубка импульсная | 1 | - | - |
| -01 Трубка импульсная | - | 1 | - |
| -02 Трубка импульсная | - | - | 1 |
| -03 Трубка импульсная | 1 | - | - |
| -04 Трубка импульсная | - | 1 | - |
| -05 Трубка импульсная | - | - | 1 |
| -06 Трубка импульсная | 1 | 1 | 1 |
| Са7.010.046 Мембрана | 2 | 2 | - |
| -01 Мембрана | - | - | 2 |
| Са7.027.007 Указатель | 1 | 1 | - |
| -01 Указатель | - | - | 1 |
| Са7.140.082 Клапан | 1 | - | - |
| -01 Клапан | - | 1 | - |
| -02 Клапан | - | - | 1 |
| Са7.142.060 Седло | 1 | - | - |
| -01 Седло | 1 | - | - |
| -02 Седло | - | 1 | - |
| -03 Седло | - | 1 | - |
| -04 Седло | - | - | 1 |
| -05 Седло | - | - | 1 |
| Са8.220.208 Втулка | 1 | - | - |
| -02 Втулка | - | 1 | - |
| -04 Втулка | - | - | 1 |
| Са8.223.055 Втулка | 1 | 1 | 1 |
| Са8.227.045 Втулка | 1 | 1 | - |
| -01 Втулка | - | - | 1 |
| Са8.230.043 Фланец | 1 | 1 | - |
| -02 Фланец | - | - | 1 |
| Са8.240.061 Кольцо | 1 | - | - |
| -01 Кольцо | - | 1 | - |
| -02 Кольцо | - | - | 1 |
| -03 Кольцо | 1 | - | - |
| -04 Кольцо | - | 1 | - |
| -05 Кольцо | - | - | 1 |
| Са8.352.056-03 Шток | 1 | - | - |
| -04 Шток | - | 1 | - |
| -05 Шток | - | - | 1 |
| Са8.383.255 Пружина | 1 | - | - |
| Са8.383.256 Пружина | - | 1 | - |
| Са8.383.257 Пружина | - | - | 1 |
| Са8.392.012 Ключ | 1 | - | - |
| -01 Ключ | - | 1 | - |
| -02 Ключ | - | - | 1 |
| Са8.652.085 Штуцер | 2 | 2 | 2 |
| Са8.652.385 Штуцер | 1 | 1 | 1 |
| Са8.652.399 Штуцер | 1 | 1 | 1 |
| Са8.652.400 Штуцер | 1 | 1 | 1 |
| Са8.652.401 Ниппель | 3 | 3 | 3 |
| Са8.656.010 Пробка | 1 | 1 | 1 |
| Са8.656.011 Пробка | 1 | 1 | 1 |
| Са8.658.204 Тройник | 1 | 1 | 1 |
| Са8.658.205 Крестовина | 1 | 1 | 1 |
| Са8.683.157 Прокладка | 1 | 1 | 1 |
| -02 Прокладка | 1 | 1 | 1 |
| -03 Прокладка | 1 | 1 | 1 |
| -04 Прокладка | 2 | 2 | 2 |
| -05 Прокладка | 2 | - | - |
| -06 Прокладка | - | 2 | - |
| -07 Прокладка | - | - | 2 |
| -08 Прокладка | 2 | - | - |
| -09 Прокладка | - | 2 | - |
| -10 Прокладка | - | - | 2 |
| Са8.683.159 Кольцо | 1 | 1 | - |
| -01 Кольцо | - | - | 1 |
| Са8.683.798 Кольцо | 2 | - | - |
| -01 Кольцо | - | 2 | - |
| -02 Кольцо | - | - | 2 |
| Са8.930.202 Гайка | 3 | 3 | 3 |
| Са8.949.023 Шайба стопорная | 1 | 1 | - |
| -01 Шайба стопорная | - | - | 1 |
| Винт В.М8-6gх16.56.019 ГОСТ 1491-80 | 4 | - | - |
| Болт М8-6gх20.56.019 ГОСТ 7798-70 | - | 4 | - |
| Болт М10-6gх25.56.019 ГОСТ 7798-70 | - | - | 4 |
| Винт В.М6-6gх12.56.019 ГОСТ 17473-80 | 4 | 4 | 4 |
| Гайка М14-6Н.8.019 ГОСТ 2528-73 | 1 | 1 | - |
| Гайка М16-6Н.8.019 ГОСТ 2528-73 | - | - | 1 |
| Гайка М16х1,5-6Н.8.019 ГОСТ 5927-70 | 1 | 1 |  |
| Гайка М27х2-6Н.8.019 ГОСТ 5927-70 | - | - | 1 |
| 016-020-25-2-2 | 3 | 3 | - |
| 022-028-36-2-2 | - | - | 3 |
| 028-036-46-2-2 | 1 | 1 | - |
| 048-056-46-2-2 | - | - | 1 |
| 052-060-46-2-2 | 2 | - | - |
| 082-090-46-2-2 | - | 2 | - |
| 100-108-46-2-2 | - | - | 2 |
| Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 | 4 | 4 |
| Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | 4 | 4 | - |
| Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | - | - | 4 |
| Шплинт 3,2х32.016 ГОСТ 397-79 | 1 | 1 | 1 |
| Проходник ввертной 10-41 ГОСТ 13969-74 | 2 | 2 | 2 |
| Вентиль Ду-6 мм, Ру-160 кгс/см2 | 3 | 3 | 3 |
| Манометр ДМ1001-6,0МПа-1,5 ГОСТ 2405-88 | 2 | 2 | 2 |

Использование по назначению

Для проведения монтажных работ могут допускаться лица, изучившие настоящую инструкцию, руководство по эксплуатации на регулятор давления Са2.573.011РЭ и прошедшие необходимый инструктаж.

Требования безопасности по СТО 311.006 раздел 2 × 4 ПБ 03-576-03.

- Схема установки, с обозначением позиций деталей, показаны на рисунках 1 × 2.

- Все детали, перед установкой, и сопрягаемые с ними поверхности, должны быть очищены от пыли и грязи.

- Посадочные места резиновых колец, резиновые кольца и наружная поверхность Клапана Са7.140.082, перед их установкой, должны быть промазаны тонким слоем смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 6267-74.

- Порядок разборки регулятора давления описан в руководстве по эксплуатации Са2.573.011РЭ.

- Порядок установки ремкомплекта по рисунку 1:

  - установить на шток 19 резиновые кольца 21 и кольцо 20;

  - установить диски 11 и мембрану 9, стопорную шайбу 18, закрепить все установленные детали гайкой 17, с последующей фиксацией гаки от самопроизвольного откручивания стопорной шайбой 18;

  - в корпус регулятора 2 установить седла 6 (с установленным кольцом 5 (кольцо клеить клеем 88 СА ТУ 38.1051760-89)) и 3 (с установленным кольцом 30) с прокладками 26, прокладки перед установкой обильно смочить в трансформаторном масле ТК ГОСТ 982-80;

  - в корпус мембранного привода 7 установить кольцо 22, втулку 8 и фланец 24а, далее фланец закрепить винтами с шайбами 23 × 24;

  - на корпус регулятора 2 установить корпус мембранного привода 7, установить собранный шток в корпус мембранного привода;

  - канал штока заполнить трансформаторным маслом ТК ГОСТ 982-80, установить пробку 15 с прокладкой 16, установить указатель 14;

  - на нижний конец штока 19 установить втулку 27, далее клапан 4 и гайку 28, гайку закрутить до упора после чего отпустить на четверть оборота и зашплинтовать шплинтом 29;

  - проверить ход штока регулятора, он должен быть плавным без рывков и заеданий.

  - на клапан 4 установить кольцо 31, пружину 32 и кольцо 33, далее установить нижнюю крышку 1 с прокладкой 25, на нижнюю крышку установить пробку 34 с прокладкой 35;

  - установить и зафиксировать на корпусе мембранного привода 7 верхнюю крышку 10, затем установить корпус указателя 12 с прокладкой 13;

- Порядок установки ремкомплекта по рисунку 2:

  - установить в корпус мембранного привода 7 штуцер 41;

  - на регулятор перепада РПО 57 установить кронштейн 60, зафиксировать винтами 59 и шайбами 58, установить 2 проходника 56 на боковую и заднюю часть регулятора перепада, установить штуцер 48, вентиль 49, штуцер 52, ниппель 44 и гайку 43;

  - установить на верхнюю крышку кронштейн 60 с установленными на нем деталями по предыдущему пункту;

  - на верхнюю крышку установить штуцер 54 и тройник 53, на тройник установить вентиль 49, штуцер 52, ниппель 44 и гайку 43;

  - на верхнюю крышку установить штуцер 48, вентиль 49, втулку 50 и манометр 46 с прокладкой 45;

  - на крестовину 47 установить манометр 46 с прокладкой 45, ниппель 44 и гайку 43, с помощью трубки 42 закрепить ее на регуляторе;

  - соединить с помощью трубок 51 × 55 необходимые составные части регулятора, как показано на рисунке 2.

- После сборки регулятора, методом обмыливания, места уплотнений испытать на герметичность условным давлением воздуха Ру. Утечка воздуха не допускается.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ: использовать комплект монтажных частей при рабочем давлении свыше 8,0 МПа (80 кгс/см2); производить монтажные работы при наличии давления в системе.