## Технические характеристики балометра Testo 420

| Диапазон измерений | -20 ... +70 °C |
| --- | --- |
| Погрешность | ±0,5 °C (0 ... +70 °C) ±0,8 °C (-20 ... +0 °C) |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Быстродействие | 45 с. (t 90) |
| Измерение влажности (емкостный сенсор) |
| Диапазон измерений | 0 ... 100 % ОВ |
| Погрешность | ±1,8 % ОВ + 3 % от изм. знач. при +25 °C (5 ... 80 % ОВ) |
| Разрешение | 0,1 % ОВ |
| Измерение дифференциального давления (пьезорезистивный сенсор) |
| Диапазон измерений | -120 ... +120 Па |
| Погрешность | ±2 % от изм. знач. + 0,5 Па при +22 °C, 1013 гПа |
| Разрешение | 0,001 Па |
| Быстродействие | 1 с. (t 90) |
| Измерение абсолютного давления |
| Диапазон измерений | 700 ... 1100 гПа |
| Погрешность | ±3 гПа |
| Разрешение | 0,1 гПа |
| Быстродействие | 1 с. |
| Объемный расход воздуха |
| Диапазон измерений | 40 ... 4000 м³/ч |
| Погрешность | ±3 % от изм. знач. + 12 м³/ч при +22 °C 1013 гПа (85 ... 3500 м³/ч) |
| Быстродействие | 1 с. (t 90) |
| Разрешение | 1 м³/ч |
| Общие технические данные |
| Директивы ЕС | 2004/108/EG |
| Гарантия | 2 года |
| Тип батареи | щелочная, АА |
| Ресурс батареи | 40 ч. |
| Размер дисплея | размер дисплея: 3 х 5 дюймов |
| Дисплей | матричный дисплей |
| Подсветка дисплея | с подсветкой |
| Интерфейс | Micro-USB; Bluetooth® 4.0 wireless technology |
| Память | 2 Гб (встроен.) |
| Температура хранения | -20 ... +60 °C |
| Вес | 2900 г |
| Размеры | 610 x 610 мм (Стандартный кожух) |
| Рабочая температура | -5 ... +50 °C |

## Комплект поставки электронного балометра Testo 420:

- корпус балометра Testo 420,

- измерительный кожух 610 х 610 мм,

- 5 натяжных стержней,

- кабель USB,

- батарейки,

- чехол на колесиках для транспортировки.