Краткие технические данные переносных анализаторы фирмы Janitza серии MRG:

| Тип прибора | MRG 508 | MRG 511 | MRG 604 | MRG 605 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зак.номер: | 52.21.901 | 52.19.901 | 52.16.901 | 52.16.902 |
| Ном.U, L-N, AC Ном.U, L-N, L-L | 417V 720V ( 3-пров.480V) | 417V 720V ( 3-пров.480V) | 277 480V | 277 480V |
| Категория | 600 V CAT III | 600 V CAT III | 300 V CAT III | 300 V CAT III |
| Квадранты измерения | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Непрерывное измерение | да | да | да | да |
| Частота выборки | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz | 20 kHz |
| Вес, кг | 6 | 6 | 2,2 | 2,2 |
| Размеры, мм | 411×322×168 | 411×322×168 | 270×246×124 | 270×246×124 |
| Диапазон раб. t | -10+55 C | -10+55 C | -10+55 C | -10+55 C |

Основные параметры качества электроэнергии, измеряемые анализаторами серии MRG:

|  |  | MRG 508 | MRG 511 | MRG 604 | MRG 605 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высшие гармоники |  | До 40-й | До 63-й | До 40-й | До 63-й |
| Искажение THD-U в % | L1,L2,L3,L4 | да | да | да | да |
| Искажение THD-I в % | L1,L2,L3,L4 | да | да | да | да |
| Асимметрия |  | да | да | да | да |
| Мин., Макс. и средние значения. |  | да | да | да | да |
| Переходные процессы ( Transienten ) | > 50 мкс | да | да | да | да |
| Процесс запуска | 10 мс | да | да | да | да |
| Функция записи |  | да | да | да | да |
| Кратковременные провалы , броски ( U,I ) |  | да | да | да | да |
| Фликеры |  | нет | да | нет | да |

Дополнительно Вы можете приобрести:

| Наименование | Номер заказа | Диапазон измерения,A |
| --- | --- | --- |
| Клещи ZSW 100-200-300 | 15.05.221 | 100-200-300 / 1A |
| Клещи ZSW 250-500-1000 | 15.05.203 | 250-500-1000/ 5A |
| Клещи ZSW 1000-2000-3000 | 15.05.222 | 1000-2000-3000/ |