Технические характеристики Станции регистрации/сбора данных (электронного регистратора

| Параметр | Значение параметра |
| --- | --- |
| Характеристики входных и выходных сигналов |
| Число каналов аналогового ввода | 16/8 |
| Тип сигналов аналогового ввода (задается пользователем независимо для каждого канала) | Тип | НСХ | Диапазон измерения | Погрешность |
|  | ТХА | ХА(K) | (-200…+1300) °C | ± 1 °C |
|  | ТХК | ХК(L) | (-200…+800) °C | ± 1 °C |
|  | ТПП | ПП(S) | (-50…+1700) °C | ± 2 °C |
|  | ТПР | ПР(B) | (300…1700) °C | ± 2 °C |
|  | ТПП | ПП(R) | (-50…+1700) °C | ± 2 °C |
|  | ТНН | НН(N) | (-200…+1300) °C | ± 1 °C |
|  | ТВР | ВР(А-1) | (0…2300) °C | ± 3 °C |
|  | ТЖК | ЖК(J) | (-200…+1200) °C | ± 1 °C |
|  | Напряжение |  | (0…50) мВ | ± 50 мкВ |
|  | Напряжение |  | (0…150) мВ | ± 150 мкВ |
|  | Напряжение |  | (0…500) мВ | ± 500 мкВ |
|  | Напряжение |  | (0…1000) мВ | ± 1 мВ |
|  | Ток |  | (0…20) мА | ± 20 мкА |
|  | Ток |  | (4…20) мА | ± 16 мкА |
| Число дискретных каналов ввода | 8/4 |
| Характеристики дискретных каналов ввода: |
| напряжение питания U | (5…35) В |
| гальваническая изоляция | 1500 В |
| уровень лог. 1, не менее | (U-0,5) В |
| уровень лог. 0, не более | 0,5 В |
| Число дискретных каналов вывода | 8/4 |
| Тип дискретных выходов | Электромеханические реле (~250 В, 5 А) с одной группой контактов на переключение |
| Характеристики архива данных |
| Число аналоговых каналов | 80 |
| Число дискретных каналов | 92 |
| Период выборки | (1…600) с |
| Объём памяти SDHC | 8 Гб (FAT32) |
| Глубина архива данных | 30 суток |
| Характеристики питания |
| Номинальное напряжение питания | (220 +22/-33) В, 50 Гц |
| Допустимый диапазон напряжений питания | Переменное (85…264) В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, не более | 25 ВА |
| Характеристики интерфейса связи операторская панель – верхний уровень |
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Тип линии связи | Экранированная витая пара |
| Структура сети | Общая шина |
| Длина линии связи, не более | 1000 м |
| Скорость обмена | 19200 бит/с |
| Протокол | Modbus RTU (8N2) |
| Адресация | Адрес 1 |
| Тип интерфейса | Ethernet |
| Тип линии связи | Экранированная витая пара |
| Структура сети | Общая шина |
| Длина линии связи, не более | 200 м |
| Скорость обмена | 100 Mбит/с |
| Протокол | Modbus TCP |
| Адресация | Программируется |
| Характеристики интерфейса связи операторская панель – модули ввода-вывода |
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Тип линии связи | Экранированная витая пара |
| Структура сети | Общая шина |
| Длина линии связи, не более | 1000 м |
| Скорость обмена | 19200 бит/с |
| Протокол | Modbus RTU (8N2) |
| Условия эксплуатации панели оператора | Температура: (0…45) °С Влажность: 90 % при 35 °С Атмосферное давление (84…106) кПа |
| Условия эксплуатации модулей ввода-вывода | ИНТЕГРАФ-1000-X-X-X-С4-M0 | ИНТЕГРАФ-1000-X-X-X-B4-M0 |
|  | Температура: (-40…+60) °С Влажность: 95 % при 35 °С | Температура: (0…50) °С Влажность: 80 % при 35 °С |
| Масса комплекта, не более | 3 кг |