## Общие характеристики

- Параметры дисплея: 
Основной дисплей (частота) - 9 разрядов, LED 
Дисплей модуляции - 3 разряда, LED 
Дисплей выходного уровня - 4 разряда, LED 
Дисплей памяти - 2 разряда, LED

- Память: 
100 ячеек (частота, модуляция, выходной уровень) 
3 ячейки (ВЧ выход)

- Предустановки: 
FM: 3,5 кГц; 22,5 кГц; 75 кГц 
AM: 30%

- Напряжение питания: 
100/117/220/240 В 50/60 Гц

- Размеры: 
430х100х420 мм

- Вес: 
12,2 кг

## Частотные характеристики

- Диапазон: 
10 кГц…1040 МГц

- Разрешение: 
10 Гц (10 кГц…500 МГц) 
20 Гц (500 МГц…1040 МГц)

- Точность: 
±1 ppm

## Параметры модуляции

- Типы модуляции: 
АМ, ЧМ, ФМ

- Источник модуляции: 
внутренний, внешний

- Внутренняя модуляция:  
Частота: 400 Гц; 1кГц 
Искажения: <1%

- Внешняя модуляция: 
Диапазон: 10 Гц…50 кГц 
Входной уровень: 0,9…1,1 Вскз 
Входной импеданс: 100 кОм

### Частотная модуляция (FM)

- Девиация частоты: 
0…100 кГц (1 МГц…1040 МГц) 
Fнес*10% (<1 МГц)

- Разрешение: 
10 Гц (девиация 0…10 кГц) 
100 Гц (девиация 10 кГц…100 кГц)

- Точность: 
±5% (Fмод= 400 Гц/1 кГц)

- Нелинейность АЧХ: 
±0,5 дБ (50 Гц…50 кГц)

- Общие искажения: 
< 0,5 % (Fнес <250 кГц, девиации <25 кГц) 
<2% (Fмод=1 кГц, макс.девиация, Fнес>250 кГц)

### Частотная модуляция DC (DC FM)

- Девиация частоты: 
0…40 кГц (500 МГц…1040 МГц) 
0…20 кГц (250 МГц…500 МГц) 
0…10 кГц (125 МГц…250 МГц) 
0…5 кГц (62,5 МГц…125 МГц) 
0…1 кГц (<62,5 МГц)

- Разрешение: 
10 Гц (0…10 кГц девиация) 
100 Гц (10 кГц…40 кГц девиация)

- Частота модуляции: 
DC…2 кГц (200 Мсэмп/сек)

### Фазовая модуляция (PM)

- Диапазон: 
0…10 радиан

- Разрешение: 
0,01 радиан

- Нелинейность АЧХ: 
±1,0 дБ (10 Гц…10 кГц)

- Точность девиации: 
±5% (Fмод=1 кГц)

### Амплитудная модуляция (AM)

- Коэффициент АМ (глубина модуляции): 
0….99,5%

- Разрешение: 
0,5 %

- Точность: 
±4% от глубины модуляции

- Нелинейность АЧХ: 
±0,5 дБ (50 Гц…15 кГц)

## Амплитудные характеристики

- Амплитуда: 
-127 дБм…+6 дБм (0,2 мкВ…892 мВ)

- Разрешение: 
0,1 дБ

- Точность: 
±1 дБ (10 кГц…1040 МГц, >-10 дБм) 
±2 дБ (10 кГц…1040 МГц, <-10 дБм)

- Нелинейность АЧХ: 
±0,5 дБ (10 кГц…1040МГц и уровне -10дБм…+6дБм)

- КСВН: 
<1,5:1 (<-10дБм)

- Выходной импеданс: 
50 Ом

- Единицы измерения: 
дБм, дБмкВ

- Ложные искажения: 
<-35 дБ (Fнес<62,5 МГц, 0 дБм) 
<-25 дБ (Fнес>62,5 МГц, 0 дБм)

- Шумовые остаточные искажения несущей: 
<7 Гц (для FM) 
<0,05 % (для AM)