GDS-71022, GDS-71042, GDS-71062, GDS-71102 осциллографы цифровые запоминающие

| - Полоса пропускания 20, 40, 60 и 100 МГц - Количество каналов 2 Макс. частота дискретизации: 250 МГц, эквив. 25 ГГц - Объем памяти 4 Кбайт на канал - Автоматические и курсорные измерения - Режимы растяжки, самописца и XY - Синхронизация по длительности импульса и ТВ - Режимы дискретизации: выборка, пиковый детектор (> 10 нс), усреднение (2 /…/ 256) - Память: 15 осциллограмм, 15 профилей - Интерфейсы: USB 2.0 для управления - Слот SD (Secure Digital) для сохранения данных на карты памяти - Цветной TFT-дисплей с регулируемой яркостью Характеристики Параметры GDS-71022 GDS-71042 GDS-71062 GDS-71102 Канал вертикального отклонения Число каналов 2 2 2 2 Полоса пропускания (-3 дБ) 0...20 МГц 0...40 МГц 0...60 МГц 0...100 МГц нет Ограничение полосы пропускания Коэф. отклонения (К откл.) 2мВ/дел...5В/дел (шаг 1-2-5) Погрешность установки К откл. ±3% Входной импеданс 1 МОм (± 2%) / 16 пФ Время нарастания ≤ 14 нс ≤ 8,75 нс ≤ 5,8 нс ≤ 3,5 нс Макс. входное напряжение 300 В (DC + AC пик, до 1 кГц) Диапазон смещения ± 0,4 В - при 2 мВ/дел...50 мВ/дел ± 4 В - при 10 мВ/дел...500 мВ/дел ± 40 В - при 1 В/дел...5 В/дел Режимы работы Канал 1, канал 2, канал 1 (2) инверитированный, канал 1 и 2 Математика +, -, БПФ Канал горизантального отклонения Коэф. развёрстки (К разв.) 1 нс/дел...10 с/дел (шаг 1-2-5), самописец 250 мс/дел - 10 с/дел Погрешность установки К разв. ± 0,01% Режимы работы Основной, задержанный, ZOOM окна, самописец, X-Y Синхронизация Источники синхросигнала Канал 1, канал 2, сеть, внешний Режимы запуска развертки Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ (NTSC, PAL/SECAM), пред- (20 дел) и послезапуск (1000 дел), по фронту, по длительности импульса (20 нс... 10 с), задержанный (100 нс... 1,3 мс), по событию (2...65000), по уровню (ТТЛ, ЭСЛ, ± 12 В) | Связь входа синхронизации ФНЧ, ФВЧ, фильтр шума, связь AC, связь DC Чувствительность синхронизации 0...25 МГц: 0,5 деления или 5 мВ 25 МГц - 60/100: 1,5 деление или 15 мВ Аналого-цифровое преобразование Разрешение по вертикали 8 бит Частота дискретизации 250 МГц (обеспечивает наблюдение однократных сигналов с полосой спектра до 25 МГц без интерполяции) Эквив. частота дискретизации 25 ГГц Длина записи 4 кБ Пиковый детектор 10 нс Режимы работы Выборка, пик. детектор (> 10 нс); усреднение (2/.../256) Курсорные измерения Функции ∆U; ∆T Дополнительные возможности Функции по вертикали U пик-пик; U; U ср. кв.; U0; -U; +U; U макс.; U мин. Функции по горизонтали f; T; t нарастания; t среза; +τ; -τ; коэф. заполнения Интерфейс USB, SD Автоустановка В/дел, с/дел, (разрешение 320x240) Режим X-Y X - кан 1; Н - кан 2; разность фаз < 3 до 100 кГц Внутренняя почта Запись/считывание: 15 осциллограмм; 15 профилей Общие данные ЖК-дисплей Цветной, TFT, 5,6 дюймов, 8x10 дел, (разрешение 320x240) Напряжение питания 100...240 В, 48...63 Гц (автовыбор) Габаритные размеры 140 х 142 х 310 мм Масса 2,5 кг Комплект поставки Шнур питания (1), делитель 1:1/1:10 (2) |
| --- | --- |