Рис.1 Габаритные размеры квартирного регулятора КФРД 10-2.0

Рис.2  Пример установки КФРД  в систему квартирного водоснабжения

## РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

КФРД 10 – 2.0

(РД15КФ0,14)

Паспорт

СУИЕ.493611.008 ПС

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Присоединительные размеры			резьба G 1/2"-В

Условный проход					15 мм

Условное давление				1,6 МПа

Регулируемая среда	     вода питьевая с температурой до 90°С

Давление после регулятора			см. таблицу

Масса							0,9 кг

Таблица

| Давление после регулятора, МПа | Входное давление, МПа | Расход, л/с | Состояние регулятора |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,22±0,02 | 0,3÷1,6 | до 0,5 | открыт |
| не более 0,29 |  | нет | герметично перекрыто проходное сечение |

Габаритные размеры регулятора     Рис.1

Пример установки КФРД в систему квартирного водоснабжения     Рис.2

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОНТАЖУ И ХРАНЕНИЮ

Регулятор давления КФРД предназначен для регулирования давления в системах холодного и горячего водоснабжения, включая питьевую воду.

Регулятор поддерживает постоянное давление после себя при изменении входного давления и расхода воды.

При входном давлении менее 0,3МПа требование по поддержанию давления после регулятора не предъявляются.

Монтаж регулятора КФРД осуществляется следующим образом:

- вывернуть регулятор давления (РД) из кран-фильтра (КФ);

- навернуть кран-фильтр (КФ) на отвод стояка (резьбовое соединение уплотнить лентой ФУМ или другим способом).

В тех случаях, когда КФ в результате установки оказался в неудобном положении, его следует снять и установить вторично в более удобное положение.

ВНИМАНИЕ! Попытки довернуть КФ по часовой стрелке могут привести к его поломке.

- ввернуть вручную регулятор давления (РД).

- проверить герметичность места соединения РД и КФ.

Если герметичность не обеспечена, гаечным ключом дотянуть РД с моментом не более 1,5 кг·м;

- ввернуть пломбировочный винт до упора и опломбировать.

Рабочее положение регулятора относительно оси трубопровода, на котором установлен КФРД, любое.

В случае установки только кран-фильтра (без РД), требования к монтажу аналогично приведенным выше.

Регуляторы должны храниться в закрытом помещении в таре изготовителя.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Регулятор давления (КФРД)  партия № __________ кол._________

Регулятор давления (РД)        партия № __________ кол._________

Кран-фильтр (КФ)                   партия № __________ кол._________

Кран-фильтр (КФ15М)                   партия № __________ кол._________

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.           ______________                ____________________

личная подпись                 расшифровка подписи

__________________

год, месяц, число

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Сертификат соответствия

№ РОСС RU.МН02.В00294

РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Ресурс регулятора давления КФРД - 250000 циклов срабатываний.

Изготовитель гарантирует соответствие КФРД техническим данным при соблюдении потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи изготовителем.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация, техническое обслуживание и текущий ремонт изделия КФРД 10-2.0 должны проводиться в соответствии с документом «Руководство по эксплуатации СУИЕ.493611.008РЭ».

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- При поставке КФРД в сборе:

- изделие КФРД

- паспорт (на партию)

- руководство по эксплуатации

- При поставке регулятора давления (РД):

  - регулятор давления (РД)

  - паспорт (на партию)

  - руководство по эксплуатации

- При поставке кран-фильтра (КФ):

  - кран-фильтр КФ с заглушкой

  - паспорт (на партию)

- При поставке кран-фильтра (КФ15М):

  - кран-фильтр

  - паспорт (на партию)