Таблица 1

| Функция прибора | Диапазон | Предел допускаемой основной погрешности |
| --- | --- | --- |
| Генерация напряжения | (0...+0,100000) В (0,1...+1,00000) В (1,0...+11, 0000) В | +(0,05+0,0075(11 / U к- 1)), % |
| Генерация тока | (0...22,000) мА | +(0,05+0,01(1 / I к - 1)), % |
| Генерация э. д. с. термопар | (0...100,000) мВ | согласно таблице 2 |
| Измерение напряжения | +0,500000 В +2,50000 В +12,5000 В | +(0,05+0,0025(11 / U к- 1)), % |
| Измерение тока | +22,000 | +(0,05+0,01(1 / I к - 1)), % |
| Измерение сопротивления | (0...200,00) Ом (200...2000,0) Ом | +(0,08+0,05(R / R к - 1)), % |
| Измерение температуры с помощью внешних термометров сопротивления | ТСМ (-100 ... +200)°С ТСП (50П, 100П, Pt100) (-185 ... +250)°С (+250,1 ... +850)°С | +0,3 +0,3 +0,7 |
| Измерение температуры с помощью термопар | согласно таблице 2 |
| Таблица значений термометров сопротивления | тем (-100 ... +200)°С | - |
|  | теп (son, ЮОП, PtlOO) (-185 ... +250)°С (+250 ... +850)°С | - |

примечания:

- Uk , I к, Rk - измеряемое (генерируемое)значение

- U, I, R - предельные значения диапазона измерения (генерации)

- значения погрешности измерений с помощью термопар и термометров сопротивления указаны без учета погрешности датчиков