## Технические параметры

| Величина | Диапазон | Наилучшее разрешение | Погрешность | Защита |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянный ток | 600 А | 0,1 А | ±(1,5% + 15 е.м.р.) | 1000 А AC/DC |
|  | 1000 А | 1 А | ±(2% + 8 е.м.р.) |  |
| Переменный ток (50/60 Гц) | 600 А | 0,1 А | ±(1,5% + 15 е.м.р.) | 1000 А AC/DC |
|  | 1000 А | 1 А | ±(2% + 8 е.м.р.) |  |
| Постоянное напряжение | 600 мВ | 0,1 мВ | ±(0,8% + 2 е.м.р.) | ±500 В DC, 350 В AC |
|  | 6 В | 0,001 В | ±(0,8% + 1 е.м.р.) | ±1000 В DC, 1000 В AC |
|  | 60 В | 0,01 В |  |  |
|  | 600 В | 0,1 В |  |  |
|  | 1000 В | 1 В |  |  |
| Переменное напряжение (50/60 Гц) | 6 В | 0,001 В | ±(1,0% + 2 е.м.р.) | ±1000 В DC, 1000 В AC |
|  | 60 В | 0,01 В |  |  |
|  | 600 В | 0,1 В |  |  |
|  | 1000 В | 1 В |  |  |
| Сопротивление | 600 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0% + 2 е.м.р.) |  |
|  | 6 кОм | 0,001 кОм | ±(1,5% + 2 е.м.р.) |  |
|  | 60 кОм | 0,01 кОм |  |  |
|  | 600 кОм | 0,1 кОм |  |  |
|  | 6 МОм | 0,001 МОм |  |  |
|  | 60 МОм | 0,01 МОм |  |  |
| Емкость | 6 нФ | 0,001 нФ | ±(3,0% + 5 е.м.р.) | ±30 В DC, 30 В AC |
|  | 60 нФ | 0,01 нФ |  |  |
|  | 600 нФ | 0,1 нФ |  |  |
|  | 6 мкФ | 0,001 мкФ |  |  |
|  | 60 мкФ | 0,01 мкФ |  |  |
|  | 600 мкФ | 0,1 мкФ |  |  |
| Частота | 40 Гц ~ 1 кГц | 0,001 кГц | ±(0,5% + 2 е.м.р.) | ±1000 В DC, 1000 В AC |
| Тест диодов | Короткое замыкание / обрыв |
| Прозвонка | Звуковой сигнал |

| Величина | Диапазон | Наилучшее разрешение | Погрешность | Защита |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянный ток | 600 А | 0,1 А | ±(1,5% + 15 е.м.р.) | 1000 А AC/DC |
|  | 1000 А | 1 А | ±(2% + 8 е.м.р.) |  |
| Переменный ток (50/60 Гц) | 600 А | 0,1 А | ±(1,5% + 15 е.м.р.) | 1000 А AC/DC |
|  | 1000 А | 1 А | ±(2% + 8 е.м.р.) |  |
| Постоянное напряжение | 600 мВ | 0,1 мВ | ±(0,8% + 2 е.м.р.) | ±500 В DC, 350 В AC |
|  | 6 В | 0,001 В | ±(0,8% + 1 е.м.р.) | ±1000 В DC, 1000 В AC |
|  | 60 В | 0,01 В |  |  |
|  | 600 В | 0,1 В |  |  |
|  | 1000 В | 1 В |  |  |
| Переменное напряжение (50/60 Гц) | 6 В | 0,001 В | ±(1,0% + 2 е.м.р.) | ±1000 В DC, 1000 В AC |
|  | 60 В | 0,01 В |  |  |
|  | 600 В | 0,1 В |  |  |
|  | 1000 В | 1 В |  |  |
| Сопротивление | 600 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0% + 2 е.м.р.) |  |
|  | 6 кОм | 0,001 кОм | ±(1,5% + 2 е.м.р.) |  |
|  | 60 кОм | 0,01 кОм |  |  |
|  | 600 кОм | 0,1 кОм |  |  |
|  | 6 МОм | 0,001 МОм |  |  |
|  | 60 МОм | 0,01 МОм |  |  |
| Емкость | 6 нФ | 0,001 нФ | ±(3,0% + 5 е.м.р.) | ±30 В DC, 30 В AC |
|  | 60 нФ | 0,01 нФ |  |  |
|  | 600 нФ | 0,1 нФ |  |  |
|  | 6 мкФ | 0,001 мкФ |  |  |
|  | 60 мкФ | 0,01 мкФ |  |  |
|  | 600 мкФ | 0,1 мкФ |  |  |
| Частота | 40 Гц ~ 1 кГц | 0,001 кГц | ±(0,5% + 2 е.м.р.) | ±1000 В DC, 1000 В AC |
| Тест диодов | Короткое замыкание / обрыв |
| Прозвонка | Звуковой сигнал |

## Таблицы погрешностей

### Постоянное напряжение

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Един. измер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 мВ | 0.1 мВ | ±(0.8%+2 е.м.р.) | ±4.9992 мВ | В |
| 6 В | 0.001 В | ±(0.8%+1 е.м.р.) | ±0.048992 В | В |
| 60 В | 0.01 В | ±(0.8%+1 е.м.р.) | ±0.48992 В | В |
| 600 В | 0.1 В | ±(0.8%+1 е.м.р.) | ±4.8992 В | В |
| 1000 В | 1 В | ±(0.8%+1 е.м.р.) | ±8.992 В | В |

### Переменное напряжение

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Един. измер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 В | 0.001 В | ±(1%+2 е.м.р.) | ±0.06199 В | В |
| 60 В | 0.01 В | ±(1%+2 е.м.р.) | ±0.6199 В | В |
| 600 В | 0.1 В | ±(1%+2 е.м.р.) | ±6.199 В | В |
| 1000 В | 1 В | ±(1%+2 е.м.р.) | ±11.99 В | В |

### Постоянный ток

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Ед. измер. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 А | 0.1 А | ±(1.5%+15 е.м.р.) | ±10.4985 А | А |
| 1000 А | 1 А | ±(2%+8 е.м.р.) | ±27.98 А | А |

### Переменный ток

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Ед. измер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 А | 0.1 А | ±(1.5%+15 е.м.р.) | ±10.4985 А | А |
| 1000 А | 1 А | ±(2%+8 е.м.р.) | ±27.98 А | А |

### Частота

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Един. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 кГц | 0.001 кГц | ±(0.5%+2 е.м.р.) | ±0.006995 кГц | кГц |

### Сопротивление

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Един. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 Ом | 0.1 Ом | ±(1%+2 е.м.р.) | ±6.199 Ом | Ом |
| 6 кОм | 0.001 кОм | ±(1.5%+2 е.м.р.) | ±0.091985 кОм | кОм |
| 60 кОм | 0.01 кОм | ±(1.5%+2 е.м.р.) | ±0.91985 кОм | кОм |
| 600 кОм | 0.1 кОм | ±(1.5%+2 е.м.р.) | ±9.1985 кОм | кОм |
| 6 МОм | 0.001 МОм | ±(1.5%+2 е.м.р.) | ±0.091985 МОм | МОм |
| 60 МОм | 0.01 МОм | ±(1.5%+2 е.м.р.) | ±0.91985 МОм | МОм |

### Ёмкость

| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Един.измер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 нФ | 0.001 нФ | ±(3%+5 е.м.р.) | ±0.18497 нФ | нФ |
| 60 нФ | 0.01 нФ | ±(3%+5 е.м.р.) | ±1.8497 нФ | нФ |
| 600 нФ | 0.1 нФ | ±(3%+5 е.м.р.) | ±18.497 нФ | нФ |
| 6 мкФ | 0.001 мкФ | ±(3%+5 е.м.р.) | ±0.18497 мкФ | мкФ |
| 60 мкФ | 0.01 мкФ | ±(3%+5 е.м.р.) | ±1.8497 мкФ | мкФ |
| 600 мкФ | 0.1 мкФ | ±(3%+5 е.м.р.) | ±18.497 мкФ | мкФ |