| Характеристики | Параметры | B7-78/2 | B7-78/3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянное напряжение | Пределы измерений | До 1000 В |
|  | Разрешение | 0,1 мВ |
|  | Погрешность | ± 0,008% |
| Переменное напряжение | Пределы измерений | до 750 В (3 Гц…300 кГц) |
|  | Разрешение | 0,1 мВ |
|  | Погрешность | ± 0,12% |
| Постоянный ток | Пределы измерений | до 10 А |
|  | Разрешение | 10 нА |
|  | Погрешность | ± 0,05% |
| Переменный ток | Пределы измерений | до 10 А (3 Гц…5 кГц) |
|  | Разрешение | 1 мкА |
|  | Погрешность | ± 0,20% |
| Сопротивление (2-х и 4-х пров.) | Пределы измерений | до 100 МОм |
|  | Разрешение | 100 мкОм |
|  | Погрешность | ± 0,02% |
| Ёмкость | Пределы измерений | до 1000 мкФ |
|  | Тестовый ток | 10 мкА |
| Прозвон цепи | Порог срабатывания | 1 кОм |
|  | Тестовый ток | 1 мА |
| Проверка p-n перехода | Тестовое напряжение | 1 В (разрешение 1 мкВ) |
|  | Тестовый ток | 1 мА |
| Частота; период | Диапазон измерений | 40 Гц…300 кГц (от 100 мс до 3,3 мкс) |
|  | Входной уровень | 100 мВ…750 В ср. кв. |
| Температура | Термопары | Поддержка термопар K, J, R, S, T, E, N, C и B типов (в комплект не входят) | Нет |
|  | Терморезисторы | Поддержка терморезисторов типа PT100, (в комплект не входит) |
| Общие данные | Габаритные размеры (Ш × В × Г) | 215 × 89 × 281 |
|  | Масса | 2,23 кг |