## Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Количество каналов | 2 + внешний запуск |
| Скорость захвата осциллограмм | 75 000 осц/сек |
| Регистрация | Режим | Обычный,пиковый детектор, усреднение |
|  | Макс. дискретизация(реальное время) | 1 Гвыб/сек |
| Вход | Связь по входу | открытый, закрытый, земля |
|  | Входной импеданс | 1 MΩ±2% в параллель 15 пФ±5 пФ |
|  | Учет ослабления пробников | 0.001X - 1000X, шаг 1-2-5 |
|  | Максимальное входное напряжение | 1 MΩ: ≤300 Вскз |
|  | Ограничение полосы пропускания | 20 МГц, полный диапазон |
|  | Изолированность каналов | 50 Гц: 100 : 1 10 МГц: 40 : 1 |
|  | Задержка между каналами (типичное) | 150 пс |
| Параметры горизонтальной системы | Интерполяция | sin (x)/x |
|  | Глубина записи | 40 М точек |
|  | Коэффициент развертки | 2 нс/дел ~ 1000 с/дел, с шагом 1~2~5 |
|  | Погрешность измерения интервалов (DC~100 МГц) | однократный сигнал: ±(время выборки + 100ppm × измеренное значение + 0.6 нс) усреднение >16: ±(время выборки + 1ppm × измеренное значение + 0.4 нс) |
|  | Погрешность времени выборки и времени задержки | ±1 ppm |
| Параметры вертикальной системы | АЦП | 8 бит |
|  | Вертикальное отклонение | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел |
|  | Диапазон смещения | ±2 В (1 мВ/дел ~ 50 мВ/дел) ±20 В (100 мВ/дел ~ 1 В/дел) ±200 В (2 В/дел ~ 10 В/дел) |
|  | Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала | 100 МГц |
|  | Низкочастотный предел | ≥5 Гц ( на входе, закрытый вход, -3dB) |
|  | Время нарастания | ≤3,5 нс (типичное) |
|  | Погрешность коэф. усиления | ±3% |
|  | Погрешность коэф. усиления (усреднения) | Усреднение по 16 регистрациям: ±(3% + 0.05 дел) для ΔV |
| Измерения | Курсорные | ΔV и ΔT между курсорами, авто |
|  | Автоматические | Vpp, Vavg, Vrms, Freq, Period, Week RMS, Cursor RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Overshoot, Phase, Preshoot, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Duty Cycle, Delay A→B ↑, Delay A→B↓, +Pulse Count, -Pulse Count, Rise Edge Count, Fall Edge Count |
|  | Математические операции | +, -, *, /, БПФ (6 окон) |
|  | Сохранение во внутреннюю память | 100 осциллограмм |
|  | Фигуры Лиссажу (X-Y) | Диапазон: полный Сдвиг фаз: ±3 градуса |
| Частотомер | Диапазон | 2 Гц - полный диапазон |
|  | Разрядность | 6 цифр |
|  | Тип запуска | Фронт, однократный запуск |
| Декодирование сигналов последовательных шин | I²C, SPI, RS-232, CAN (опция) |

### Система запуска

| Характеристики | Значене |
| --- | --- |
| Тип запуска | Фронт, импульс, видео, скорость нарастания, рант, окно, по истечению времени, N фронт, логический шаблон I²C, SPI, RS-232, CAN (опция) |
| Режим запуска | Авто, обычный, однократный |
| Блокировка уровня запуска | 100 нс ~ 10 с |
| Диапазон уровня запуска | ±5 делений от центра экрана (внутр. запуск) ±2 В (EXT) ±10 В (EXT/5) |
| Чувствительность уровня запуска | ±0.3 деления (внутр. запуск) ±(10 мВ + 6% уст.значения) (EXT) ±(50 мВ + 6% уст.значения) (EXT/5) |
| Запуск по фронту | нарастающий, спадающий |
| Запуск по длительности импульса | условие запуска | положительная полярность импульса: >, <, = отрицательная полярность импульса: >, <, = |
|  | диапазон установок | 30 нс ~ 10 с |
| Запуск по ранту | условие запуска | положительная или отрицательная полярность: >, <, = |
|  | диапазон установок | 30 нс ~ 10 с |
| Запуск по окну | Фронт | нарастающий, спадающий |
|  | Позиция запуска | Вход, выход, время |
|  | Ширина окна | 30 нс ~ 10 с |
| Запуск по N фронту | Тип фронта | нарастающий, спадающий |
|  | Время | 30 нс ~ 10 с |
|  | Номер фронта | 1 ~ 128 |
| Скорость нарастания | Скорость сигнала | положительная или отрицательная полярность: >, <, = |
|  | Условие запуска | 30 нс ~ 10 с |
| Запуск по видеосигналу | Cистема | NTSC, PAL и SECAM |
|  | Выбор линии | 1 - 525 NTSC 1 - 625 PAL/SECAM |
| Запуск по логическому шаблону | Условие | AND, OR, XNOR, XOR |
|  | Условие задержки | H, L, X, нарастающий фронт, спадающий фронт |
|  | Выход | запуск при переходе на True с False, при переходе на False с True, когда условие True больше, меньше или равно установленному времени |
| Запуск по истечению времени (TimeOut) | Фронт | нарастающий, спадающий |
|  | Установка времени | 30 нс ~ 10 с |
| RS-232 запуск (опция) | Полярность | положительная, инвентированая |
|  | Условие запуска | Start, Error, Check Error, Data |
|  | Скорость | стандартная, пользовательская (0 - 10000000) |
|  | Разрядность | 5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit |
| I²C запуск (опция) | Условие запуска | Start, Restart, Stop, ACK Lost, Address, Data, Addr/Data |
|  | Разрядность адреса | 7 бит, 8 бит, 10 бит |
|  | Диапазон | 0 - 127, 0 - 255, 0 - 1023 |
|  | Длина | 1 ~ 5 байт |
| SPI запуск (опция) | Условие | TimeOut |
|  | Значение удержания | 30 нс ~ 10 нс |
|  | Разрядность | 4 бит ~ 32 бит |
|  | Установка | H, L, X |

#### Генератор сигналов (Опция)

| Количество каналов | 1 или 2 (на заказ) |
| --- | --- |
| Максимальная частота генерации | 25 МГц или 50 МГц (на заказ) |
| Частота дискретизации | 125 Мвыб/с для моделей с макс.частотой 25 МГц 250 Мвыб/с для моделей с макс.частотой 50 МГц |
| Вертикальное разрешение | 14 бит |
| Амплитуда сигнала | 10 мВп-п ... 6 Вп-п |
| Количество точек, участвующих в формировании сигнала | 8 К |
| Стандартные формы | Синус, меандр, импульсный, треугольный |
| Пользовательские формы | Экспоненциальный нарастающий и спадающий, ЭКГ, ступенчатый, щумовой и т.д. всего 46 встроенных форм + создание сигналов произвольной формы |

#### Цифровой мультиметр (Опция)

| Разрешение дисплея | 3 3/4 разрядов (4000 отсчетов) |
| --- | --- |
| Входной импеданс | 10 МОм |
| Измерение постоянного напряжения | Диапазоны: 400 мВ/4 В/400 В Точность: ±(1% + 1 е.м.р.) Макс.напряжение на входе: 1000 В |
| Измерение переменного напряжения | Диапазоны: 4 В/40 В/400 В Точность: ±(1% + 3 е.м.р.) Макс. напряжение на входе: 750 В Частотный диапазон: 40 Гц ~ 400 Гц |
| Измерение постоянного тока | Диапазоны: 40 мА/400 мА/10 А Точность: ±(1.5% + 1 е.м.р.) диап.40 мА/400 мА; ±(3% + 3 е.м.р.) диап.10 А |
| Измерение переменного тока | Диапазоны: 40 мА/400 мА/10 А Точность: ±(1.5% + 3 е.м.р.) диап.40 мА; ±(2% + 1 е.м.р.) диап.400 мА; ±(3% + 3 е.м.р.) диап.10 А |
| Сопротивление | Диапазоны: 400 Ом/4 кОм ~ 40 МОм Точность: ±(1% + 3 е.м.р.) диап.400 Ом; ±(1% + 1 е.м.р.) д4 кОм ~ 40 МОм |
| Емкость | Диапазон: 51.2 нФ ~ 100 мкФ Точность: ±(3% + 3 е.м.р.) |
| Тест диодов | 0 В ~ 1.5 В |
| Неразрывность цепи | <50 Ом (±30 Ом) звуковой сигнал |

#### Дисплей

| Тип дисплея | диагональ 8” , ЖК, TFT матрица |
| --- | --- |
| Разрешение дисплея | 800 (по горизонтали) × 600 (по вертикали) точек |
| Количество цветов | 65536 цветов |
| Сенсорный дисплей | опция |
| IPS дисплей | опция (1024 х 768 точек) |

#### Выход для компенсации пробника

| Выходное напряжение (типичное) | амплитуда 5 В на нагрузке больше 1 MΩ. |
| --- | --- |
| Частота (типичное) | Меандр 1 кГц |

#### Интерфейс

| Для связи с ПК | USB host, USB sevice, PictBridge, LAN, Trig Out (Pass/Fail) |
| --- | --- |
| Сохранение | USB (форматы файлов *.bmp и *.bin) |
| Видеовыход (опция) | VGA |
| WiFi | опция |

#### Питание

| Напряжение | 100 ~ 240 Вэфф. AC, 50/60 Гц, CAT II |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | <24 Вт |
| предохранитель | 2 A, T тип, 250 В |
| Батарейное питание (опция) | 3,7 В ; 13200 мАч |

#### Массо-габаритные параметры

| Габаритные размеры | 340 мм × 177 мм × 90 мм (Д*В*Г) |
| --- | --- |
| Вес | Около 2.6 кг |

## Дополнительная комплектация

- ADS-6000FG1 Опция встроенного генератора (1 канал, 25 МГц)

- ADS-6000FG2 Опция встроенного генератора (2 канала, 25 МГц)

- ADS-6000FG51 Опция встроенного генератора (1 канал, 50 МГц)

- ADS-6000FG52 Опция встроенного генератора (2 канала, 50 МГц)

- ADS-6000DMM Опция встроенного мультиметра

- ADS-6000DEC Опция декодирования I2C/SPI/RS232

- ADS-6000CAN Опция декодирования CAN

- ADS-6000WF Опция WiFi

- ADS-6000VGA Опция VGA выход

- ADS-6000TDS Опция сенсорного дисплея

- XDS батарея Батарея для осциллографа